******************MEGAFAQ it.hobby.birra*******************

(ENCICLOPEDIA DELL'HOMEBREWING)

V 2.1 Ultimo aggiornamento: 09/07/2001

La versione HTML si trova a:

http://www.roybeer.com/IHB/

N.b.: rispetto alla presente versione testuale, la  versione HTML puo'

essere piu' aggiornata o al contrario meno aggiornata.

Alla data del 09/07/2001, ad esempio, la ver. HTML e' la 2.0

Proprietà letteraria riservata. Copyright (c) 1999, 2000, 2001 IHB

Grafica, layout e testi sono di esclusiva proprietà dei singoli autori.

Tutti i diritti di riproduzione riservati.

E' vietata la copia su altri siti Web, mailing list, riviste cartacee,

cd-rom e libri senza l'autorizzazione dei singoli autori.

Da questo divieto è esclusa la duplicazione per utilizzo personale.

Coordinamento : Max Faraggi

Gli autori sono indicati in corrispondenza di ogni capitolo.

L'impaginazione e la versione HTML sono a cura di Roy Tondelli.

Per facilitare la lettura di questa versione testuale, scegliere un

carattere a pitch fisso (es. Courier new) e larghezza superiore a

72 caratteri (come la linea seguente)

************************************************************************

INDICE:

PRESENTAZIONE

NOZIONI FONDAMENTALI

Attrezzatura e preparazione

Grani ed altri ingredienti fermentabili

APPROFONDIMENTI TECNICI

Filtraggio

Formule

Lievito-uso

Lievito-tipologie

Priming, la carbonazione naturale

Il luppolo, l'amaro e le IBU

APPROFONDIMENTI VARI

Autocostruzione ed altro

Coltivazione del luppolo

Trattamento dell'acqua

Dizionario

Libri

Ricette (Estratto)

Ricette (All-Grain)

Software

************************************************************

******************PRESENTAZIONE*****************************

Benvenuti nella Megafaq di it.hobby.birra!

Prima di avventurarsi nella lettura, una breve nota introduttiva.

Le pagine che seguono costituiscono una ricca documentazione sull'

homebrewing, cioe' la produzione casalinga di birra; esse non sono

un vero e proprio manuale, ma neppure delle semplici FAQ, Frequently

Asked Question, ovvero risposte a domande poste di frequente nel

newsgroup it.hobby.birra.

L'idea iniziale era proprio quella di raccogliere i piu' completi

articoli apparsi nel gruppo che rispondessero a domande ricorrenti.

Il progetto si e' ben presto ampliato, e diverse persone hanno

collaborato andando spesso ben oltre le risposte a semplici quesiti.

A questo punto si e' cercato anche di dare una struttura organizzata

a tutto il documento, e pian piano e' nata l'opera che ora potete

leggere.

E' da notare, comunque, che tutti i capitoli della guida, anche quelli

composti "ex-novo", sono comparsi nel newsgroup per essere letti,

sottoposti a critica e revisione e poi "approvati". Anche per questo

il nomignolo di MEGAFAQ e' rimasto ad indicare questa raccolta, e la

parola per qualche tempo ha rappresentato una sorta di mito, prima di

concretizzarsi in qualcosa di visibile!

Per le ragioni di cui sopra, nonostante lo sforzo di organizzare bene

il materiale, chi legge non si aspetti un'opera omogenea e organica al

100%. Gli autori sono diversi, diversi sono gli stili e i livelli di

approfondimento, non tanto per la preparazione dei singoli autori ma

per scelte volute. Non meravigliatevi di trovare parti scritte in

linguaggio semplice ma tecnico e altre che usano un tono piu'

colloquiale; e qua' e la' troverete questione ancora "aperte" e a

volte dei semplici punti interrogativi... le MEGAFAQ per loro natura

sono un'opera aperta, un "work in progress"...

Malgrado quanto sopra, ci tengo a far notare che al momento in cui

scrivo queste note, la presente guida costituisce (credo) il testo

piu' ponderoso e approfondito in lingua italiana sull'argomento

homebrewing, nonostante la concorrenza di alcuni ottimi siti (alcuni

in verita' di livello comparabile a queste MEGAFAQ) e la pubblicazione

del primo (ottimo anch'esso) libro in italiano sull'argomento.

Concludo ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla stesura

dei vari capitoli (trovate i loro nomi all'inizio dei capitoli stessi),

le persone che si sono occupate dell'impaginazione, organizzazione e

HTML; e ringrazio anche tutti i frequentatori passati, presenti e

futuri del newsgroup it.hobby.birra, che hanno costituito lo stomolo

alla realizzazione di tutto questo.

Ora basta con la presentazione, cominciate la lettura e... la produzione

Max "Maxbeer" Faraggi

rosamax@split.it

***************** SEZ I - NOZIONI FONDAMENTALI *************

****

ATTREZZATURA E PREPARAZIONE

a cura di Michele Barro: mbarro@tin.it

INTRODUZIONE

L'attrezzatura per la produzione casalinga di birra è diversa a

seconda del sistema usato. Cioè, in ordine di difficoltà

crescente, se si parte da un kit (o estratto luppolato), da

estratto non luppolato oppure dal malto in grani.

LA BIRRA DA ESTRATTO LUPPOLATO

Questo e' il sistema con cui la maggior parte degli appassionati

comincia, l'attrezzatura é in realtà un'attrezzatura per la

fermentazione, perché ci si limita a questa fase della

produzione. Se si acquista un kit completo, non si avrà bisogno

di altro (in genere i kit comprendono anche la prima lattina di

estratto).In alternativa ci si puo' procurare i pezzi

separatamente nei negozi di materiali plastici e nei negozi di

agraria/enologia.Nei kit e' compresa anche la prima lattina di

estratto In Italia esistono due kit: quello dell'australiana

Coopers, realizzato in realta' dalla Larix di parma, e quello

della P.A.B. di Udine.

ATTREZZATURA

I kit sono composti da:

* Un bidone per la fermentazione con un rubinetto di scarico

in basso, un gorgogliatore sul tappo (chiuso ermeticamente)

e un termometro digitale adesivo (quelle striscioline con i

numerini che appaiono a seconda della temperatura)per

controllare che la temperatura della fermentazione rimanga

nei limiti (18° 25° per l'alta fermentazione e 7° 10° per la

bassa). Il gorgogliatore e' una valvola che permette

all'anidride carbonica prodotta dalla fermentazione di

uscire, ma non permette all'aria esterna di entrare. Il

bidone e' in materiale plastico per alimenti.

* Un densimetro per misurare il progresso della fermentazione

attraverso il progressivo diminuire della densità del mosto.

Questo consiste di un galleggiante di vetro che termina

nella parte alta con una asticciola graduata. Tanto piu' si

immerge il galleggiante, tanto meno il liquido e' denso. La

gradazione dell'asticciola e' in kg per ogni litro(l'acqua

e' = 1,000).

* Una provetta per effettuare la misura della densita'.

* Una spatola per mescolare ed aerare il mosto.

* Un tubo per travasare La birra nelle bottiglie.

* Una tappatrice per tappi a corona e una confezione di tappi.

* Eventuali tubi per travasi.

* Polvere detergente.

Il Kit Coopers comprende poi un secondo bidone che serve per

separare la birra dal fondo di lievito e ad aggiungere la

quantita' di zucchero necessaria, prima dell'imbottigliamento

(vedi poi). Forse per questo motivo, questo kit costa un po' di

piu'. Un accessorio non compreso nei kit (e come potrebbe

esserlo?) sono le bottiglie. A meno che non si voglia comprarle,

e' necessario raccoglierle, farsele regalare da amici o dai bar.

Sono adatte quelle da birra e quelle da spumante. Non lo sono

quelle da vino o da acqua minerale, perche non sono abbastanza

robuste. E' anche importante che siano scure, perche' la birra

viene danneggiata dalla luce. Si rimanda ad altra parte della FAQ

Nel caso che non si voglia comprare un kit completo vengono

descritte in seguito le attrezzature alternative facilmente

reperibili in commercio.

Il fermentatore dovra' essere in materiale per alimentari.

Preferibili sono le materie plastiche apposite (in genere recano

la dicitura), acciaio inox e vetro. Tipicamente conterra' 25/30

litri. I bidoni in materiale plastico hanno il vantaggio di

potere essere chiusi ermeticamente. Basterà fare un foro sul

coperchio ed aggiungere un gorgogliatore con l'apposita

guarnizione, accessorio che puo' essere comprato, oltre che nei

negozi di homebrew, anche nelle enologie. Sempre in questo tipo

di negozi si trovano ottimi fermentatori in Inox. Rendere

ermetici i fermentatori in Inox e' piu' problematico e bisognera'

quindi procedere alla fermentazione aperta, che richiede due

cautele in piu': tenere un coperchio appoggiato finche' non si

forma la schiuma, e non lasciare la birra fermentata nel

fermentatore una volta raggiunta la gravita' finale. Questo

perche' la schiuma protegge il mosto dalle contaminazioni, ma

all'inizio e alla fine della fermentazione, la schiuma non c'e'.

Per quanto riguarda il vetro si usano le damigiane per le quali

esistono appositi gorgogliatori. Nel caso in cui la damigiana sia

quasi piena di mosto pero', a causa del restringimento del collo,

si otterra' la fuoriuscita della schiuma. Bisognera' quindi

costruire un altro tipo di sfiato: Un tappo (meglio se di gomma)

dovra' essere forato. Un tubo verra' incastrato nel foro. E'

consigliabile che il diam. interno non sia meno di 15 mm. perche'

i residui solidi portati su dalla schiuma potrebbero ostruirlo.

Il tubo dalla parte esterna scendera' fino ad immergersi in un

contenitore riempito di soluzione disinfettante. In modo che il

gas e la schiuma possano uscire ma non possa entrare l'aria

esterna. Per quanto riguarda il travaso, sui fermentatori in

plastica sara' facile praticare un foro dove fissare un

rubinetto, mentre quelli in inox sono gia' predisposti per tale

applicazione. Nel caso della damigiana, ovviamente, non sara'

possibile avere un rubinetto di scarico. Bisognera' usare il

tradizionale sifone; facendo attenzione pero' a non innescarlo

aspirando con la bocca (per ovvi motivi di igiene).

PREPARAZIONE

Il procedimento di produzione a partire dall'estratto luppolato,

e' molto semplice ed e' spiegato nelle istruzioni della lattina.

Oggi in italia e' disponibile una grande gamma di estratti delle

marche piu' importanti. Si tratta comunque di diluire l'estratto,

aggiungere una certa quantita' di zuccheri (anche zucchero da

cucina ma e' preferibile estratto di malto in polvere, o miele, o

zucchero d'orzo), effettuare una breve bollitura, aggiungere il

lievito incluso e lasciar fermentare. E' consigliabile reidratare

il lievito secco in acqua tiepida o estratto. Se si vuole

misurare la gradazione saccarometrica (OG=Original gravity,

densita' all'origine) questo e' il momento di farlo, usando il

densimetro. Assicurarsi di aver MESCOLATO BENE e che la

temperatura del mosto sia di circa 20°C. L'avvio della

fermentazione si rende evidente per la produzione di anidride

carbonica che esce attraverso il gorgogliatore facendo, appnto,

gorgogliare il liquido in esso contenuto. Dopo alcuni giorni, il

ritmo dei gorgoglii diminuisce, quindi si misura con il

densimetro il peso della birra. Se abbiamo raggiunto il livello

indicato nelle istruzioni, siamo pronti per imbottigliare,

aggiungendo una certa quantita' di zucchero che servira' per la

rifermentazione in bottiglia. Quella che dara' il giusto livello

di CO2. Una volta imbottigliata la birra, va lasciata per una

settimana alla temperatura di fermentazione, e va poi riposta in

locale fresco e buio. Sara' pronta per essere consumata dopo

circa due settimane, anche se migliorera' ancora per un mese o

due, o anche più. A seconda dei tipi potra' durare sei mesi/un

anno.

IMBOTTIGLIAMENTO E DOSAGGIO DELLO ZUCCHERO

Alcuni kit comprendono un misurino per lo zucchero (che pero' non

serve in caso di estratto, miele o altro). Non e' in ogni caso

molto pratico. Il sistema migliore (ed e' per questo che alcuni

kit forniscono due bidoni in plastica) consiste nel travasare la

birra, una volta raggiunta la gravita' finale, nel secondo

bidone, lasciando nel primo il sedimento.

In questo secondo bidone si potra' aggiungere lo zucchero scelto

(sempre meglio una soluzione bollita) ed ottenere, mescolando un

dosaggio accurato.

LA BIRRA DA ESTRATTO NON LUPPOLATO

ATTREZZATURA

Oltre a quelli per la fermentazione e l'imbottigliamento che

servono per i kit luppolati, serviranno una pentola di grosse

dimensioni, ed un qualche sistema di filtraggio per filtrare il

malto macinato ed il luppolo dopo l'ebollizione del mosto (vedi

poi).

Questo sistema puo' essere anche costituito da sacchetti di tela

a trama grossa entro cui mettere i grani ed il luppolo invece che

lasciarli liberi nella pentola (Grain Bag e Hop Bag). Se non si

usano questi sacchetti il filtro sarà costituito da un grosso

colino.

La pentola dovrebbe avere la capacita' uguale alla quantita' di

birra che si vuole produrre, ma se si usa il sistema ad alta

densita', potra' essere pari al 40%circa del volume totale. In

questo caso il mosto bollito verra' poi diluito al momento di

riempire il fermentatore.

Utile ma non indispensabile un termometro 0-100°C. Ottimi quelli

usati per usi fotografici

INGREDIENTI

L'estratto di malto puo' essere in polvere o in sciroppo. Se ne

trovano di specifici per fare birra, ma si possono anche usare

estratti di malto per panettiere, che hanno un costo inferiore.

E' poi necessario avere il luppolo. Lo si trova nei negozi

specializzati sia in forma di fiori, che in forma di "pellets",

cioe' delle pastigliette di luppolo macinato. Benche' lo si trovi

anche in erboristeria, non e' consigliabile, perche' non se ne

potrebbe stabilire il potere amaricante, che e' specifico per

ogni tipo e quindi il dosaggio.

A seconda del tipo di birra che si vorra' fare, occorreranno poi

piccole quantita' di malto in grani. Questi serviranno a ottenere

birre piu' o meno scure, corpose, etc.

Il lievito infine dovra' essere comprato separatamente, secco o

liquido. Oggi per l'hobbista esistono decine e decine di lieviti

selezionati.

PREPARAZIONE

In breve, si scalda una certa quantita' di acqua (cira meta'

pentola) a circa 70° C e vi si mettono in infusione per mezz'ora

i grani preventivamente "rotti". Questi devono essere proprio

rotti grossolmanamente, e non macinati.

Se si e' usato il Grain Bag (ed e' consigliabile) si estrae il

sacchetto strizzandolo bene e si aggiunge l'estratto. Si porta ad

ebollizione. Una volta raggiuntala, si aggiunge il luppolo per

l'amaricazione e si continua a bollire per 45 minuti.

A questo punto si aggiunge una ulteriore piccola quantita' di

luppolo che bollira' per non piu' di 10/15 minuti. Bollendo per

poco tempo,quest'ultimo contribuira' poco all'amaricazione totale

ma l'aroma che cedera' al mosto non evaporera' per effetto della

lunga bollitura. Il luppolo va poi tolto, o mediante filtro,

oppure avendo usato un Hop Bag.

Si raffredda il mosto il piu' velocemente possibile, sia per

evitare il rischio di infezioni che per favorire la separazione

di sostanze, dette proteine coagulate, che e' bene non trasferire

nel fermentatore. Si formera' un "fondo" di sedimento che potra'

essere fitrato attraverso il luppolo ed il filtro se non si e'

usato l'"Hop Bag", in caso contrario si dovra' lasciare nella

pentola le ultime due dita di birra.

Per raffreddare, si possono usare attrezzature apposite (tubo in

rame in cui far scorrere acqua fredda) o immergere il pentolone

in acqua fredda in una vasca. A questo punto si diluisce con

acqua fino alla quantita' programmata (e anche questo puo' essere

un sistema per raffreddare il mosto). Quindi si fa fermentare

come nel caso precedente.

Ulteriori spiegazioni pratiche sulla tecnica di produzione da estratto

non luppolato sono presenti nel capitolo delle ricette per birre da

estratto, al paragrafo "procedimento".

LA BIRRA DA MALTO IN GRANI

ATTREZZATURA

In questo caso, la pentola deve bollire tutto il mosto, e quindi

dovra' essere di circa un quarto maggiore della quantita' finale.

Poiche' non si usa estratto, ma lo si ottiene per infusione dei

grani, abbiamo bisogno di:

* Un mulino per macinare grossolanamente i grani (circa 5 kg

per 25 l di birra)

* Un pentolone dove fare l'infusione (puo' essere lo stesso

della bollitura)

* Un sistema di filtraggio per separare i grani impoveriti

(trebbie) dall'estratto; questo puo' essere un Lauter Tun,

come descritto piu' avanti, oppure un sacco di tela che si

trova in commercio nei negozi di enologia. Il principio e'

quello del colino da te' su scala amplificata

INGREDIENTI

L'estratto che si usa nel precedente metodo viene sostituito da

malto in grani. Si completa anche in questo caso con i malti

speciali per ottenere diversi tipi di birra. Per quanto riguarda

il lupolo ed il lievito, non cambia nulla.

PREPARAZIONE

Nella pentola di infusione si miscela il malto con acqua in modo

da ottenere un impasto alla temperatura di circa 52°. Ci sono

vari orientamenti riguardo alla proporzione malto/acqua. 2,5 l

per 1kg va gia' bene, si puo' arrivare a 4l/kg. Con 2,5 l/kg la

temperatura dell'acqua dovra' essere circa 7° piu' alta di quella

a cui si vuole cominciare l'infusione (quindi 52°=59°). Per

proporzioni differenti bisogna rifare i conti.

Si tiene a questa temperatura mescolando per 15 minuti. Si porta

quindi la temperatura a 60° circa e la si tiene per 30/45 minuti

a seconda delle ricette. La si porta infine a 72° circa e la si

tiene fino a che il test "tintura di iodio" non sia negativo.

Prima di filtrare l'estratto e' bene portare il tutto a 75°,

cosi' l'estratto sara' meno viscoso e si otterra' un rendimento

piu' alto. L'estratto che si sarà raccolto a questo punto sara'

molto denso e in quantita' insufficiente. Per diluirlo e per

recuperare gli zuccheri ancora presenti nel malto, si versa con

delicatezza sopra il letto di trebbie, acqua a 78° (comunque meno

di 80°) che si sara' scaldata in precedenza.

Si continua quindi a drenare l'estratto dal rubinetto di scarico,

o a raccoglierlo nel caso di sacco filtro, fino ad ottenere la

quantita' (e possibilmentela gravita') desiderata. Appare

evidente che per l'acqua necessaria a sciacquare le trebbie

avremo bisogno o di una seconda pentola o di un contenitore

temporaneo isolato. Ora l'estratto e' pronto per la bollitura e

per l'aggiunta del luppolo, come nel caso della birrificazione da

estratto.

Ulteriori spiegazioni pratiche sulla tecnica di produzione all-grain

sono presenti nel capitolo delle ricette per birre all-grain, al

paragrafo "procedimento"

IL TEST DELLA TINTURA DI IODIO

Il mosto si ottiene facendo trasformare l'amido presente nel

malto in zucchero. Di conseguenza la cottura dell'impasto sara'

terminata quando tutto l'amido si sara' trasformato in zuccheri.

Poiche' la tintura di iodio a contatto con l'amido acquista una

colorazione nerastra (cosa che non avviene con gli zuccheri),

mettendo una goccia di mosto su un piattino bianco, e

mescolandola ad una goccia di tintura di iodio, potremo

verificare se tutto l'amido si e' trasformato o no.

Quindi, se il colore rimarra' rossastro, la cottura sara' finita,

mentre se diventera' nerastra, bisognera' continuare ancora un

po'.

AUMENTARE LA TEMPERATURA

Esistono piu' sistemi per fare la cottura del malto e controllare

la temperatura.

1. Si riscalda l'impasto in un mashtun (tino di impasto)

riscaldato (ad esempio il pentolone sul fuoco) e poi lo si

passa nel lautertun (tino filtro) non riscaldato che ha

l'unico scopo di filtrare l'estratto.

2. Si scalda l'impasto in un mashtun/lautertun, cioe' un

pentolone dotato di doppio fondo bucherellato e rubinetto,

posto sul fuoco. Una volta finita l'infusione si apre il

rubinetto e via. Sara' necessaria un'altra pentola, o un

collettore temporaneo, per tenere l'acqua di risciacquo alla

giusta temperatura.

3. Si usa il sistema a decozione: l'impasto rimane sempre nel

lautertun. Per alzare la temperatura si toglie una parte, la

si mette in una pentola e la si fa bollire dopo averla

tenuta 15 min a 65 °. Poi la si rimette nel lautertun

ottenendo un innalzamento della temperatura complessiva

dell'impasto. Calcolando la porzione che viene bollita, si

riesce ad ottenere l'incremento di temp. voluto. Questo

sistema che e' quello tradizionale delle birre Pils, da'

risultati molto buoni, ma e' piuttosto laborioso.

4. Si usa il sistema inglese: il malto "ale" non ha bisogno di

un infusione con incrementi di temperature e quindi,

calcolando la giusta temp. dell'acqua, si fa un impasto a

65° nel lauter tun. Questo pero'deve essere molto ben

isolato per non perdere temperatura. Successivi piccoli

aggiustamenti potrenno essere fatti con acqua bollente o

fredda. Si tiene tutto a quella temp. per 90 min, e poi si

comincia con l'estrazione e risciacquo.

IMPLEMENTAZIONI E AUTOCOSTRUZIONE

MASH TUN

Come abbiamo visto, a seconda del sistema di cottura usato,

queste attrezzature avranno caratteristiche differenti.Nel primo

caso, il mash tun consiste in una grossa pentola che viene

riscaldata, o sulla cucina domestica, o su un piu' potente

fornellone a gas collegato ad una bombola (cosi' si potra'

lavorare in garage, o in balcone) o su una piastra elettrica.

Anche se non e' necessario, sara' comodo applicare un rubinetto

metallico per scaricare il mosto dopo la bollitura. In caso

contrario si potra' usare un sifone. Il materiale ideale e'

l'acciaio inox, che pero' e' un po' costoso. L'acciaio smaltato

va bene, ma bisogna prestare attenzione a non scheggiarlo.

L'alluminio va bene anch'esso, anche se in passato sono stati

sollevati dubbi (mai dimostrati) circa la sua pericolosita' per

la salute.

LAUTER TUN

Il lauter tun, o tino filtro, non dovra' essere riscaldato, e

quindi potra' essere in materiale plastico per alimenti. Dovra'

essere pero' bene isolato, per evitare che l'impasto si raffreddi

durante il filtraggio e dovra' avere un rubinetto di scarico ed

ovviamente un sistema di filtraggio per trattenere le trebbie.

Un modo di costruire un lauter tun consiste nell'utilizzare una

ghiacciaia da campeggio, che e' gia' isolata, applicare un

rubinetto e costruire un falso fondo bucherellato (buchi di circa

1 mm), oppure collegare al rubinetto, all'interno della

ghiaggiaia, e adagiato sul fondo, un tubo in rame piegato a

spirale con dei taglietti rivolti verso il basso. Il tubo

rimarra' sotto le trebbie, e permettera' l'uscita del solo

estratto. Un altro lauter tun consiste di due due secchi uguali.

Ad uno si applica il rubinetto, e all'altro si praticano i

forellini sul fondo. Si mette poi quello con i fori dentro

all'altro. Bisogna poi, in qualche modo, isolare il tutto

termicamente.

Nel caso si voglia utilizzare il secondo sistema, quello del mash

tun che e' anche lauter tun, e che viene riscaldato, bisogna

applicare un sistema di filtraggio alla pentola. In questo caso

sara' o un falso fondo bucherellato abbinato ad un rubinetto di

scarico, o una spirale in tubo con i taglietti collegato, vuoi ad

un rubinetto, vuoi ad un sifone. Bisogna anche tenere conto che

l'impasto verra' mescolato, e quindi ogni sistema di filtraggio

dovra' essere ben saldo.

ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI

Per gli appassionati che abbiano voglia di rendere i loro sistemi

piu' simili a quelli professionali vi sono queste possibilita':

* Automatizzare la cottura dell'impasto mediante un sistema di

riscaldamento (a gas, a resistenza elettrica o a liquido

dentro un'intercapedine) comandato da termostato. Questo

sistema va pero' abbinato ad un sistema di agitatori

elettrici, perche' e' necessario che l'impasto sia mescolato

continuamente.

* Uso di pompe per trasferire l'estratto da un contneitore

all'altro.

* Costruzione di un sistema di un fermentatore refrigerato per

fare birre a bassa fermentazione e per lavorare anche nei

mesi piu' caldi.

IL RIMS

Il Recirculating Infusion Mashing System (RIMS) e' un'evoluzione

dei sistemi hobbistici abbastanza diffuso negli Stati Uniti. Il

concetto consiste nel fare circolare continuamente l'estratto

attraverso al letto di trebbie, e riversarglielo sopra

dolcemente, controllandone la temperatura.

Si tratta di abbinare ad un normale lauter tun una pompa ed un

elemento riscaldatore controllato da un termostato. La pompa

dovra' lavorare alle temperature del mashing (fino ad 80°).

Il riscaldatore potra' essere elettrico un tubo con dentro una

resistenza da scaldabagno) o a gas, ma e' importante che scaldi

con delicatezza per non bruciare l'estratto. La temperatura

dell'estratto che arriva al riscaldatore viene misurata dalla

sonda, e in conseguenza, automaticamente, viene applicato il

calore necessario.

E' poi importante che l'estratto venga riversato sopra le trebbie

senza disturbarle per non intorbidire il tutto, quindi sara'

necessario un qualche sistema a doccia. Con questo sistema e'

molto comodo effettuare i vari incrementi di temperatura del

mashing. Basta regolare il termostato che puo' anche essere

abbinato ad un timer.

GRANI ED ALTRI INGREDIENTI FERMENTABILI

CARATTERISTICHE ED UTILIZZO

I grani e gli altri ingredienti (fiocchi, ecc.) che forniscono al

mosto materiale fermentabile si dividono in diverse categorie che

derminano la loro tecnica di utilizzo.

La prima distinzione e' fra ingredienti che necessitano di

mashing e quelli che non ne hanno bisogno. Questi ultimi infatti

hanno gia' subito una trasformazione che ha convertito l'amido in

zuccheri piu' o meno fermentabili. E' come se fosse avvenuto una

specie di mini-mashing all'interno di ciascun piccolo grano di

malto. In questo processo e' avvenuta (in misura variabile) anche

una caramellizazione o tostatura. Tutti i malti con il nome che

inizia per Cara- appartengono a questa categoria, insieme ai

malti crystal, chocolate e black.

La loro utilita' e' quella di poter essere usati con semplicita'

nel metodo di produzione da estratto di malto. La loro funzione

e' di aggiungere/variare colore, gusto, aroma (e in qualche caso,

come nel Carapils, corpo) e non quella di costituire il "grosso"

del materiale fermentabile: per questo sono anche utilizzati

nella tecnica produttiva "all grain"; in questo caso subiscono il

processo di mashing insieme agli altri grani, ma solo per

comodita' di uso.

Anche fra i grani e gli ingredienti che necessitano di mashing si

deve fare una distinzione: infatti

1. alcuni grani contengono gia' gli enzimi necessari alla

conversione di amido in zucchero, anzi in quantita'

superiore alle loro stesse esigenze

2. alcuni grani contengono gia' detti enzimi, ma solo in

quantita' strettamente necessaria a loro stessi

3. altri grani o ingredienti ne sono privi. Questi ultimi (sono

gli ingredienti piu'... rompiscatole) devono essere

miscelati insieme ai grani di tipo 1.

Tornando agli ingredienti che non necessitano di mashing, da

notare che alcuni (come l'orzo tostato) non sono in realta'

"saccarificati" (amido convertito in zucchero) ma semplicemente

tostati in modo tale da estrarre solamente colore (scuro) e aroma

(tostato). Infatti il concetto base di tutto e':

1. vogliamo estrarre zuccheri e/o colore, gusto e aroma

2. non *dobbiamo* estarre amido

NECESSITA HA ENZIMI   HA ENZIMI

MASHING SUFFICIENTI IN ECCESSO

Pilsener             SI         SI         SI

Pale                 SI         SI         SI

Grano                SI         SI         NO?

Grano non maltato    SI         NO         NO

Monaco               SI         SI         NO

Vienna               SI         SI         NO

Amber                SI         NO         NO

Biscuit              SI         NO         NO

Fiocchi              SI         NO         NO

Carapils             NO         /           /

Cara-xxx             NO         /           /

Crystal              NO         /           /

Chocolate            NO         /           /

Special B            NO         /           /

Black                NO         /           /

Roast barley         NO         /           /

Quanto sopra per quanto riguarda la possibilita' di utilizzo dei

grani; ora passiamo al loro effetto quando vengono impiegati

CORPOSITA' DELLA BIRRA

E' in relazione (anche se non soltanto) con la fermentabilita'

del mosto.

Infatti, gli zuccheri derivati dal malto (o dai grani non maltati

o dai fiocchi) non sono fermentabili al 100% - al contrario ad

es. dello zucchero, vedi piu' sotto); al contrario la

fermentabilita' e' di solito fra il 60 ed il 65% e alla fine

della fermentazione permangono nella birra zuccheri non

fermentabili (le destrine). E' questo che determina la dolcezza e

la corposita della birra.

La % di fermentabilita' varia a seconda del procedimento di

mashing adottato; qui voglio solo far notare che alcuni grani

"speciali" o da "steeping" (ovvero quelli che non necessitano di

mashing) hanno secondo alcuni autori una fermentabilita'

piuttosto ridotta e quindi contribuiscono positivamente al corpo

della birra. Cio' e' vero sicuramente per il Carapils (detto

"malto destrinico") ma e' dibattuto per Crystal e similari.

ALTRE CARATTERISTICHE

Mi soffermo maggiormente solo sui malti da me usati,

essenzialmente quelli da aggiungere all'estratto, ma aggiungo un

cenno anche a prorposito degli altri.

PILSENER

E' il malto di base per la maggior parte delle birre

dell'Europa Continentale. E' quello che da il colore

piu' chiaro alla birra.

PALE ALE MALT

Simile al precedente, prodotto a temperatura

leggermente superiore. Rispetto al precedente e' piu'

modificato (meno proteine, meno rischio di torbidezza

della birra), meno, chiaro, meno ricco di enzimi.

MILD ALE MALT

Altro malto inglese, piu' scuro ma molto ricco in enzimi

VIENNA, MUNICH

Sono prodotti a temperatura progressivamente maggiore

(in genere da malti continentali) e danno un colore

progressivamente piu' scuro alla birra, dall'ambrato al

bruno se impiegati al 100%. Hanno enzimi appena

sufficienti a convertire se stessi.

AMBER, BISCUIT

Ancora piu' tostati, dall'aroma piu' biscottato e non

ancora caramellato come i malti che seguono. Poveri di

enzimi.

CARAPILS

Colore: chiaro, nessun contributo

Aroma: leggermente caramellato

Fermentabilita' bassa, viene quindi impiegato per

aggiungere corpo alla birra

CARAMUNICH, CARAVIENNE

Caratteristiche in parte simili ai malti di Monaco e

Vienna non caramellati; sono comunque da usare in

quantita' moderate (i non caramellati si usano anche

fino al 100%) Contribuiscono anche al colore.

CRYSTAL

Colore: da ambrato a ramato a bruno chiaro a seconda

della quantita' Aroma: anche questo e' un malto

caramellato, e secondo me' se usato in quantita' (es.

200-300gr x10 litri) e' uno dei malti che da'

maggiormente un gusto.. "caramellato"

CHOCOLATE

Colore: anche in quantita' moderate puo' contribuire ad

un colore bruno o decisamente scuro alla birra

Aroma: richiama un po' il cioccolato, ma anche un po'

il tostato-caffe' come il Roast.

SPECIAL B

Caratteristiche simili al chocolate, ma secondo me da'

un gusto ancora piu' "cioccolatato" e meno tostato. Uno

dei miei preferiti.

ROAST BARLEY

Orzo tostato, non maltato! Insieme al Black e' quello

che contribuisce maggiormente al colore, ma a volte e'

usato in quantita' molto moderate per certe birre

rosse. Caratteristico aroma tostato tipo caffe';

indispensabile nelle stout irlandesi

BLACK MALT

Simile al precedente, ma di aroma ancora piu' deciso e

penetrante.

I malti scuri vanno usati con moderazione, normalmente

non eccedere i 100-120 gr *totali* per 10 litri; a meno

di non preparare una stout tipo Guinness, in questo

caso si possono anche superare i 200gr.

MALTO DI GRANO

Oltre all'impiego (in quantita' fino al 50% e oltre)

nelle tipiche weizen, puo' venire usato in piccole

quantita' in quasi tutte le ricette per aumentare la

ritenuta di schiuma.

FIOCCHI

Alcuni ingredienti sono disponibili sotto forma di fiocchi

(come i classici "fiocchi d'avena"). Normalmente richiedono

il mashing; se sivoglio impiegare nella produzione con la

tecnica estratto+grani, possono essere utilizzati nell'infusione

insieme ai grani speciali.

I fiocchi pero' sono privi di enzimi: e' necessario quindi aggiungere

durante l'infusione una certa quantita' di estratto di malto *diastatico*.

La quantita' indicativa e': almeno lo stesso peso dei fiocchi, fino ad

un 30% della quantita' totale di estratto (il restante 70% va aggiunto

in fase di bollitura).

ZUCCHERI

Per i vari tipi di zucchero non vi sono molte considerazioni da

fare. La prima cosa da notare e' che essendo fermentabili in

genere al 100% gli zuccheri non portano alcun contributo alla

dolcezza della birra, anzi: birre con alte percentuali di

zucchero (ad es. bianco, da tavola) sono MENO dolci e soprattutto

meno corpose e gustose di birre "tutto malto".

Lo zucchero va quindi usato con parsimonia accertandosi che sia

stilisticamente coerente con il tipo di birra che si prepara - ad

esempio, alcuni tipi di ales belghe lo prevedono.

Alcune Old Ale comprendono nella ricetta zuccheri scuri, non

raffinati tipo Demerara o anche melassa, che ha una aroma

particolare e avvertibile. Ales belghe impiegano lo zucchero

"candito" (Candy Sugar) in grossi cristalli. Quello chiaro non

da' risultati molto differenti dallo zucchero bianco, ma lo scuro

ha un aroma piu' interessante e contribuisce anche al colore.

In questa categoria ricordiamo anche il MIELE. Anche questo

ingrediente e' composto da zuccheri fermentabili al 100% o quasi

(quindi in genere non contribuira' a dolcezza e corpo) ma ha un

suo aroma e gusto che puo' essere interessante in certe birre. Va

aggiunto verso la fine della bollitura se si vuole esaltarne

l'aroma, in caso contrario all'inizio.

ESTRATTO

Anche qui poche considerazioni. L'estratto di malto, come gia'

detto in altre sezioni della guida, e' in pratica un

"concentrato" di un mosto ottenuto dal produttore con la tecnica

di mashing di determinati grani. Visto che non e' quasi mai

possibile, conoscere gli ingredienti usati, il consiglio e' di

usare il tipo chiaro e fare le opportune aggiunte di grani

speciali.

L'estratto per panetterie - reperibile presso alcuni grossisti,

che a volte richiedono partita IVA - *non* e' un prodotto pensato

per l'homebrewing, ma ha permesso a decine di homebrewing di

birrificare con ottimi risultati. Secondo fonti attendibili, e'

malto d'orzo e non di grano come a volte viene riferito. Da

evitare invece quello secco (a volte e' mischiato a farine non

utilizzabili direttamente per la birrificazione) e quello scuro o

integrale.

LA GRADAZIONE

Cominciamo dalla "teoria": quando usiamo il densimetro misuriamo

in realtà la *densita'* del mosto, ma questo è un modo per

misurarne indirettamente la gradazione, ossia la percentuale di

zuccheri nel nostro mosto. Questo perche' lo zucchero disciolto

in acqua ha una densita' maggiore di 1 (circa 1.6) per cui la

densita' della miscela risulta aumentata.

Si puo' dimostrare facilmente che la DIFFERENZA tra la densita'

misurata e quella dell'acqua (=1) e' direttamente proporzionale

alla gradazione saccarometrica in VOLUME.

Per esempio, 100 grammi di zucchero purissimo disciolto in un

litro di soluzione (che per definizione e' 10 gradi

saccarometrici in volume) dara' una densita' di 1,038. 50 gr per

litro = 5 sacc vol ==> densita' 1,019 e cosi' via.

Si noti che i gradi sacc. vol. sembrano una scala un po' anomala

(peso in volume) ma corrispondono al modo in cui noi formuliamo

le nostre ricette!

Gli anglosassoni usano direttamente la densita' (OG) come misura

di gradazione, di solito moltiplicata per 1000 (es di cui sopra

1038). Piu' precisamente, bisogna tenere d'occhio le ultime due

cifre (es. di cui sopra 38) che a volte vengono chiamati punti,

"points". Ricapitolando, dividendole per circa 3.8 (+esattamente

3.83) torniamo ad avere i gradi sacc.vol (es. 38/3.8=10 sacc vol)

E veniamo alla parte pratica... molto semplice: si puo' lavorare

in gradi sacc. o in "punti" di OG, a seconda dell'abitudine. Ogni

ingrediente zuccherino, da' un suo contributo alla gradazione,

dipendente dalla sua quantita' e dalla % di zuccheri che posso

estrarre. Per ogni ingrediente, quindi, devo conoscere, i "punti"

che mi puo' dare fissata una quantita'. Io lavoro in KG OGNI 10

LITRI. Gli US in libbre per galloni... ma quando impareranno!!

:-)

Prendiamo ad es. lo zucchero. 1kg ogni 10 litri corrisponde

all'esempio precedente (100gr x 1 litro), quindi mi aspetterei

38.3 punti. In realta' essendo lo zucchero da tavola non

purissimo, un valore piu' esatto e' circa 36. L'estratto di malto

secco e' quasi tutto zucchero, circa 35. Quello liquido contiene

il 20% di acqua, quindi 29. Per i grani, e' un po' piu'

complicato, perche' dipende dal fattore di estrazione che dipende

a sua volta dalla tecnica usata (infusione, steeping, tipo di

attrezzatura, abilita'!).

Qui i dati spesso riportati non sono sempre chiari, perche' a

volte nei numeri che si leggono non e' chiaro se siano teorici,

pratici, relativi a infusione, steeping ecc. Pero', viste le

quantita' impiegate, qui il nostro errore ha pochissima

importanza.

Ecco una tabellina riassuntiva dei valori che uso personalmente:

Zucchero bianco       36

Zucch. scuro          35

Estratto Malto

Secco                 35

Estratto Malto

Liquido              29-30

Miele                 27

Crystal Malt          16

Black Malt,

Roasted B              4

Altri grani: per grani tipo Cara- valori leggermente superiori o

eguali al Crystal. Grani chocolate o similari, valore intermedio

tra Crystal e Black. Il concetto e' che maggiore e' la tostatura,

minore e' la resa zuccherina

Facciamo l'esempio di una ricetta di Bitter Ale x 10 litri

Estratto   1500  1.5 x 28=42

Crystal    125   0.125 x 16=

2

Chocolate   50    0.05 x 12=

0.6

Totale 44.6 punti (arrotondiamo a 45) = 1045 OG

Per le birre prodotte direttamente dai grani il discorso e' piu'

complesso. Un determinato malto ha un certo contenuto zuccherino

"potenziale", ma la quantita' esatta che si riesce a portare in

soluzione nel mosto dipende dalla tecnica usata (per questo si

rimanda ai capitoli relativi); la percentuale di zuccheri

ottenuti rispetto a quelli teoricamente possibili e' detta

"efficienza".

Solo a titolo di esempio:

Pale Ale Malt

29.6 punti x 75% efficienza=22 punti circa (come sopra, riferito

a KG per 10 litri di birra)

***************** SEZ II - APPROFONDIMENTI TECNICI *********

****

FILTRAGGIO

a cura di Michele Barro: mbarro@tin.it

Nell'industria si usano sistemi di filtraggio che non sono

attuabili su scala domestica, e d'altra parte, il filtraggio

della birra e' una cosa piuttosto recente.

La birra industriale viene fermentata (non sempre), maturata,

filtrata, imbottigliata sotto pressione, senza quindi alcuna

perdita di CO2. Comunque esistono due tipi di torbidita' che

possono caratterizzare la birra fatta in casa. La torbidita'

propria della birra e quella dovuta al lievito responsabile della

rifermentazione in bottiglia. La prima dipende da un imperfetta

procedura, mentre la seconda e' in una certa misura, inevitabile.

Il primo tipo di torbidita' puo' essere dovuto a diversi motivi.

I piu' comuni sono infezioni e proteine. Nel caso di infezioni,

che si possono evitare con una buona pulizia e "sanitazione"

degli strumenti, potremo avere una birra perennemente torbida.

Nel caso delle proteine (e dei polifenoli), avremo il cosiddetto

"chill haze", cioe' una birra che a temperatura ambiente risulta

limpida, diventa torbida una volta raffreddata.

Questo avviene perche' le proteine che a temperatura ambiente

sono disciolte nella birra, col raffreddamento coagulano. Le

proteine, che sono presenti nell'orzo, cominciano a scomporsi

gia' durante la maltazione. Nei malti meno modificati, questa

scomposizione sara' minore, mentre in quelli piu' modificati,

sara' maggiore.

I malti moderni, soprattutto quelli di alta qualita' disponibili

per l'homebrewing, sono molto modificati. Quelli inglesi, poi, lo

sono tradizionalmente in misura ancora maggiore.

Alcuni dei prodotti della scomposizione delle proteine, gli

aminoacidi, sono un importante nutrimento per il lievito, e

devono essere ottenuti, o durante la maltazione(malti inglesi), o

durante il mashing tramite il cosiddetto "protein rest", una

sosta di circa 15 minuti ad una temperatura di 50 gradi.

Tuttavia, un'eccessiva degradazione delle proteine causa nella

birra una scarsa ritenzione della schiuma ed un corpo "debole".

Quindi, con malti molto modificati, non e' bene che il protein

rest duri piu' di 15 min.

Le proteine (o i loro sottoprodotti) di maggiore dimensione, sono

invece responsabili del chill haze, e vanno quindi rimosse

attraverso i seguenti metodi:

Un bollore vigoroso del mosto che le fara' coagulare, cosi' come

un rapido raffreddamento. Con il raffreddamento, queste

precipiteranno insieme al luppolo.

Questa precipitazione e la conseguente rimozione possono essere

facilitate dall'uso dell'"irish moss", un alga che aggiunta al

mosto negli ultimi 15 minuti di bollore (meglio se diluita in

acqua tiepida il giorno prima) si "aggrappa" a queste proteine

coagulate creando dei "fiocchi" di maggiore dimensione ed un

sedimento piu' compatto.

Per rimuovere il sedimento si potra' poi: Travasare il mosto

limpido pescandolo dalla superficie. Creare un effetto

"whirlpool" (mulinello) in modo che il sedimento si raggruppi al

centro della pentola e pescare il mosto limpido dal lato del

tino. Usare un filtro (sacco filtro o altro tipo).

Nel caso si usi luppolo in fiori, si puo' travasare il mosto,

facendolo filtrare attraverso il letto di luppolo (e' pero'

necessario avere qualche dispositivo filtrante sul fondo della

pentola). Quello che non saremo riusciti a rimuovere durante il

travaso, verra' comunque, almeno in parte, trascinato sul fondo

del fermentatore dal primo lievito che si depositera'.

Una particolare tecnica di fermentazione, utilizza infatti un

travaso del mosto in un secondo fermentatore dopo le prime 36/48

ore di fermentazione proprio per separarlo da questo sedimento.

Alla fine della fermentazione si puo' inoltre effettuare quella

che viene comunemente indicata come fermentazione secondaria, che

consiste nel travasare la birra in un ulteriore fermentatore

(spesso una damigiana provvisata di gorgogliatore) e lasciarla

riposare una settimana prima di imbottigliare. Ancora una volta

si depositera' del lievito sul fondo assieme ad altro materiale

coagulato, lasciando la birra limpida.

Sia nel fermentatore primario che in quello secondario, si puo'

poi aggiungere della colla di pesce, disciolta in acqua tiepida e

poi diluita in birra. Questa, nell'arco di 24/48 ore si

depositera' chiarificando il contenuto del fermentatore. Tutte

queste tecniche (non e' necessario usarle tutte insieme)

permettono di eliminare il rischio di chill haze, e di ridurre

notevolmente il lievito presente nelle bottiglie. Il secondo tipo

di torbidita', cioe' quello dovuto al lievito, non puo' essere

eliminato completamente, per il semplice motivo che abbiamo

bisogno di un po' di lievito per fare rifermentare la birra nella

bottiglia e ottenere la giusta carbonazione.

Quello che possiamo fare pero' e' lasciare che questo lievito

rimanga sul fondo della bottiglia e non intorbidisca la birra.

Queste sono le raccomandazioni: Scegliere un lievito che si

compatti bene sul fondo (esemplare tra quelli secchi il Safale),

stando pero' attenti che un lievito troppo flocculante puo' dare

altri problemi.

Non agitare la bottiglia prima di versare, e versare con

movimento dolce. Vuotare la bottiglia con poche versate (cioe'

usare bicchieri grandi). In genere due versate rimangono limpide,

ma alla terza comincia ad arrivare il lievito. In caso contrario,

scaraffare la birra con movimento dolce (anche per non sgasarla).

Dalla caraffa, potra' poi essere versata anche a piccole rate.

****

LE FORMULE

a cura di Max: rosamax@split.it

GRADAZIONE

Esistono diverse scale per misurare la "forza" di una birra

Bisogna distinguere tra gradazione saccarometrica e contenuto

alcolico, infatti le due grandezze non sono correlate in modo

proporzionale

La gradazione saccarometrica misura la quantità di zuccheri

prima della fermentazione. Ecco le principale scale:

Plato (o gradi saccarometrici in peso) sono % in peso, nel senso

di peso di zuccheri nel *peso* di mosto

1 Plato= 10 gr di zuccheri in 1 Kg di mosto

In Italia si usano più spesso i saccarometrici in *volume* (nel

seguito, Svol)

1 gradi sacc. vol.= 10 gr di zuccheri in 1 *litro* di mosto

Poiche' lo zucchero disciolto in acqua ha un peso specifico

maggiore di uno (circa 1.6) ne consegue che misurando la densità

del mosto di birra si può risalire al suo contenuto zuccherino.

In alcuni paesi si usa direttamente la densità (D) come scala di

gradaz. sacc., anzi per convenzione si usa la densità

moltiplicata per mille, detta OG (Original Gravity)

OG=D*1000

Si puo' facilmente dimostrare che in realtà è la *differenza*

di densita' del mosto rispetto a 1 (densità dell'acqua) ad

essere in relazione con il contenuto zuccherino. Più

precisamente, questa differenza è proporzionale alla gradazione

sacc. in *volume* [1]. Se ragioniamo in termini di OG, allora

quello che interessa è OG-1000, che indicheremo con "Punti di

OG" o OGp

La relazione è:

Svol=OGp/3.83

La relazione di Svol e Plato e' evidente, se si tiene conto che

un litro di mosto pesa esattamente D*1Kg, quindi:

Plato=Svol/D

Per passare direttamente da OG a Plato metto insieme le due

formule

[D-1]   1    OG-1000

Plato = Svol/D = -------*--- = -------*261

0.00383  D      OG

(Personalmente trovo più semplice applicare le due formule una

per volta)

Riassunto

Plato= Svol/D

Svol= Plato*D

Svol= OGp/3.83 (=[OG-1000]/3.83 = [D-1]/0.00383)

OGp= 3.83*Svol OG= 3.83*Svol + 1000

OG-1000

Plato = -------*261

OG

261

OG= --------- *1000

261-Plato

Approssimazione: Plato=OGp/4

(imprecisa per valori alti)

ESEMPIO

Dato: OG=1050 (D=1.050 OGp=50)

50/3.83=13.05 (sacc in volume)

13.05/D= 13.05/1.050=12.4 (sacc in peso ovvero Plato)

(facendo direttamente 50/4=12.5 si ha una discreta

approssimazione)

ALCOOL

Prima di tutto introduciamo la grandezza FG, che a similitudine

della OG è la densità finale della birra moltiplicata per mille

FG=Df*1000

Anche l'alcool si può misurare in % sul peso e sul volume, ma in

questo caso si intende peso o volume di alcool rispettivamente in

un KG o un litro di birra

Bisogna tenere conto della densità dell'alcool (circa 0.8)

alcvol=alcpeso/0.8=alcpeso*1.25

alcpeso=alcvol*0.8

per essere piu' precisi, bisogna tenere conto anche della

densita' finale

alcvol=alcpeso*1.25*Df

alcpeso=alcvol*0.8/Df

per ricavare la gradazione alcoolica di una birra a partire da OG

e FG

OG-FG

alcvol=-------

7.5

le altre formule che si trovano speso sono variazioni

riconducibili a questa formula (il fattore 7.5 e' talvolta 7.45 o

7.6)

Abbiamo visto come alcool e grdaz. sacc. non sono in relazione

univoca, perche' entra in gioco il fattore FG. Infatti, la

fermentazione della birra e' caratterizzata dal fatto che solo

una percentuale degli zuccheri viene trasformata in alcool e

questa % non e' fissa.

La "percentuale di discesa" dalla OG alla FG da un'idea di quanto

una birra e' "attenuata" ovvero quanta % di zuccheri e' stata

fermentata

AA=Attenuazione Apparente

FGp

AA(%)= 1 - -------(*100)

OGp

es OG=1080 FG=1020

AA=(80-20)/80 =0.75 =75%

La attenuazione reale e' diversa, (infatti bisogna tenere conto

del fatto che l'alcool ha densita' minore di uno). Si ha:

RA (attenuazione reale) = AA/1.23

nell'esempio di cui sopra, RA=75%/1.23=61%

N.B l'attenuazione apparente può anche superare il 100%, in

quanto in birre molto attenuate la FG puo' scendere sotto 1000.

La RA ovviamente e' al massimo il 100%!

Dalle formule di cui sopra si ottiene

FGp=OGp*(1-1.23*RA) [in qs caso RA non è %, ad es. RA=0.61]

cio' puo' essere utile per precedere la FG di una birra a partire

dalla ricetta, se siconosce la fermentabilita' (=RA) di ogni

singolo ingrediente. Basta calcolare separatamente i contributi

alla FGp di ogni singolo elemento (considerando le loro

quantità) e poi sommare il tutto.

Dalle formule precedenti possiamo anche ricavare l'estratto

residuo, cioè la quantità di zuccheri rimasti (anche qui nella

scala di "punti di gravita")

REp=OGp(1-RA)

es. di cui sopra

REp=80*(1-0.61)=31.2

e si puo' convertire questo dato in gradi sacc per volume o peso

secondo le formule gia' descritte (ma in qs. caso riferire agli

zuccheri residui!)

FORMULE ESATTE (gradazione ecc..)

Le seguenti formule sono considerate più accurate (anche se le

precedenti sono ottime approssimazioni) e sono dovute a G.Fix

Le grandezze sono espresse in gradi Plato invece che in gravità

OE = Original Extract, gradazione sacc. originale espressa in

Plato.

AE = Apparent Extract, equivale alla FG ma espressa in Plato

RE = Real Extract, anche qui' e' uguale alla grandezza di cui si

e' parlato in precedenza solamente espressa in Plato

AA = 1 - AE / OE Apparent Attenuation; il valore calcolato sui

Plato differisce solo leggermente dalla definizione data in

precedenza

RA = 1 - RE / OE idem

RE = 0.1808*OE + 0.8192*AE

Alcpeso = (OE-RE)/(2.0665-0.010665*OE)

Calorie in un litro di birra:

Cal = (6.9*A + 4.0*(RE - 0.1))*10*FG .

UNITA' DI AMARO

Formula generale:

(grammi luppolo) x AA% x UTIL%

IBU= ------------------------------

10 x (litri mosto)

UTIL% viene calcolata in base a due termini, U(t) in funzione del

tempo e Fcorr dipendente pricipalmente dalla densita' *alla

bollitura*

UTIL%= U(t)/Fcorr

le formule variano a seconda degli autori

n.b. t e' in minuti

RAGER

t-31.32

U(t)= 18.11 + 13.86*tanh(---------)

18.27

dens-1.050

Fcorr=1 + ----------

0.2

per densita' >1.050 altrimenti=1

GARETZ

t-24

U(t)= 8.5 + 12*tanh(-------)

18.27

Fcorr: come Rager, con l'aggiunta di altri fattori dipendenti da

diversi altri parametri (temperatura, IBU stesse ecc. ecc.)

TINSETH

1-exp(-0.004*t)

U(t)=-----------------

0.0415

OG-1

Fcorr=1.65*exp(- -------)

0.111

ALTRE FORMULE

Correzione dei valori del densimetro in funzione di Temperatura

Per un densimetro tarato a 20C

T        correzione

4-10           -2

11-17          -1

18-22           0

23-26          +1

27-29          +2

30-32          +3

33-35          +4

36-38          +5

39-41          +6

(da:Wheeler)

Una formula piu' esatta e' la seguente:

-3   2         -5  3

- 1.635388 - 0.09563998*t + 7.987041*10  * t  + 3.9*10  *t

corr(t)=-----------------------------------------------------------

1 + 0.01687985 * t

****

LIEVITO - USO

IL LIEVITO ED IL SUO USO

a cura di Max: rosamax@split.it

INTRODUZIONE

Piccola premessa: il lievito di birra commercializzato viene

venduto secco in bustina, oppure liquido. Il lievito liquido in

generale e' di migliore qualita' e purezza (ma mi dicono che

ultimamente anche alcuni secchi danno ottimi risultati) e

soprattutto nel formato liquido sono disponibili i lieviti

*specifici* per ogni tipo di birra (ad es, se comprate il lievito

Wyeast per Irish Stout si dice ufficiosamente che sia proprio

quello usato dalla Guinness!). Sembra anche che veri lieviti per

lager (quelli che lavorano a temperature sui 10C) siano

disponibili solo in formato liquido.

Se il lievito liquido non vi interessa leggete almeno da Lo

Starter

USO DEL LIEVITO LIQUIDO

Il sacchetto della Wyeast contiene del liquido misterioso

(micro-mosto? soluzione con nutriente?) e un ulteriore

pacchettino interno. 4 o 5 giorni prima della data fatidica,

bisogna, senza aprire il sacchetto, localizzare con le dita la

posizione del sacchetto interno e romperlo, per esempio

schiacciando con il

palmo della mano. Il sacchetto interno si rompe ed il lievito

fuoriesce mixandosi al liquido. Il sacchetto comincera' piano

piano a espandersi, segno che internamente avviene una

microfermentazione che permette alle poche cellule di lievito

originali di moltiplicarsi; entro qualche giorno (si dice, circa,

un giorno per ogni mese di vecchiaia del lievito) sara' bello

gonfiato. Un mio lievito Scottish era quasi scaduto e ha

impiegato un po' di giorni gonfiandosi poco poco, ma alla fine ha

funzionato.

A questo punto, si apre il pacchetto, e la Wyeast dice che si

potrebbe gia' usare il contenuto, ma e' opinione generale che sia

meglio usare uno Starter

LO STARTER

Il concetto dello Starter e' applicabile in molte occasioni,

quindi conviene farci l'abitudine.

Si tratta di preparare una microbirra, di mezzo litro circa, per

darla in pasto al lievito, che nel fermentarla si moltiplichera'

ulteriormente. La microbirra si prepara facilmente senza luppolo,

bollendo per pochi minuti mezzo litro d'acqua con 60-70 grammi di

estratto secco o due/tre bei cucchiaiozzi di estratto liquido. Si

bolle per 5-10 minuti, si lascia raffeddare fino verso 25C, ev.

si misura la densita' - meglio che sia tra 1040 e 1060 secondo

me, ev. se e' di piu' si aggiunge acqua. Si mette questo mosto in

una bottiglia da litro o da 0.75 (se si e' formato un po' di

fondo meglio cercare di non versarne troppo) e si aggiunge il

lievito. Si chiude la bottiglia non ermeticamente, o con un

gorgogliatore, oppure usando del cotone o ancora un pezzetto di

stoffa bianca sterilizzato bollendolo per pochi minuti in un

pentolino con acqua bollente (quest'ultima idea e' mia).

Tuuuuutto quello che andra' a contatto con mosto e lievito va

sterilizzato nel modo abituale che usiamo (varichina

diluitissima, potassone, lanciafiamme, radiazioni nucleari :-)).

Con un po' di pratica diventa un lavoretto semplice che si riesce

a fare alla sera sparecchiando e preparandosi il caffe' :-)

Lo starter dopo qualche ora comincera' a fermentare. Qualcuno

preferisce portare a termine la fermentazione, togliere via la

parte liquida (minibirra) e impiegare il sedimento di lievito che

si e' formato.

I piu' (ed io fra quelli) pensano che sia meglio cogliere il

momento in cui la fermentazione dello Starter e' al max, cioe'

circa a meta' strada (si chiama High Krausen) e pucciare tutto lo

starter nel mosto della vera birra che abbiamo preparato. Io di

solito faccio partire lo starter il venerdi' sera; dopo 36 ore

circa, cioe' la domenica in cui faccio la birra, e' pronto per

l'uso, e lo verso nella birra quando questa e' sotto i 25C. In

questo modo non ho mai aspettato piu' di 6 ore per veder

cominciare vivacemente la fermentazione.

Se necessario, si possono fare piu' step: primo starter

piu'piccolo, in questo caso fermentazione completa, si caccia il

liquido, si lascia il sedimento di lievito, si prepara un secondo

starter piu' grosso e cosi' via...

RICICLAGGIO E COLTIVAZIONE DEL LIEVITO

Le mie tecniche sono estremamente semplici e un po' rozze forse

(a parte la 1 che e' "approvata") ma funzionano.

1) il modo piu' sempice e': fatta una birra, al momento di

imbottigliarla, quando si e' travasata nel tino rimane una grande

quantita' di sedimento di lievito... e' il momento di preparare

la birra successiva e, quando il mosto e' raffreddato, versarlo

direttamente nel tino... la fermentazione inizia quasi

immediatamente! Se si vuol fare una birra molto forte, e' il modo

ideale per assicurarsi una fermentazione vigorosa e completa.

Bisogna essere disposti nello stesso giorno a imbottigliare la

birra precedente e preparare la successiva. Si possono

"incatenare" diverse birre di fila - non troppe, max 5 o 6.

2) molto semplicemente, si riempiono alcuni vasetti sterilizzati

con il lievito rimasto sul fondo del tino, da conservare ben

chiusi in frigo, oppure

3) si riempiono alcune bottiglie (senza priming) con un po' di

birra torbida rimasta sul fondo, prendendo anche un bel po' di

lievito, anche qui conservare in frigo.

Quanto si conserva? Leggendo qua e la' trovo un'apparente

contraddizione. Si dice di utilizzare il lievito in vasetto dopo

max 2-3 settimane, mentre il lievito da bottiglia si riutilizza

anche dopo mesi, anni. Forse si intende che quello nel vasetto

entro 2-3 settimane si puo' usare direttamente nel mosto, mentre

per quello in bottiglia, eliminata la parte liquida, si procede

con uno starter...

Io nel dubbio faccio sempre lo starter (cosi' sono sicuro che il

lievito e' OK, anzi lo assaggio anche!), di un solo step nel caso

2) e di due step nel caso 3), e non ho avuto problemi anche dopo

mesi - persino dopo un anno e mezzo!

Variante della 3) proposta da altri: fare una specie di minibirra

o grosso starter e imbottigliare una decina

di bottigliette con la birra e tutto il lievito, appositamente

per crearsi una riserva di lievito tutto della stessa

"generazione"

RICICLAGGIO DEL LIEVITO DA BIRRE COMMERCIALI

Dove credete che la Wyeast si sia procurata il suo lievito? :-)

Beh, la tecnica e' uguale a quella per riutilizzare il proprio

lievito come al punto 3), solo che si devono fare almeno 2 o 3

step di Starter. Il primo si puo' effettuare direttamente nella

bottiglietta stessa, con 20 cl scarsi di starter, per minimizzare

i travasi. Bisogna aspettare spesso diversi giorni per vedere

qualche segno di vita, e a volte non funziona affatto, oppure si

riattiva un lievito selvaggio o non puro. Si consiglia anche di

scegliere birre non troppo alcoliche, ed il piu' fresche

possibile; inoltre in certi casi bisogna pazientare per parecchio

tempoprima di notare segni di attivita' da parte del lievito.

Inoltre in molti casi (vedi weizen) il lievito in bottiglia non

e' quello della fermentazione primaria. Qui davvero le mie

tecniche sono rozze o per lo meno semplificate. Non garantisco al

100% l'efficacia della tecnica, nel senso che dipende da tipo e

freschezza del lievito; e neppure si puo' scommettere sulla

purezza assoluta del lievito ottenuto; puo essere utile a questo

proposito un resoconto dei risultati che ho ottenuto finora.

I miei primi tentativi sono stati infruttuosi. Potrebbe essere

dovuto al fatto che erano birre troppo alcooliche e il lievito si

era "strinato". Le birre erano:

Regal Xmas

Maudite 8.5% alc

La trappe Quadruple 10% alc

Westvleteren 12 11.3% alc

Poi ho provato con una Chimay tappo rosso (la meno forte) e dopo

3 o 4 settimane mi sono accorto che la mia cultura senza dare

troppo nell'occhio era fermentata!, e nei successivi step il

lievito era ben sveglio!

I lieviti "resuscitati" da me finora sono stati:

Chimay Tappo Rosso (7%), (gia' usato per un "clone" della Tappo

Blu: il lievito ha fermentato benissimo e il risultato... beh, a

parte la ricetta non del tutto centrata, sara' forse

autosuggestione, ma il "marchio" Chimay io ce lo sento...)

Saison Dupont (6.5%) (gia' usato, risultato ottimo)

Westvleteren 8 (9%) (gia' usato, risultato ottimo)

Tickle Brain (8%) Burton Brewery

Bonne Esperance (8%)

Lo svantaggio di quanto sopra e' che adesso, quando bevo una

bella birra belga rifermentata in bottiglia, invece di

assaporarla e basta in santa pace mi mi viene sempre la

tentazione di recuperare il lievito ;-)))

****

LIEVITO

a cura di Carlo:carma@inrete.it

INTRODUZIONE

Credo sia utile avere, in un unico documento, caratteristiche,

utilizzi ottimali e provenienze dei lieviti liquidi. Mi son

limitato ad indicare i lieviti adatti ai vari stili di birra solo

quando ne avevo esperienza diretta.

Ogni contributo/suggerimento/integrazione sara'apprezzatissimo!

Ho tralasciato i lieviti secchi o liofilizzati in quanto, non

essendo ceppi puri o monoclonali non hanno cartterizzazioni

specifiche. Una nota a parte merita il Saflager, l'unico lievito

a "bassa fermentazione" esistente in forma liofilizzata.

E' prodotto in Svizzera da una azienda che usa un procedimento di

liofilizzazione particolare. E' un'ottimo lievito e produce delle

lager "vere".

Unica, lieve pecca: sviluppa notevoli "sfridi" sulfurei...da cui,

le prime volte, originano forti dubbi che il mosto sia in preda

ad una strana infezione batterica. Basta avere pazienza, ed al

termine della fermentazione, l'odore si attenua pur persistendo

fino all'imbottigliamento.

In pochi giorni di "lagering" tutto si sistema. Basta saperlo :-)

GLOSSARIO

FLOCCULAZIONE: Rappresenta la tendenza che hanno le cellule di

lievito di riunirsi in colonie piu'o meno consistenti.

I lieviti ad alta fermentazione tendono a flocculare all'inizio

della fermentazione e, lo sviluppo di anitride carbonica, li

trasporta in alto da cui il tipico "cappello"di schiuma.

I lieviti a bassa tendono a riunirsi piu'tardi, quando gli

zuccheri son stati quasi tutti consumati e vi e'una minore

produzione di co2. Per questo tendono a depositarsi in fondo al

fermentatore.

ATTENUAZIONE (apparente): ogni lievito riesce a metabolizzare

tipi diversi di zucchero ed in differenti percentuali. Piu'bassa

e'la % di attenuazione piu'zuccheri NON saranno fermentati col

risultato di gravita'finali maggiori, piu'corposita' minor grado

alcoolico e maggior presenza di sapore di malto. L'attenuazione

dipende dal non solo lievito ma anche (e soprattutto) dal tipo di

mosto prodotto.

LIEVITI AD ALTA FERMENTAZIONE

(Saccharomyces cerevisiae)

LONDON ALE YEAST N. 1028

complesso,produce un gusto

Caratteristiche:vigoroso e pulito, con una

scarsa produzione di diacetile

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      73/77%

Temperatura di

fermentazione:  15,5 - 22º C

Provenienza :   Bass Worthington Whiteshield

ottimo per: English Pale Ale,

Note:           Bitters, Brown Ale/Mild, English

Strong Ale,Porter, Dry Stout,

American Pale Ale

ENGLISH LONDON E.S.B. (ex London Ale II) N. 1968

Caratteristiche:carattere marcatamente fruttato

e maltato

Flocculazione:  MOLTO alta

Attenuazione

apparente:      67/71%

Temperatura di

fermentazione:  17 - 22º C

Provenienza :   Fuller's

la flocculazione veramente

eccezionale lo rende adatto per

Note:           Ales cask conditioned.

Puo'essere necessaria una

succesiva ossigenazione

IRISH ALE YEAST N. 1084

con un modesto residuo di

Caratteristiche:diacetile e fruttato.

Pulito, liscio, morbido dalla

piena corposità

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      71/75%

Temperatura di

fermentazione:  16,5 - 22º C (ottimale 20° C)

Provenienza :   Guinness

ottimo per: Dry Sout, Imperial

Note:           Stout, Porter, Barley Wine,

Brown Ale/Mild, Scottish Ale

BRITISH ALE YEAST N. 1098

produce un gusto secco e pulito,

Caratteristiche:leggermente acidulo, fruttato e

ottimamente bilanciato

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      73/75%

Temperatura di  18 - 22º C (fermenta bene anche

fermentazione:  al di sotto dei 18° C

Provenienza :   Whitbread

Note:           ottimo per: English Pale Ale,

Bitters, English Strong Ale

LONDON ALE YEAST III N. 1318

produce un gusto fruttato, molto

Caratteristiche:delicato, ben bilanciato,

retrogusto leggermente dolce

Flocculazione:  alta

Attenuazione

apparente:      71/75%

Temperatura di

fermentazione:  18 - 21º C

Provenienza :   Young's

Note:           ottimo per: English Pale Ale,

Bitters, Brown Ale/Mild

SCOTTISH ALE YEAST N. 1728

Caratteristiche:produce un gusto lievemente

torbato/affumicato

Flocculazione:  alta

Attenuazione

apparente:      69/73%

Temperatura di

fermentazione:  13 - 21º C

Provenienza :   McEwan's Export

Note:           ottimo per: Scottish Ale,

Scottish Strong Ale, Barley Wine

BELGIAN STRONG ALE YEAST N. 1388

lievito con caratteristiche

molto intense, tolleranza

Caratteristiche:all'alcol medio-alta; gusto e

profumo fruttato, secco, con

finale aspro

Flocculazione:  bassa

Attenuazione

apparente:      73/77%

Temperatura di

fermentazione:  18 - 24º C

Provenienza :   Duvel (Moortgart)

Note:           ottimo per cloni Duvel

BELGIAN ABBEY YEAST II N. 1762

lievito per birre ad alta

gradazione, produce un

Caratteristiche:particolare aroma per il

rilascio di etanolo; leggermente

fruttato con un retrogusto secco

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      73/77%

Temperatura di

fermentazione:  18 - 24º C

Provenienza :   Rochefor

Note:           -

BELGIAN ALE N. 1214

lievito per birre d'abbazia

Caratteristiche:adatto a Dubbel, Tripel e Gran

Cru; alto residuo di esteri

Flocculazione:  -

Attenuazione

apparente:      72/76%

Temperatura di

fermentazione:  14.5 - 20º C

Provenienza :   Chimay

Note:           -

TRAPPIST HIGH GRAVITY N. 3787

carattere fenolico e tolleranza

Caratteristiche:all'alcol fino a 12%; ideale per

la Biere de Garde; profilo

secco, ricco di esteri e maltato

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      75/80%

Temperatura di

fermentazione:  18 - 25º C

Provenienza :   Westmalle

Note:           -

BELGIAN WITBIER YEAST N. 3944

dal carattere ricco, aspro e

fenolico, ottimo per produrre le

Caratteristiche:tipiche Birre belghe e le Gran

Cru;

ottima Tolleranza all'alcol

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      72/76%

Temperatura di

fermentazione:  16 - 24º C

Provenienza :   Hoegaarden/Celis White

Note:           -

LIEVITI A BASSA FERMENTAZIONE

(Saccharomyces uvarum)

CALIFORNIA LAGER YEAST N. 2112

mantiene le caratteristiche

Caratteristiche:delle lager a temperature fino a

18 ºC; produce delle birre dal

gusto maltato e molto limpide

Flocculazione:  alta

Attenuazione

apparente:      67/71%

Temperatura di

fermentazione:  14 - 20º C

Provenienza :   Anchor Steam

Note:           -

BOHEMIAN LAGER YEAST N. 2124

Caratteristiche:tradizionale lievito

cecoslovacco

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      69/73%

Temperatura di

fermentazione:  8 - 12º C

Provenienza :   Weihenstephan 34/70 ( EKU ?)

Note:           -

MUNICH LAGER YEAST N. 2308

ceppo difficile, a volte

Caratteristiche:instabile ma capace di produrre

le migliori lager; morbido,

rotondo, dal corpo pieno

Flocculazione:  media

Attenuazione

apparente:      73/77%

Temperatura di

fermentazione:  9 - 13º C

Provenienza :   Wissenschaftliche Station 308

Note:           -

BAVARIAN LAGER N. 2206

usato da molti produttori

Caratteristiche:tedeschi; gusto complesso,

rotondo, maltato e pulito

Flocculazione:  -

Attenuazione

apparente:      73/77%

Temperatura di

fermentazione:  9 - 14º C

Provenienza :   Weihenstephan 206

Note:           -

CZECH PILS N. 2278

gusto classico: secco, pulito e

maltato; ottima scelta per

Pilsner e Bock; produce anitridi

solforose/solfidriche durante la

fermentazione che si disperdono

durante la maturazione

Flocculazione:  -

Attenuazione

apparente:      70/74%

Temperatura di

fermentazione:  9 - 17º C

Provenienza :   Pilsner Urquell-D

Note:           -

WEIHENSTEPHEN WHEAT YEAST N. 3068

cultura di Saccaromicetus

Delbrueckii puro; unico lievito

ad alta fermentazione che

produce il carattere speziato

tipico delle Weizen

Flocculazione:  bassa

Attenuazione

apparente:      73/77%

Temperatura di

fermentazione:  18 - 21º C

Provenienza :   Weihenstephan 68

Note:           -

GERMAN WHEAT YEAST N. 3333

Caratteristiche:profilo molto delicato; aspro,

frizzante e fruttato

Flocculazione:  alta

Attenuazione

apparente:      70/76%

Temperatura di

fermentazione:  17 - 24º C

Provenienza :   -

Note:           -

****

PRIMING: CARBONAZIONE NATURALE

a cura di Carlo:carma@inrete.it

TEORIA

La carbonazione (naturale) viene ottenuta aggiungendo degli

zuccheri fermentabili al momento di imbottigliare.

In alternativa (carbonazione forzata) si puo'aggiungere CO2 ad

una birra contenuta in un contenitore stagno (Keg).

L'ammontare di C02 (il gas che viene generato dal lievito nella

"digestione" degli zuccheri fermentabili) si misura in volumi.

Per capirci: un litro di birra contiene x litri di anitride

carbonica.

La quantita' di gas capace di "sciogliersi" nel liquido dipende :

dalla pressione del contenitore (piu'alta e'la pressione piu'gas,

col tempo, riuscira'ad essere "assorbito"dal liquido) e dalla

temperatura ( piu'bassa e'la temperatura piu'gas sara'solubile).

La "regola generale" suggerisce una quantita'di 6/7 grammi litro,

ma come ogni tipo di birra richiede il proprio luppolo e la

propria miscela di malti, cosi' i diversi tipi di birra nascono

in origine con livelli diversi di carbonazione.

PRATICA

La seguente tabella indica i livelli di carbonazione tipici di

alcuni stili di birra:

Stile di birra         Volumi di CO2

British Ales                1.5 - 2.0

Porter, Stout               1.7 - 2.3

Belgian Ales                1.9 - 2.4

Lagers                      2.2 - 2.7

Wheat Beer                  3.3 - 4.5

Per raggiungere il giusto livello di carbonazione dovremo

conoscere quanta CO2 e'gia'disciolta nella nostra birra prima

dell'imbottigliamento.

Poiche'la pressione, nel notro caso di fermentazioni a pressione

atmosferica, NON incide, l'unica variabile e'quella della

temperatura cui e'avvenuta la fermentazione.

SOLUBILITA' CO2

Gradi °C   Volumi di

CO2

0          1.7

2          1.6

4          1.5

6          1.4

8          1.3

10         1.2

12        1.12

14        1.05

16        0.99

18        0.93

20        0.88

22        0.83

L'aggiunta del giusto quantativo di zucchero dipende dal fatto

che 4 gr litro di zuccheri fermentabili ( canna o barbabietola)

producono esattamente 1 volume di CO2.

ESEMPIO

23 litri di birra fermentati a 20 C. Voglio ottenere una

carbonazione di 2.5 volumi.

Formula  (2.5-0.88) x 4 x 23 = 149 gr

2.5   e'la carbonazione desiderata

0.88  e'la carbonazione gia' presente

per una birra fermentata

Dove

4    sono i grammi litro per ogni

volume di CO2

23   sono i litri che devo carbonare.

Per complicare le cose, nelle birre ad alta'densita'e da

invecchiamento (Barley Wines, birre belghe etc.) il lievito

impiega mesi nella demolizione delle molecole complesse

(destrine) e loro successiva fermentazione: questo processo

puo'aumentare la carbonazione finale anche di un volume.

TIPI DI ZUCCHERI UTILIZZABILI

I calcoli precedenti sono corretti per l'utilizzo di zuccheri

TOTALMENTE fermentabili (che ripeto sono i nostri zuccheri

granulati da cucina: di canna o di barbabietola)

Per le Ales inglesi alcuni preferiscono usare il miele. Il miele

pur essendo ottimamente fermentabile contiene una buona

percentuale d'acqua (come del resto lo zucchero liquido EDME,

reperibile in Italia - catalogo Mr. Malt): in questo caso la

quantita' da utilizzare va incrementata di un 40%.

Nell'uso di estratto di malto la quantita'va incrementata

mediamente del 30% (estratto in polvere) o del 40% (estratto

liquido) dipendendo dalla percentuale di liquido presente.

ALTRI METODI DI CARBONAZIONE

Aggiunta al mosto da imbottigliare del giusto quantitativo dello

STESSO mosto prelevato prima dell'aggiunta del lievito e

conservato (quindi NON fermentato).

KRAUSENING

aggiunta, alla birra da imbottigliare, di mosto (10%)

nella sua fase piu'vivace di fermentazione

SPUNDING

imbottigliare la birra a fermentazione NON conclusa

(indicativamente quando restano da 5% al 10% di zuccheri

NON fermentati - ovvero quando la densita'e'ancora 2/4

punti piu'alta del livello finale previsto).

Per completezza di informazione, alcuni testi sottolineano come

questi ultimi metodi stimolino la riproduzione del lievito e

producano, quindi, maggiori livelli di sedimenti nelle bottiglie.

****

IL LUPPOLO, L'AMARO E LE IBU

a cura di Max: rosamax@split.it

CARATTERISTICHE DEL LUPPOLO

Vediamo ora come come tarare la propria ricetta per quanto

riguarda l'amaro e l'aroma del luppolo. Per prima cosa c'e da

dire che il luppolo non contribuisce solamente alla "quantità" di

amaro presente in una birra, ma anche al gusto e all'aroma.

Infatti esistono alcuni tipi di luppolo in funzione di questi

aspetti e non per dare amaro alla birra. Come vedremo, la

quantita' di amaro estratta dal luppolo aumenta con il tempo di

bollitura, mentre al contrario decresce il contributo aromatico

(che e' volatile).

Quindi luppoli piu' "aromatici" vengono aggiunti verso la fine

della bollitura, rinunciando ad un contributo di amaro che

sarebbe comunque limitato; i luppoli piu' "amari" vengono

aggiunti all'inizio, in quanto il loro aroma potrebbe non essere

gradevole.

Il dato caratteristico si un luppolo per quanto riguarda l'amaro

e' la sua percentuale di Alfa Acidi (AA%) mentre i Beta Acidi

sono in qualche modo legati a gusto e aroma.

Riassumendo abbiamo 3 categorie

Luppoli da amaro (copper hops)

Hanno un AA% che va dal 6% al 10% e oltre. Vengono

immessi di solito all'inizio della bollitura.

Principali varieta' sono:

Inghilterra        Brewers' Gold, Bullion, Target

Germania           Perle

Nuova Zelanda      Pride of Ringwood

Stati Uniti        Chinook, Cluster, Eroica,

Galena, Nugget

Luppoli da aroma (aroma or late hops)

L'AA% non supera di solito il 5%. Usati verso la fine

della bollitura.

Inghilterra        Goldings, Fuggles, Progress

Germania           Tettnang, Spalt, Hallertauer

(Hersbrucker e Mittelfruh)

Nuova Zelanda      Hallertau neozelandese

Rep.Ceca (Boemia)  Saaz

Slovenia           Styrian Goldings

Stati Uniti        Cascade, Mt. Hood, Willamette

Luppoli ambivalenti

Hanno un AA% abbastanza elevato (6-8% e piu') e al

tempo stesso un buon aroma

Inghilterra        Northern Brewer, Challenger,

Northdown

Stati Uniti        Centennial

La stessa varieta' di luppolo puo' essere coltivata in luoghi e

terreni diversi assumendo cosi' caratteristiche diverse - un po'

come avviene per i vitigni Non sono sceso in particolari per

distinguere le fini diversita' di aroma dei vari tipi di

luppolo.In genere gli inglesi sono morbidi e floreali, i tedeschi

leggermente speziati e gli USA "citrici".

Anche i valori di AA% non sono specificati in dettaglio, anche

perche' possono variare notevolmente da raccolto a raccolto per

la stessa varieta'. Naturalmente e' quasi sempre una buona idea

usare il luppolo della giusta "nazionalita'" nel riprodurre una

birra di un determinato paese.

Da notare che nulla impedisce di usare i luppoli da aroma anche

per l'amaro. L'unico inconveniente e' quello economico, ma

secondo alcuni la maggior spesa (infatti usando un luppolo

dall'AA% basso bisogna impiegarne una maggiore quantita') e'

compensata da una qualita' superiore.

Infatti esistono bitter inglesi "tutto Goldings" come pilsener

"tutto Saaz"...

IBU: COME STIMARLE

Il procedimento per stimare le IBU nel progettare una ricetta e'

simile a quello per la gradazione, con qualche complicazione in

piu'.

Inoltre, a differenza della gradazione, non vi e' un riscontro

finale delle proprie stime, perche' la misura vera e propria del

grado di amaro di una birra prodotta non e' nelle possibilita' di

un normale homebrewer

Abbiamo accennato come le IBU siano proporzionali alla quantita'

di luppolo (ovviamente), alla sua AA% e alla % di estrazione

delle sostanze amare che si riesce ad ottenere.

Quindi la formula e':

(grammi luppolo) x AA% x UTIL%

IBU  =     -------------------------------

10 x (litri mosto)

[Alcuni testi invertono questa formula per avere direttamente la

quantita' di luppolo da usare a seconda delle IBU desiderate:]

EBU x 10 x Litri Mosto

Peso del luppolo

(in grammi)       =    -----------------------

Alfa acido % x UTIL%

a volte come semplificazione al posto di UTIL% troviamo

direttamente il fattore 20. Tale formula e' pratica, ma e'

preferibile partire dalla formula originale di cui sopra

Torniamo alla prima formula... da cosa dipende la UTIL%?

Principalmente da:

- durata della bollitura (abbastanza intuitivo, piu' si bollisce

ed entro un certo limite piu' amaro si estrae)

- gradazione saccarometrica ovvero densita' del mosto - meno

intuitivo, ma con mosti molto concentrati, di alta' densita',

l'estrazione di amaro viene diminuita (notate che se faccio una

birra da densita' 1050 ma bollendo solo meta' dell'acqua il mosto

ha densita' 1100!)

e poi altri fattori, tipo l'uso o meno di pellets o del sacchetto

per il luppolo ecc. ecc.

La formula di semplificata, che si trova anche su libri famosi

come la guida del CAMRA, e' una approssimazione, e sottostima un

poco l'amaro risultante.

In pratica e' come fissare la %UTIL a 20% per il luppolo bollito

da 60 a 90 min., e a zero per il luppolo terminale. In realta' si

puo arrivare a piu' del 25% nel primo caso e al 5-8% nel secondo.

La cosa piu' precisa e' quindi per ogni aggiunta di luppolo

calcolare con la formuletta il valore di IBU per quel luppolo, e

alla fine sommare i vari risultati insieme. Se l'IBU risultante

non e' quello voluto, si ricomincia daccapo variando un po' le

quantita' di luppolo fino a centrare il valore.

Questo metodo permette quindi di valutare ricette con aggiunte di

luppolo a diversi tempi, per esempio: una certa quantita' per 60

minuti, un'altra per 25 e magari l'aggiunta finale per 5 minuti.

A questo punto pero' non abbiamo fatto molti progressi se non

sappiamo come calcolare questa UTIL%. Bene, esistono diverse

formule, proposte da diversi autori, le quali pero' si guardano

bene dal combaciare minimamente!

Ognuno puo' decidere quella che preferisce e che funziona meglio

per il suo modo di lavorare... molti (me compreso) usano le

formule e le tabelle di Rager:

Tempo Bollitura

(minuti)        %Util

0 -  5          5.0

6 - 10          6.0

11 - 15         8.0

16 - 20          10.1

21 - 25          12.1

26 - 30          15.3

31 - 35          18.8

36 - 40          22.8

41 - 45          26.9

il numero della colonna destra va poi modificato a seconda della

densita': se questa e' maggiore di 1.050, si deve dividere per

questo fattore

dens-1.050

1 -   ------------------

0.2

se le tangenti iperboliche non vi spaventano, invece della

tabella si puo' usare quasta formula

%UTIL = 18.11 + 13.86 * hyptan[(MINUTI - 31.32) / 18.27]

Ma si devono proprio fare questi calcoli per elaborare una

ricetta?

Beh, io uso un mio worksheet oppure il programma SUDS, il quale

credo che usi proprio le formule di Rager per default. Pero' e'

sempre interessante capire cosa c'e' sotto...

CONCLUSIONI: A COSA SERVE STIMARE LE IBU?

Il valore esatto di IBU calcolato tutto sommato ha una importanza

relativa (non del tutto nulla pero'!).

Facciamo un esempio: abbiamo prodotto una birra che ci sembra

troppo amara, ed la formula od il programma usato aveva

determinato una stima di 46 IBU.

Giusta o sbagliata che sia questa stima, ora sappiamo che una

birra a 46 IBU calcolate con *quel* programma e' un po' troppo

amara per quello stile, e la prossima volta punteremo a 38-40.

Se per ipotesi avessimo usato una formula diversa ottenendo ad es

35 IBU, d'ora in poi sapremo che 35 IBU con *quelle* formule sono

troppe, e ci regoleremo di conseguenza per il prossimo tentativo.

Il vero valore di IBU lo si potra' sapere solo facendola

analizzare! E' piu' importante che il programma o le formule

tengano conto in modo corretto delle diverse condizioni (OG e

tempi di bollitura). Detto questo, secondo me, un minimo di

oggettivita' c'e'.

Senza dover fare analizzare le proprie birre, ma assaggiandone di

commerciali di cui si conoscono le IBU si riesce a "tarare" il

proprio palato!

Inoltre un metodo per stimare il corretto bilanciamento

dell'amaro in una birra esiste: secondo chi scrive una birra e'

bilanciata se le IBU sono circa il 50-60% dei "punti" di OG

(cioe' OG -1000) della birra finita.

Questa e' una approssimazione corretta per birre normalmente

attenuate (75%, ovvero densita' finale circa 1/4 dell'OG) perche'

in realta' quelli che si devono bilanciare sono gli zuccheri

residui alla fine della fermentazione.

Ad es., una birra di 1078 OG sarebbe bilanciata con circa 40 IBU

(ma se e' molto "secca" ne bastano di meno)

Naturalmente ogni stile ha il suo bilanciamento verso il dolce o

l'amaro. Una lager a 1050 e 25 IBU, e' piacevole, ma una pils coi

fiocchi tende decisamente all'amaro e infatti la Urquell arriva a

44.

Un Barley Wine a 1100 e 60 IBU e' abbastanza bilanciato, un po'

tendente all'amaro, come deve essere (in realta' e' MOLTO amaro,

ma e' anche MOLTO dolce)

Nota: se stiamo semplicemente seguendo una ricetta gia'

dettagliata (con tanto di tempi di bollitura) non e'

necessario addentrarsi nei calcoli degli IBU - anche se

non si ha a disposizione un luppolo dello stesso

identico AA% di quello specificato nella ricetta;

bastera fare una semplice proporzione.

Ad es., posso sostituire 40 gr di luppolo al 6% AA con 60 gr. di

luppolo al 4% AA e cosi' via.

***************** SEZ III - APPROFONDIMENTI VARI************

****

AUTOCOSTRUZIONE ED ALTRO

a cura di Piero: eydenet@freemail.it

Il MULINO

Il mulino e' uno dei principali problemi dell'all-grainista. Io

l'ho risolto modificando una vecchia macchina per fare la pasta.

Prima di tutto l'ho smontata, ne ho preso i rulli e ho cercato un

tornitore che me li rigasse affinche' potessero fare presa sui

grani. Non e' stato facile, perche' i rulli non sono pieni e i

cilindri hanno pareti piuttosto sottili. Ma alla fine sono

riuscito a convincere un tornitore a incidermeli appena appena.

Cosi':

[per l'immagine consultare versione HTML]

Ho poi rimontato la macchina escludendo solo due lame che - nella

parte inferiore - servono a ripulire i rulli dalla pasta.

Ho poi costruito una tramoggia con del compensato da 5 mm.

[per l'immagine consultare versione HTML]

La tramoggia e' fissata al corpo macchina tramite due elastici

ricavati da camere d'aria di bicicletta e ganci autocostruiti con

fil di ferro zincato. Lo scivolo non e' fissato, in quanto si

appoggia nell'incavo sotto la testa della macchina e scende per

gravita'.

[per l'immagine consultare versione HTML]

Qui potete vedere i particolari della parte inferiore della

tramoggia.

Le due paretine laterali della "U" al centro della quale c'e' la

fessura da dove scendono i grani appoggiano sul corpo macchina.

Il collegamento della tramoggia con la sua base e' fatto

incollando il tutto con colla termica che serve a riempire i

buchi. Gli elastici, come si vede, sono collegati ai due

triangoli di compensato che servono ad irrobustire la struttura

in senso antero - posteriore: altrimenti essa non terrebbe.

Tutto qui: se riuscite a convincere vostra madre, moglie o nonna

a liberarsi della sua vecchia macchina per la pasta, con poche

migliaia di lire vi siete fatti un mulinetto super-efficiente e

velocissimo!

Una cosa che ho appena sperimentato,  e' la necessita' di una

buona lubrificazione dei perni su cui girano i cilindri.

Nella mia macchina due boccole sono in nylon, ma una e' di

metallo e l'altro giorno si era surriscaldata al punto da

espandersi e bloccarsi!. Due gocce d'olio e tutto e' tornato a

posto.

In effetti il lavoro per macinare 5 kg di malto e' ben diverso

dalla preparazione di tre etti di tagliatelle!

ETICHETTE

Le etichette sono la croce e delizia degli homebrewer. Il

problema piu' grosso di solito è attaccarle in modo che si

stacchino poi velocemente. Un metodo molto valido soprattutto per

le Ales e' il latte. Si bagna l'etichetta nel latte, e questa

aderira' perfettamente alla bottiglia finche' quest'ultima non

verra' inumidita. Per le Lager conservate in frigorifero il

metodo potrebbe non essere valido: il velo di umidita' che si

forma sulle bottiglie conservate in frigorifero potrebbe essere

sufficiente a staccare le etichette. La gomma arabica sembra

ancora il metodo migliore: oppure una colla vinilica molto

diluita.

Un sistema semplicissimo ed economicissimo di etichettare le

bottiglie e' di fare con Word o programmi similari minietichette

da incollare al tappo a corona. Va bene la colla stick tipo Pritt

o qualunque altra colla forte. Tanto, dopo, le etichette si

buttano con i tappi.

Non dimenticate di segnare, oltre al tipo di birra, anche la data

dell'imbottigliamento.

SOTTOBICCHIERI

Sottobicchieri personalizzati sono altrettanto simpatici quanto

le bottiglie. Un sistema semplice per farsene un certo numero e'

quello di realizzare un sandwich composto da un'immagine

personalizzata incollata a del cartone cuoio e protetta da ambo i

lati con plastica autoadesiva trasparente. Il tutto tagliato a

dimensione di sottobicchiere. Sottobicchieri cosi' fatti si

possono utilizzare numerosissime volte, e anche se non sono

assorbenti come i sottobicchieri classici, fanno sempre bella

figura!

ESTRATTO DA PANETTIERI

Molti homebrewers utilizzano per le loro realizzazioni l'estratto

il malto da panettiere. E' un malto molto economico che permette

di preparare un gran numero di ricette con ottimi risultati. Non

e' adatto solo per birre molto chiare in quanto il suo colore

naturale e' tendente al rossastro.

L'aspetto negativo del malto da panettieri e' essenzialmente

quello che .. non e' malto per birrificazione. Le sue

caratteristiche sono pertanto garantite per l'uso per cui viene

venduto, e cioe' il venire aggiunto alle farine per favorire

l'azione dei lieviti (potere diastatico) scindendo i

polisaccaridi (amidi) in monosaccaridi (zuccheri). Le sue

caratteristiche birrarie passano quindi in secondo piano, e

l'homebrewer non sa esattamente che cosa ha per le mani; ad

esempio da che tipo di orzo e' stato preparato l'estratto, se sia

stato usato solo orzo, o anche altri cereali, eccetera.

Tuttavia nella pratica i risultati sono decisamente buoni. Il

problema e' come procurarselo. I fornai infatti usano sempre piu'

spesso farine gia' arricchite con malto in polvere (e altri

ingredienti...), evitando di trafficare con l'estratto di malto

che ha la consistenza di una melassa, e che quindi rallenta le

operazioni. Ma le ditte continuano a produrlo per altre

applicazioni, e spesso chiedendo a qualche fornaio compiacente ci

si puo' fare ordinare una latta da 25 kg con la quale

sbizzarrirsi a birrificare per parecchio tempo.

L'estratto valido per gli homebrewer e' quello chiaro, a 8000

gradi Pollack. Due marche che lo producono sono la Star e la

Diamalt. Esiste anche estratto di malto per fornai in polvere, ma

a quanto ci consta non e' adatto alla birrificazione,

probabilmente perche' gia' mescolato con farine.

La durata dell'estratto da panettieri, una volta aperto il

barattolo, e' stata soggetta a discussioni anche sul NG. Io penso

che, trattandosi di zuccheri concentrati, se il barattolo viene

tenuto chiuso, la melassa abbia sicuramente durata lunga, come e

forse piu' di un barattolo di miele. Per prudenza, e'

consigliabile tuttavia utilizzare il contenuto del barattolo

entro diciamo un sei mesi dall'apertura.

FAI DA TE...

Certo l'homebrewing e' il regno del "fai da te": ma non e' il

regno dei pastrocchioni. Vi sono principianti che, presi

dall'entusiasmo si mettono, al loro primo batch, a sconvolgere

tutte le regole accumulate in secoli di esperienza birraria:

igiene approssimato, attrezzatura inadatta, temperature sconvolte

a piacere, lieviti messi a bollire in acqua a sessanta gradi,

eccetera.

Ognuno e' libero di perdere il suo tempo come vuole, ma gli

esperimenti e' bene lasciarli a chi, gia' esperto, modifica a

ragion veduta alcune variabili per aumentare la sua conoscenza

dell'arte birraria.

In modo particolare, chi comincia farebbe bene a usare materiale

certo, proveniente da fonti sicure, seguendo le regole

(semplicissime) codificate. E' un peccato vedere persone che si

disamorano dell'homebrewing perche' hanno prodotto birra usando,

ad esempio, lievito da fornai, che non e' selezionato e che

quindi non puo' dare una birra buona, o addirittura tentando di

birrificare con polveri lievitanti tipo "Bertolini" o

"Paneangeli", che lieviti (cioe' saccaromiceti) non sono, ma

semplicemente polverine che per reazione chimica (tipo quella

delle polveri per acqua frizzante) producono nell'impasto una

massa di microbollicine che lo alleggerisce e lo fa gonfiare, ma

non agisce sulla lavorazione degli amidi e degli zuccheri.

FARSI LA BIRRA IN CASA E' LEGALE

Quanto scriviamo in questa parte e' strettamente legato

all'evoluzione legislativa, che in Italia e' spesso farraginosa e

ridondante. Non ci prendiamo quindi alcuna responsabilita' di

quanto diciamo, ma invitiamo i lettori a interessarsi

personalmente.

A noi risulta che la materia sia attualmente regolata dal

seguente Decreto Legislativo: n. 504 del 26/10/95. art. 34 comma

3:

"E' esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata

dallo stesso produttore, dai suoi famigliari e dai suoi ospiti, a

condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita."

****

LA COLTIVAZIONE DEL LUPPOLO

a cura di Fausto Morelli:

f.morelli@numerica.it

spidi70@libero.it

INTRODUZIONE

Il luppolo ( Humulus Lupulus ) e' una robusta pianta perenne che

ogni anno ricresce da un tronco permanente. I tralci possono

crescere fino a 8 mt. in una sola stagione per poi morire con

l'arrivo dei primi freddi. Oltre alle radici e ai tralci, il

tronco produce anche delle "radici" sotterranee chiamate rizomi.

I rizomi assomigliano alle radici ma possiedono numerose gemme e

sono usati per fare crescere nuove piante. In questo modo tutte

le piante che nascono sono geneticamente identiche.

Le piante del luppolo si dividono in piante maschili e femminili.

Solo le piante femminili producono i fiori (coni) che sono usati

per la birrificazione o per uso medicinale. Le piante maschili

non hanno valore commerciale ma, sono usate talvolta per

impollinare le piante femminili. L'impollinazione stimola

maggiori raccolti aumentando sia la dimensione che il numero dei

coni. La controindicazione principale e' che questi coni sono

molto ricchi di semi, ma dato che per la birrificazione si

preferisce usare luppolo senza semi, le piante maschili vengono

coltivate solo per impollinare le varieta' femminili note per

avere un raccolto scarso. I semi di una pianta femminile, si

usano solo quando si vogliono fare degli incroci fra piante

maschili e femminili al fine di ottenere delle nuove varieta',

altrimenti le nuove piante si fanno crescere solo con i rizomi.

Il luppolo cresce spontaneamente nelle zone temperate

dell'emisfero settentrionale. Si trova allo stato selvatico

nell'Europa Occidentale, in Asia e nell'America del Nord. Le

coltivazioni del luppolo per scopi commerciali si trovano

generalmente far il 30° e il 50° parallelo nord a varie

altitudini. Quindi la capacita' di coltivare il luppolo non e'

limitata dalla posizione geografica. La salute delle piante

dipende soprattutto dall'abilita' del coltivatore di creare le

condizioni migliori per la crescita delle piante. Se le

condizioni sono buone, il luppolo e' una pianta prolifica, ogni

pianta potra' produrre da 1 a 5 Kg. di luppolo fresco (da 200g a

1 Kg di luppolo secco) e sara' una gioia produrlo e utilizzarlo!

CLIMA

La pianta del luppolo cresce meglio e da' un maggiore raccolto se

ci sono alcune condizioni specifiche. Innanzitutto servono almeno

120 giorni all'anno consecutivi senza che il terreno possa

ghiacciare, inoltre la pianta deve essere esposta direttamente

alla luce solare per un periodo di 15 ore al giorno o piu' (in

estate). I migliori raccolti si hanno con una primavera piovosa e

un'estate calda e soleggiata. Nei paesi con clima secco e'

opportuno irrigare le piante abbondantemente.

PIANTARE I RIZOMI

I rizomi devono essere tenuti in frigorifero fino a quando arriva

il momento di piantarli. La terra deve essere dissodata, ben

concimata (stallatico bovino, equino o ovino vanno benissimo),

con un PH ideale compreso tra 6 e 8 e bisogna eliminare ogni

erbaccia. La concimazione organica e' consigliata soprattutto in

terreni che non sono mai stati coltivati e ha lo scopo di

attivare i processi di mineralizzazione del terreno. Se non si

dispone di concime organico, si puo' benissimo usare un

fertilizzante chimico a base di Azoto-Fosforo-Potassio, con un

titolo di 5-8-10 circa, da dare all'inizio della primavera e dopo

6 settimane si puo' riconcimare con un concime dal titolo

20-5-10, piu' adatto durante la fase di crescita. Un concime con

un alto titolo di Azoto puo' essere dato anche piu' volte durante

la stagione di crescita. I rizomi vanno piantati all'inizio della

primavera, da meta' Marzo in poi, comunque quando sono finite le

gelate e non oltre Maggio. Nei paesi in cui il clima e'

particolarmente freddo bisogna piantare i rizomi nei vasi e

trapiantarli nella terra quando il freddo e' passato.

Il modo migliore per piantare il luppolo e' quello di fare delle

collinette (alte circa 20 cm.) di terra ben concimata e piantare

2 rizomi della stessa specie al centro della collinetta stessa,

ricoprendoli con 4-5 cm. di terra. Le collinette devono essere

distanti almeno 1 mt. se il luppolo e' della stessa specie, 1,5

mt. se di specie diversa.

Fatto questo l'unica cosa da fare e' annaffiare spesso le

piantine, tutti i giorni per almeno 2 settimane perche'

soprattutto nelle prime fasi della crescita hanno bisogno di

molta acqua, facendo pero' attenzione che l'acqua non ristagni.

E' meglio quindi che la terra sia non troppo argillosa. Nel caso

mischiare della sabbia per aiutare il drenaggio dell'acqua,

perche' e' vero che la pianta richiede tanta acqua ma, le radici

non devono essere inzuppate, mai.

CRESCITA E POTATURA

Dopo circa 2 settimane (e comunque verso la fine di Marzo o i

primi di Aprile) le piantine cominciano a crescere e quando

raggiungono circa 40 cm. di altezza e' ora di selezionare i

tralci migliori di ogni pianta ed eliminare gli altri per aiutare

la crescita della pianta. In Giugno la crescita della pianta

aumenta notevolmente, puo' crescere fino a 15 cm. al giorno!

All'inizio di Luglio la crescita rallenta e cominciano a spuntare

i primi fiori. E' questa l'ora di eliminare i rami bassi piu'

piccoli e le foglie fino ad un metro di altezza, per aiutare la

pianta a respirare, dare piu' nutrimento ai tralci che

svilupperanno i fiori e ridurre i rischi di una malattia della

pianta stessa. I rametti che cresceranno successivamente vanno

lasciati stare.

Tra meta' Agosto e meta' Settembre si ha il raccolto, dopodiche'

si possono tagliare e sotterrare i tralci piu' sani e vigorosi

per potere ottenere nuove piante. Basta sotterrare i tralci

appena sotto la terra, non molto in profondita', segnare il punto

in cui sono seppelliti e lasciarli tutto l'inverno. A primavera

si dissotterrano e si tagliano in pezzi lunghi 10-12 cm., facendo

attenzione che ogni pezzo abbia almeno un germoglio dal quale

potra' nascere la piantina nuova!

Prima che arrivi l'inverno, si taglia tutta la pianta, lasciando

solo il tronco principale lungo circa 10. cm ricoperto di humus e

concime per nutrirlo e ripararlo dal freddo dell'inverno

STRUTTURA DI SOSTEGNO

La pianta del luppolo e' un rampicante e tende a crescere in

senso verticale. Quindi ha bisogno di una adeguata struttura di

sostegno su cui arrampicare. A livello di coltivazione intensiva

, le piante crescono su delle grate disposte in quadrato con il

lato di 2 mt. ed una altezza di circa 6 mt. Questi quadrati sono

distanziati dello spazio necessario a fare passare un trattore.

A livello di coltivazione domestica questi sistemi sono troppo

costosi e ingombranti, quindi la cosa migliore e' costruire delle

strutture che si sviluppano in altezza per circa 2,5-3 mt. e poi

in orizzontale per altri 3 mt. costringendo la pianta a seguire

questo percorso. In questo modo si puo' avere nel giardino un bel

pergolato che d'estate porta ombra e durante il raccolto non

occorre andare a 6-7 mt. di altezza con scale e trabattelli,

rendendo decisamente piu' sicura la fase di raccolta.

A livello di coltivazione domestica, il sistema piu' usato e'

mettere una rete, di metallo o plastica a maglie larghe e

costringere i tralci a seguire questa rete legandoli. Questo e'

il sistema piu' economico, anche se bisogna considerare che deve

essere abbastanza robusto, dato che nel periodo della raccolta

una singola pianta di luppolo puo' pesare fino a 10-12 Kg.

RACCOLTA

Il periodo della raccolta pio' variare sensibilmente a seconda

della varieta' del luppolo, della zona geografica e dal clima.

In genere la raccolta avviene dalla meta' di agosto per le

varieta' piu' precoci, alla meta' di Settembre per quelle piu'

tardive.

Per capire quando i coni sono maturi da raccogliere ci sono 3

semplici regole da seguire:

alla vista: i coni devono apparire uniformemente colorati di un

colore dal verde chiaro al giallo oro , con un leggero colore

bruno nella parte bassa del cono , che diverra' sempre piu' bruno

col tempo. I petali devono cominciare a separarsi e si devono

vedere delle tracce di polvere gialla alla fine del picciolo del

cono.

al tatto: devono sembrare cartacei , asciutti , fragili ma non

troppo.

all'odorato: dopo avere schiacciato un cono deve restare sulla

mano un marcato odore di luppolo , anche se annusando la pianta

non si dovrebbe sentire odore di luppolo a piu' di 15-20 cm. di

distanza.

Se tutte queste condizioni si verificano e' ora di effettuare la

raccolta.Se non si e' ancora sicuri si puo' fare una prova di

essicazione , si prendono un certo numero di coni , si pesano e

si fanno seccare completamente tenendoli per mezza giornata in

forno a circa 60-65°C e si ripesano. Se il peso secco e' circa il

18-20% del peso originale i coni sono maturi. A differenza dei

grandi coltivatori di luppolo che devono per forza di cose

raccogliere tutti i coni di una pianta nello stesso momento , i

coltivatori domenstici possono effettuare la raccolta anche in

3-4 volte , raccogliendo di volta in volta solo i coni che

sembrano piu' maturi e lasciando gli altri ancora un po' sulla

pianta. Durante l'ultimo raccolto si staccano le piante dai

sostegni , tagliando i tralci dopo circa mezzo metro.Se si vuole

raccogliere tutti i coni in una sola volta e' meglio staccare la

pianta dai sostegni per evitare l'uso di scale. Raccogliere il

luppolo prima che i coni comincino a diventare marroni.

Il raccolto fa fatto in una giornata calda e soleggiata. E'

consigliabile usare un abbigliamento a maniche lunghe e guanti

per evitare possibili irritazioni.

ESSICATURA

Una volta raccolto , il luppolo deve essere essicato per potere

essere conservato nel migliore dei modi. Il luppolo va essicato

fino ad ottenere un peso finale del 18-20% rispetto al peso del

luppolo fresco , quindi per ogni 100 grammi di luppolo fresco

otterremo 18-20 grammi di luppolo secco. Un altro modo per

stabilire che il luppolo e' secco e' quello di piegare un cono ,

la parte centrale un po' legnosa si deve spezzare e non piegare ,

se si piega vuol dire che e' presente ancora troppa umidita'.

Per fare questo si puo' usare il forno , tenendo una temperatura

massima di 60°C per qualche ora. Piu' e' bassa la tempearatura

piu' il luppolo ottenuto sara' di buona qualita'.

Se non si usa il forno , basta mettere il luppolo in un posto

caldo e secco , in questo modo ci mettera' qualche giorno a

seccare , ma il risultato sara' migliore. Il luppolo va disteso

su una superficie dura , una lastra di vetro e' l'ideale , e

rigirato ogni giorno.

L'importante e' che il posto sia caldo , secco , lontano da

correnti d'aria, dalla luce diretta del sole e dagli insetti.

Alcuni dopo che il luppolo e' secco lo tengono qualche giorno in

cantina, perche' pare che in questo modo venga ridotto

l'odore-sapore acerbo ed erboso , ma questo e' tutto da

dimostrare.

CONSERVAZIONE

Una volta che il luppolo e' stato essicato va conservato con

qualche attenzione , per evitare che perda sia le caratteristiche

amaricanti che quelle aromatiche.

I nemici principali del luppolo sono il calore , la luce,

l'umidita' e l'ossidazione. Quindi e' importante conservare il

luppolo in un posto buio , freddo e secco come un frigorifero , o

meglio ancora in un freezer alla piu' bassa temperatura

possibile. Il luppolo va messo in sacchetti impermeabili

all'ossigino, ideali sono quelli alluminizzati , togliendo tutta

l'aria possibile , o meglio ancora sostituendola con un gas come

l'anidride carbonica. Un altro valido metodo e' di usare dei

vasetti di vetro invece dei sacchetti , avendo l'accortezza di

comprimere bene i coni , per ridurre la quantita' di aria, e

quindi di ossigeno , presente all'interno sia dei sacchetti che

dei vasi. Non bisogna comunque esagerare a comprimere troppo,

perche' altrimenti si possono rompere le ghiandole che contengono

i composti aromatici, che verrebbero quindi dispersi piu'

rapidamente.

Ricordare di mettere data e varieta' del luppolo sull'etichetta.

STIMA DELLA % DI ALFA-ACIDI

L'unico modo per conoscere l'esatta percentuale di alfa-acidi del

nostro luppolo e' farlo analizzare in un laboratorio chimico,

dato che la strumentazione necessaria non e' possibile averla in

casa.

Se usiamo il luppolo solo per aroma, possiamo anche farne a meno,

ma se vogliamo usare il nostro luppolo per amaricare e'

necessario avere almeno un'idea del contenuto di alfa-acidi.

Ovviamente sappiamo che se coltiviamo un SAAZ avremo circa il 3%

, se un CASCADE avremo circa un 6% e se un NUGGET circa un 14% ,

ma in genere il luppolo coltivato in casa ha percentuali di

alfa-acidi maggiori di qulelli che troviamo nei negozi di

homebrewing, perche' il luppolo e' piu' fresco ed e' stato messo

in freezer dopo pochi giorni dal raccolto, e non e' stato in giro

per mezzo mondo in chissa' quali condizioni.

In genere quindi il nostro luppolo potra' avere una quantita' di

alfa-acidi di circa il 30-50% superiore al luppolo della stessa

varieta' comprato in negozio.

Un metodo e' quello di fare una birra stimando il contenuto di

amaro e verificando poi all'assaggio cosa si ottiene.Per esempio,

se ho un luppolo Nugget, stimo che avra' il 15% di alfa acidi ,

faccio una birra considerando questo valore , se la birra sara'

troppo amara vorra' dire che la prossima voltya considerero' 17%

se sara' troppo dolce dovro' considerare il 13% e cosi' via.

Un metodo un po' piu' preciso e' quello di paragonare i risultati

che ottengo facendo 2 the di luppolo , uno con un luppolo di cui

conosco la percentuale di alfa-acidi e uno con il nostro luppolo

coltivato. Per avere risultati piu' precisi e' importante che

entrambi i luppoli siano della stessa varieta'.

Si prendono 2 pentolini con circa mezzo litro di acqua, in uno si

mettono 1 cucchiano di zucchero e 7 grammi di luppolo con

alfa-acido noto, supponiamo 6% , e nell'altro 1 cucchiaino di

zucchero e 7 grammi del nostro luppolo ( lo zucchero serve

perche' le resine del luppolo sono difficilmente solubili nella

sola acqua ).

Faccio bollire entrambi i pentolini con il coperchio per

mezz'ora, poi spengo e aggiungo acqua fino a tornare al mezzo

litro iniziale.

Lascio riposare e raffreddare il the a temperatura ambiente, poi

lo passo in un filtro per eliminare i fiori di luppolo.

A questo punto inizia la degustazione.Prendo 2 bicchieri e metto

in uno 100 grammi di the col luppolo comprato e nell'altro 100

grammi dell'altro. Si parte con il the fatto con il luppolo con

alfa-acido noto, lo si assaggia e gli si aggiunge 3 grammi di

zucchero e lo si assaggia ancora (sciaquare la bocca fra un

assaggio e l'altro ) si aggiungono altri 3 grammi di zucchero e

cosi' via fino a quando lo zucchero ha bilanciato l'amaro del

luppolo e si ottiene un the ne dolce ne amaro.Si segnaquanto

zucchero e' stato messo , supponiamo che questo the sia

bilanciato con 27 grammi di zucchero.

Si ripete la stessa cosa con il the fatto con il nostro luppolo e

supponiamo che questo sia bilanciato con 39 grammi di zucchero.

A questo punto il calcolo e' presto fatto , la percentuale di

alfa-acidi nel nostro luppolo sara': (39/27)*6%= 8.6%

Quindi la percentuale stimata del nostro luppolo e' di 8.6%.

MALATTIE E PARASSITI

La miglior difesa contro gli attacchi delle malattie o dei

parassiti del luppolo e' coltivare le varieta' piu' forti e

vigorose, scegliere un posto soleggiato con un buon drenaggio

dell'acqua , distanziare adeguatamente le piante fra loro ,

dotarle di un adeguato impianto di sostegno, concimare , irrigare

e potare nel modo giusto.

Comunque se nella nostra zona non ci sono coltivazioni intensive

di luppolo e' abbastanza improbabile che le nostre piante possano

essere colpite da parassiti o malattie.

Le principali malattie sono:

DOWNY MILDEW: si presenta in primavera , quando cominciano a

nascere i primi tralci. I tralci appena nati si presentano

contorti , giallo pallido-verde.la cusa principale di questa

malattia e' l'umidita' , quindi evitare di irrigare bagnando la

pianta , ma solo il terreno.eliminare i rami contaminati e in

caso estremo usare uno spray fungicida a base di rame.

POWDERY MILDEW: anche questo e' un fungo che si presenta come un

muffa bianca che cresce su entrambi i lati delle foglie.

Eliminare le foglie colpite e se il problema persiste usare un

fungicida a base di zolfo.

I principali parassiti sono:

AFIDE DEL LUPPOLO: l'afide del luppolo e' un problema in tutti i

paesi dell'emisfero settentrionale , se non e' controllata e' in

grado di distruggere l'intero raccolto. E' un piccolo insetto

verde dal corpo molle lungo circa 2 mm , che puo' interamente

coprire il retro delle foglie , succhiando il nutrimento alla

pianta. Possono comparire anche durante la formazione dei coni ,

soprattutto nelle zone piu' fredde e possono anche invadere la

parte interna dei coni , rendendosi difficilmente

visibili.L'unico modo per eliminarle e' usare un buon insetticida

spray , che pero' ha il difetto di essere molto tossico e

persistente , quindi potrebbero restarne delle tracce sui coni ,

con grave rischio per la nostra salute. Quindi l'uso

dell'insetticida spray va interrotto almeno 40-50 giorni prima

del raccolto. Nel caso il problema delle afidi persista e'

consigliabile usare un aficida specifico come il "Pirimor 17,5".

RAGNO DEL LUPPOLO: il ragno del luppolo e' un piccolo ragnetto

rosso che puo' essere un problema nei paesi molto caldi e secchi.

In inverno si nasconde nella terra o sotto le foglie e in

primavera si nasconde sul retro delle foglie e come le afidi

succhia il nutrimento della pianta. Il ragnetto non e' un grosso

problema e basta un qualsiasi insetticida per eliminarlo.

VARIETA' PRINCIPALI

Qualche dato sulle principali varieta' di luppolo:

(Varieta'-Uso-Zona)

BULLION

E' uno dei principali luppoli da amaro inglesi 8-11%AA. L'aroma

e' piuttosto scarso, il raccolto e' abbondante e la pianta molto

resistente alle malattie.

U.K.

CASCADE

E' il tipico luppolo da aroma delle birre americane , ha un

ottimo aroma di fiori, spezie e agrumi, 4-7%AA. Il raccolto e'

molto abbondante e matura a meta' stagione.

U.S.A.

CENTENNIAL

E' un luppolo usato sia come aroma , molto simile al CASCADE ,

sia per bittering , con 8-11%AA.Il raccolto e' abbondante e

matura a meta' stagione.

U.S.A.

CHALLENGER

Buon aroma speziato e fruttato 6-8%AA.

U.K.

CHINOOK

Pur avendo un elevato potere amaricante, 11-13%AA , ha un aroma

di buona qualita' , di terra .Il raccolto e' abbondante e matura

a fine stagione.

U.S.A.

CLUSTER

luppolo dallo scarso aroma , e' usato per il potere amaricante

molto pulito 5-8%AA.E' il luppolo tipico di molte birre

australiane.

Australia.

CRYSTAL

e' un luppolo da aroma che ricorda l'HALLERTAUER , leggermente

speziato.2-5%AA.Il raccolto e' abbondante e matura verso la fine

della stagione.

U.S.A.

E.K.GOLDINGS

nobile , e' uno dei migliori per l'aroma molto fine , floreale e

speziato.E' usato in molte birre di stile inglese sia per amaro ,

che per aroma.5-7%AA.Il raccolto e' discreto.

U.K

EROICA

luppolo con un forte potere amaricante molto pulito 12-14%AA.

U.S.A.

FUGGLES

nobile , e' molto usato come aroma nelle birre inglesi.Fine e

speziato e' scarsamente usato come bittering , 4-6%AA.Il raccolto

e' scarso e matura abbastanza presto.

U.K.

GALENA

e' usato principalmente per amaricare 12-14%AA .Il raccolto e'

abbondante e matura a meta' stagione .

U.S.A.

HALLERTAUER HERSBRUCKER

nobile , eccellente aroma di spezie e terra , 3-5%AA.Il raccolto

e' scarso e matura abbastanaza presto.

Germania

HALLERTAUER MITTLEFRUEH

nobile , eccellente aroma speziato ed erboso, 3-5%AA.Il raccolto

e' scarso e matura abbastanza presto.

Germania

LIBERTY

ha un aroma molto delicato simile all'HALLERTAUER , 3-5%AA.Il

raccolto e' discreto e matura a meta' stagione.La pianta e' molto

robusta e restistente.

U.S.A.

LUBLIN

luppolo da aroma molto simile al SAAZ , 2-4%AA.

Polonia

MT.HOOD

luppolo da aroma molto simile all'HALLERTAUER, 4-7%AA.Il raccolto

e' discreto e matura a meta' stagione.La pianta e' molto robusta

e restistente.

U.S.A.

NORTHERN BREWER

principalmente usato per amaricare 7-10%AA ma con un discreto

aroma che richiama l'HALLERTAUER.

U.K.

NUGGET

l'aroma e' molto forte e speziato , quindi e' principalmente

usato per amaricare 12-14%AA. Il raccolto e' molto abbondante e

matura a meta' stagione.La pianta e' molto robusta e molto

resistente alle malattie.

U.S.A.

PERLE

buon aroma di spezie e menta , 7-9%AA.Il raccolto e' discreto e

matura all'inizio della stagione.

Germania

PRIDE OF RINGWOOD

luppolo dall'aroma di agrumi e dall'amaro molto pulito 9-11%AA.

Australia

SAAZ

nobile dall'aroma floreale molto delicato , 2-5%AA.Il raccolto e'

molto scarso e matura all'inizio della stagione.La pianta e'

molto difficile da coltivare .

Boemia

SANTIAM

luppolo da aroma simile al TETTNANGER 5-7%AA.Il raccolto e'

moderato.

U.S.A.

SPALT

aroma piacevolmente speziato 3-6%AA.

Germania

STYRIAN GOLDINGS

e' molto simile al FUGGLES , 5-7%AA.

Stiria

TARGET

luppolo molto usato in UK per amaricare 10-12%AA.

U.K.

TETTNANGER

aroma speziato molto delicato 3-6%AA.Il raccolto e' scarso e

matura all'inizio della stagione.

Germania

WILLAMETTE

buon aroma speziato erboso e floreale simile al FUGGLES 4-7%AA.Il

raccolto e' discreto e matura a meta' stagione.

U.S.A.

****

L'ACQUA NELLA PRODUZIONE CASALINGA DI BIRRA

A cura di : Alessandro Calamida calamida@tin.it

Nel testo che segue ho raccolto un po' di materiale sull'utilizzo

dell'acqua nel processo di birrificazione casalinga. Sebbene

abbia posto la massima cura nella definizione dei contenuti e

sebbene nessuno dei prodotti chimici descritti è intrinsecamente

nocivo nelle quantità minime riportate, non mi assumo nessuna

responsabilità legata ad eventuali miei errori o all'incauto

utilizzo alimentare di sostanze chimiche non idonee a tale uso.

In pratica, chi adotta i procedimenti descritti deve essere

consapevole di ciò che fa e se ne assume la completa

responsabilità.

D: nel farmi la birra devo preoccuparmi dell'acqua?

D: Quali sono le caratteristiche dell'acqua che influenzano il

processo di produzione della birra?

* pH

* Composizione in ioni

* Calcio [Ca++]

* Magnesio [Mg++]

* Sodio [Na+]

* Bicarbonato [HCO3-]

* Cloruro [Cl-]

* Solfato [SO4--]

* Ferro [Fe++]

* Cloro [HOCl]

* Manganese [Mn++]

* Nitrati [NO3-]

* Nitriti [NO2-]

* Ammonio [NH4+]

* Rame [Cu++]

* Zinco [Zn++]

* Tabella composizione acque di alcune importanti città

* Durezza

* Alcalinità

* Durezza temporanea

* Alcalinità residua

D: come faccio a conoscere le caratteristiche della acqua del mio

rubinetto?

D: La mia acqua di rubinetto necessita di trattamento?

D: è possibile trattare l'acqua in modo da renderla più adatta

alla birrificazione?

* Decarbonazione per bollitura.

* Decarbonazione per aggiunta di calce idrata

* Acidificazione dell'acqua

* Sintesi

* Aggiunta di calcio nel mashing

* Utilizzo di malti scuri o acidi

* Alcalinizzazione del mash

IN SINTESI

* Se fate la birra a partire dagli estratti:

* Se fate la birra all-grain

D: NEL FARMI LA BIRRA DEVO PREOCCUPARMI DELL'ACQUA?

R: dipende. Se fai la birra utilizzando i kit o comunque

l'estratto di malto come componente principale, significa che

tutti i trattamenti necessari li ha già fatti il produttore

dell'estratto. In questo caso l'acqua assume meno importanza,

quello che conta è che sia "buona" da bere, che cioè sia priva di

contaminazioni organiche, non abbia sapori sgradevoli e non sia

particolarmente ferrosa (cosa che può succedere in presenza di

tubazioni molto vecchie).

L'acqua ha invece più importanza nel caso dell'all-grain, perché

molti dei processi che avvengono durante l'ammostamento (mash) e

la filtrazione (sparge) possono essere sensibilmente influenzati

dalle caratteristiche dell'acqua.

In particolare la principale ragione d'interesse per l'acqua è

legata al pH che si ottiene mescolando l'acqua ai grani nel mash.

Tutto il resto è secondario.

Se si desidera poi replicare dei profili d'acqua utilizzati per

produrre birre famose, sia estrattisti sia all-grainisti possono

dedicarsi alla sintesi dell'acqua, che consiste nell'aggiunta di

sali ad un'acqua oligominerale allo scopo di approssimare le

caratteristiche desiderate.

D: QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA CHE INFLUENZANO IL

PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA BIRRA?

R: le caratteristiche che prenderemo in considerazione sono le

seguenti:

* pH

* Composizione in ioni

* Durezza

* Alcalinità

* Durezza temporanea

* Alcalinità residua

Vediamole una per una:

PH

Nell'acqua o in una soluzione acquosa, oltre alle molecole di H20

sono disciolti piccoli quantitativi di ioni H+ (idrogeno) e di

ioni OH- (ossidrile) allo stato libero.

Il pH è una grandezza legata alla quantità di ioni H+ presenti in

una soluzione.

Più precisamente:

pH = -log[H+]

ove [H+] è la concentrazione (in moli/litro) degli ioni idrogeno.

In acqua distillata gli ioni H+ sono in equilibrio con gli ioni

OH-, entrambi assumono il valore di 10E-7 mol/l, la soluzione si

dice neutra e il pH vale 7.

Se gli ioni H+ prevalgono la soluzione si dice acida, e il pH è

minore di 7.

Se gli ioni OH- prevalgono la soluzione si dice alcalina e il pH

è maggiore di 7.

Il pH è importante nel processo di birrificazione perché molte

delle reazioni chimiche ed enzimatiche che avvengono

nell'ammostamento necessitano di pH opportuni.

Dunque il pH che più ci interessa è quello che si ottiene nel

mash e nello sparge, non tanto quello dell'acqua da cui si parte.

La birra è una sostanza acida. Ogni processo che avviene nella

birrificazione ha un suo pH ideale. Nell'ammostamento il migliore

compromesso viene raggiunto per un pH che va da 5.3 a 5.5 alla

temperatura di mashing. Se il pH dello stesso mosto viene

misurato a temperatura ambiente (20°C), si otterrà una misura di

circa 0.3 superiore a quella ottenuta a temperatura di mashing.

Ciò significa che se misuriamo il pH a temperatura ambiente, il

pH ideale cui mirare è compreso indicativamente tra 5.6 e 5.8 .

Il pH si può misurare con apposite cartine da immergere nel

liquido. La cartina cambia colore e il confronto con una scala

graduata di colori da il valore del pH. Con queste cartine non si

raggiunge una precisione superiore a 0.2 pH, e spesso è difficile

interpretare correttamente la scala di colori. Le cartine sono

tarate per funzionare correttamente a 20°C. Poiché alcune cartine

possono rilasciare piccole quantità di sostanze chimiche, è

meglio effettuare la misura prelevando un piccolo campione di

liquido da buttare poi via.

Il sistema migliore è quello che prevede l'uso di un pHmetro

digitale. Ne esistono modelli relativamente economici (sulle

100klire con precisione di 0.1 pH) e modelli più cari dalle

400klire in su, con precisioni superiori a 0.01 pH. I primi sono

reperibili anche nei negozi d'acquaristica e hanno però una vita

abbastanza limitata. I secondi sono di gran lunga più affidabili

e sono dotati d'elettrodo intercambiabile. L'utilizzo del pHmetro

con soluzioni molto proteiche come il nostro mosto accorcia

comunque sensibilmente la vita degli elettrodi (a meno di

utilizzare elettrodi specifici per questi usi), per cui

probabilmente per l'homebrewer "medio" l'acquisto di un pHmetro

costituisce una spesa non proporzionata ai benefici.

COMPOSIZIONE IN IONI

L'acqua naturale contiene, oltre che H2O, anche una piccola

quantità d'altri elementi che si trovano disciolti allo stato di

ioni. Si tratta di quegli stessi ioni che normalmente sono

riportati nell'analisi chimica stampata per legge in tutte le

etichette delle bottiglie d'acqua minerale. Vediamo uno per uno

gli ioni più importanti dal punto di vista "birraio" e le loro

principali caratteristiche. La concentrazione in ioni è espressa

utilizzando l'unità "ppm" (parti per milione) che corrisponde a

mg/litro.

CALCIO [CA++]

E' l'elemento più importante nel processo di birrificazione.

Contribuisce per la maggior parte alla durezza dell'acqua. La sua

presenza è necessaria per le attività enzimatiche che si svolgono

durante il processo di conversione (mash). Inoltre il precipitare

del calcio assieme ai fosfati abbassa il pH del mash e lo porta

naturalmente a stabilizzarsi attorno a valori consoni al processo

di conversione stesso (sempre che non ci si metta di mezzo

l'effetto tampone dei bicarbonati...).

La quantità di calcio disciolta nell'acqua che si può ritenere

indicata per la birrificazione va dai 5 ai 200 ppm, anche se è

meglio averne almeno 50 ppm.

Un eccesso di calcio può provocare problemi durante lo sparging e

può inoltre far precipitare durante la fermentazione una quantità

eccessiva di fosfati, privando il mosto di un importante

nutrimento per i lieviti.

I sali più utilizzati per aggiungere calcio all'acqua sono il

solfato di calcio (CaSO4.2H2O, o "gypsum", da non confondere col

gesso, CaCO3) e il cloruro di calcio biidrato (CaCl2.2H2O).

Il secondo viene spesso preferito dal punto di vista

organolettico.

MAGNESIO [MG++]

Assieme al calcio contribuisce alla durezza dell'acqua. Si trova

normalmente in quantità che sono frazioni di quelle in cui è

presente il calcio. In maniera simile al calcio precipita assieme

ai bicarbonati durante la bollitura formando carbonato di

magnesio (MgCO3). Coadiuva l'azione degli enzimi ed è un

nutrimento per il lievito. Normalmente è presente in quantità

comprese tra 5 e 50 ppm. Concentrazioni da 10 ppm a 30 ppm sono

accettabili nell'acqua da utilizzare per la birra. Da un punto di

vista organolettico il magnesio tende ad accentuare il gusto

della birra, mentre tende a fornirle un gusto aspro e amaro se

presente in quantità eccessive. Di solito il magnesio può essere

aggiunto tramite il solfato di magnesio (MgSO4, è venduto in

farmacia come lassativo).

SODIO [NA+]

Si trova di solito in concentrazioni comprese tra 2 e 100 ppm.

Tende a conferire un gusto aspro e salato se presente in quantità

eccessive. Se presente in giusta quantità esalta invece il gusto

della birra. E' consigliabile non superare i 50 ppm nell'acqua

utilizzata per birrificare.

Se il sodio è presente in quantità eccessiva costituisce inoltre

un veleno per il lievito.

Il sodio può essere aggiunto all'acqua tramite cloruro di sodio

(il comune sale da cucina).

BICARBONATO [HCO3-]

E' lo ione che controlla in maniera pressoché totale l'alcalinità

dell'acqua ed è quello cui bisogna prestare più attenzione,

poiché talvolta è presente in quantità tali da impedire al mash

di stabilizzare il suo pH ai valori corretti. Questo non

significa che con un'acqua con molti bicarbonati la birra non

riesca, tuttavia la loro presenza in quantità eccessive porta ad

un rendimento più basso del processo di mashing, soprattutto

quando la ricetta prevede esclusivamente malti chiari, e

fermentazioni più difficoltose a causa del pH non ottimale.

Un altro aspetto da considerare nella fermentazione è che i

bicarbonati, tendendo a mantenere alto il pH, aumentano il

rischio di contaminazione, perché molti batteri che sarebbero

inibiti da bassi valori del pH possono sopravvivere con pH più

elevati.

Di per sé, da un punto di vista organolettico, gli ioni

bicarbonato, se veramente in eccesso, tendono a conferire alla

birra un gusto che tende all'aspro e all'amaro.

Nel caso di birre chiare già una quantità di bicarbonati

superiore a 50 ppm richiede un trattamento, mentre può essere

tollerata una quantità di bicarbonati fino a 200 ppm nel caso di

birre che utilizzano malti scuri.

Eliminare la maggior parte dei bicarbonati dall'acqua è un

impresa abbastanza semplice, e infatti il trattamento più

frequente dell'acqua in campo birraio consiste appunto nella

decarbonazione (vedi più avanti).

CLORURO [CL-]

Contribuisce, in maniera simile al sodio, alla pienezza del gusto

della birra. Aumenta la percezione d'amaro. Tende a favorire la

limpidezza della birra e ad aumentarne la stabilità. Le

concentrazioni indicate vanno da 1 a 100 ppm. Talvolta si può

arrivare fino a 350 ppm per birre molto corpose (OG > 1.050).

Questo elemento può essere aggiunto all'acqua tramite cloruro di

sodio (il comune sale da cucina).

SOLFATO [SO4--]

Tende a conferire un sapore secco e pieno alla birra. in

concentrazioni superiori a 500 ppm ha un gusto tagliente e amaro.

Solitamente si preferisce un'acqua con SO4 inferiore a 150 ppm,

anche se il livello può essere aumentato nel caso di birre con

molto luppolo, nel qual caso tende a rendere più pulito il gusto

d'amaro della birra.

Si possono aggiungere solfati all'acqua tramite solfato di calcio

(CaSO4 o "gypsum) o solfato di magnesio (MgSO4)

FERRO [FE++]

Conferisce all'acqua un sapore metallico che ricorda il sangue o

l'inchiostro. Questo sapore può essere rivelato al gusto già a

0.05 ppm.

In dosi superiori a 1 ppm aumenta la torbidezza e indebolisce il

lievito.

Non deve in ogni caso superare la concentrazione di 0.3 ppm

CLORO [HOCL]

Viene spesso aggiunto all'acqua potabile d'acquedotto per

disinfettarla. Tende a formare clorofenoli, che possono essere

rilevati al gusto in concentrazioni addirittura inferiori a 5

parti per miliardo. Ha un effetto deleterio sul gusto finale

della birra (tende a conferirle un gusto di medicinale) e se

presente in quantità sensibili va quindi eliminato tramite

bollitura o lasciando riposare l'acqua per parecchie ore (meglio

qualche giorno) prima del suo utilizzo.

MANGANESE [MN++]

Dà un gusto metallico non piacevole e come tale è meglio che sia

presente in concentrazioni inferiori a 2 ppm (meglio ancora se

inferiori a 0.05 ppm). In concentrazioni minuscole è necessario

al metabolismo dei lieviti.

NITRATI [NO3-]

Se presenti in quantità superiore a 10 ppm indicano inquinamento

dell'acqua. Nel caso ideale dovrebbero essere completamente

assenti.

NITRITI [NO2-]

Nascono dalla decomposizione dei nitrati da parte di batteri

coliformi. La loro presenza è sempre sintomo d'inquinamento. Non

dovrebbero mai superare la soglia di 0.1 ppm (quantità che

comunque può già provocare fermentazioni difficili). Nel caso

ideale dovrebbero essere completamente assenti.

AMMONIO [NH4+]

Indica sempre una decomposizione microbica di materia organica, e

dunque un'acqua inquinata. Dovrebbe essere idealmente a zero.

RAME [CU++]

In quantità infinitesime è necessario al metabolismo del lievito.

In quantità superiori a 1 ppm causa mutazioni nel lievito e

torbidezza nella birra. L'uso del rame nella bollitura del mosto

(pentole, wort chiller..) non causa lo scioglimento del rame

perché il metallo viene "passivato" a contatto col mosto.

ZINCO [ZN++]

In quantità attorno a 0.1-0.2 ppm è un nutrimento indispensabile

per il lievito. In quantità superiori a 1 ppm è tossico per il

lievito e dannoso per gli enzimi.

TABELLA COMPOSIZIONE ACQUE DI ALCUNE IMPORTANTI CITTÀ

La tabella seguente fornisce la composizione in ioni delle acque

di alcune città famose per la produzione di birra . Tabelle

simili sono state pubblicate da varie parti e non sempre

corrispondono, anche se macroscopicamente sono simili. Vi ho

aggiunto in coda anche la composizione dell'acqua del mio

rubinetto a Torino, stimata in base ai dati dell'acquedotto,

integrati con le mie misure. Da notare che, a seconda dei

quartieri, la composizione dell'acqua a Torino può variare

sensibilmente.

Le concentrazioni sono in ppm.

Pilsen     Monaco    Dublino   Dortmund     Burton     Torino

Ca            7         75        115        250        295        100

Mg            2         20          4         25         45         20

Na            2         10          4         70         55         10

SO4           5         10         55        280        725         50

HCO3         15        200        200        550        300        175

Cl            5          2         19        100         25         25

DUREZZA

Da un punto di vista storico la durezza è stata definita come

l'attitudine di un acqua ad opporsi alla capacità detergente del

sapone.

Questo effetto è dovuto soprattutto alla presenza nell'acqua di

calcio (Ca) e magnesio (Mg).

Formalmente la durezza (totale) dell'acqua è definita come:

HD = 2.5 * [Ca] + 4.16 * [Mg]

Dove:

HD è la durezza espressa in parti per milione di CaCO3.

[Ca] è la concentrazione di ioni calcio espressa in parti per

milione (o mg/l )

[Mg] è la concentrazione di ioni magnesio espressa in parti

per milione ( o mg/l )

Quindi la durezza è espressa tramite quantità equivalente di

CaCO3 (carbonato di calcio, cioè gesso). Questo significa che se

ad esempio una certa acqua ha una durezza di 100 ppm CaCO3,

occorre aggiungere 100 mg/l di CaCO3 a un pari volume di acqua

distillata per ottenere la stessa durezza.

Tradizionalmente si utilizza questa unità di misura per

normalizzare e confrontare tra loro durezza e alcalinità, poiché

il CaCO3 contiene sia il principale responsabile della durezza

(il Ca), sia il principale responsabile dell'alcalinità (il CO3

che ai pH più usuali è presente come HCO3) .

Non si può dire a priori che un acqua dura sia un fattore

positivo o negativo per chi fa la birra. Molto dipende dallo

stile di birra che si vuol fare. Affinché nel mashing il pH

scenda ai valori ideali in maniera naturale, nel caso di birra

realizzata solo con malti chiari, è meglio però che vi siano

almeno (indicativamente) 50 mg/l di calcio nell'acqua utilizzata.

ALCALINITÀ

E' una caratteristiche dell'acqua molto importante per chi

produce birra.

L'alcalinità misura la capacità dell'acqua a resistere

all'acidificazione (effetto tampone). Questa resistenza è dovuta

alla presenza degli ioni HCO3 e CO3, che tendono ad "assorbire"

gli ioni H+ aggiunti e formare acido carbonico (H2CO3).

In pratica, aggiungendo dell'acido ad un'acqua molto alcalina il

pH scenderà inizialmente in maniera molto lenta. Per arrivare a

un certo pH prefissato occorre quindi una dose molto maggiore di

acido rispetto a quella necessaria per far arrivare allo stesso

pH un'acqua poco alcalina.

La tabella che segue illustra come i carbonati siano ripartiti in

maniera differente tre H2CO3, HCO3 e CO3 a seconda del pH

dell'acqua:

pH       3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13

%h2co3 100  99  96  72  20   4   0   0   0   0   0

%hco3    0   1   4  28  80  96  95  67  17   2   0

%co3     0   0   0   0   0   0   5  33  83  98 100

La definizione formale dell'alcalinità è appunto la quantità di

acido necessaria a portare il pH di 1 litro di acqua al valore

convenzionale di 4.3 (titolazione). 4.3 è un valore di soglia per

il quale si possono considerare i carbonati forniti

esclusivamente dall'acido carbonico H2CO3.

A valori di pH inferiori a 8.35 (come nella stragrande

maggioranza dei casi) si può trascurare la concentrazione degli

ioni CO3, e si può dire con ottima approssimazione che tutta

l'alcalinità viene dalla HCO3.

Anche in questo caso l'alcalinità viene misurata in ppm di CaCO3,

e la relazione che più ci interessa è la seguente:

Alk = [HCO3] * 50/61

Dove:

* Alk è l'alcalinità espressa in parti per milione (o mg/l)

di  CaCO3

* [HCO3] è la concentrazione di ioni HCO3 (bicarbonato)

espressa in parti per milione (o mg/l).

* 50/61 è un fattore di conversione tra le unità ppm e le

unità ppm di CaCO3 nel caso dello ione HCO3.

L'alcalinità è una caratteristica non desiderabile nell'acqua

utilizzata per birrificare, perché l'effetto tampone degli ioni

HCO3 impedisce il naturale calo del pH del mash ai valori ideali.

Questo è il principale motivo per cui un'acqua troppo alcalina va

trattata eliminando il più possibile gli ioni HCO3.

Indicativamente si può ritenere un'acqua troppo alcalina per

birrificare quando la concentrazione degli ioni HCO3 è superiore

ai 50-100 ppm. Tuttavia questa è una regola da prendere con un

po' di buon senso, poiché, ad esempio, se si utilizzano nel

mashing grani scuri (crystal, chocolate, roast..), questi tendono

ad acidificare il mash e controbilanciano l'effetto

dell'alcalinità, per cui in questi casi si può anche non trattare

un acqua che sarebbe altrimenti considerata eccessivamente

alcalina.

Solitamente durezza e alcalinità vanno di pari passo, nel senso

che un'acqua molto dura è solitamente anche molto alcalina,

tuttavia questa non è una regola fissa.

DUREZZA TEMPORANEA.

Se si fa bollire un'acqua dura per 10-20 minuti, si può notare

che, dopo che questa si è raffreddata, si forma sul fondo della

pentola un precipitato di colore bianco. Si tratta di CaCO3

(gesso) che viene formato dalla combinazione di ioni Ca e HCO3

nella reazione seguente:

Ca+ + HCO3- ---> CaCO3 + H+

Si noti come venga sprigionato idrogeno, per cui, dopo la

bollitura il pH dell'acqua scenderà.

In seguito alla bollitura dunque una certa quantità di calcio

precipita come CaCO3, per cui la durezza dell'acqua (che dipende

dalla concentrazione di calcio) diminuisce.

La durezza che viene eliminata con la bollitura (in condizioni

ideali) viene detta Durezza Temporanea, mentre quella che rimane

viene detta Durezza Permanente.

HD = TH + PH

dove

* HD = Hardness = durezza totale

* TH = Temporary Hardness = durezza temporanea

* PH = Permanent Hardness = durezza permanente

Un fatto molto importante è che assieme al Calcio precipitano

anche i bicarbonati HCO3, per cui non solo diminuisce la durezza

dell'acqua, ma anche la sua alcalinità, e questo è il concetto

che sta alla base del trattamento di decarbonazione dell'acqua

tramite bollitura.

Poiché durezza e alcalinità sono espresse con la stessa unità di

misura (ppm di CaCO3), possono essere direttamente confrontate,

per cui si può dire che:

Se HD > Alk (cioè se c'è più calcio/magnesio che bicarbonati)

TH = Alk

perché col formarsi di CaCO3 durezza e alcalinità calano della

stessa quantità, e poiché c'è più calcio che HCO3, l'alcalinità

viene azzerata, dunque il calo di durezza corrisponde a tutta

l'alcalinità.

Se Alk > HD (cioè se ci sono più bicarbonati che calcio/magnesio)

TH = HD

Anche qui col formarsi di CaCO3 durezza e alcalinità calano della

stessa quantità, e poiché c'è più HCO3 che calcio/magnesio, tutta

la durezza viene azzerata, dunque il calo di durezza corrisponde

alla durezza stessa.

Queste sono definizioni. Nella pratica né durezza né alcalinità

si azzerano completamente.

In particolare è assai difficile ridurre l'alcalinità al di sotto

di 20-30 ppm di CaCO3 (che comunque è un risultato assolutamente

soddisfacente).

Se l'alcalinità è molto maggiore della durezza dopo la bollitura

rimarrebbe ancora una quantità di HCO3 che potrebbe ancora essere

eccessiva e (quasi) tutto il calcio (che è invece indispensabile)

sarebbe eliminato col precipitare del CaCO3. Il problema si può

risolvere aggiungendo all'acqua, prima della bollitura, una dose

supplementare di calcio (tramite CaSO4 o CaCl), oppure ricorrendo

alla decarbonazione mediante calce oppure all'acidificazione

dell'acqua tramite aggiunta di acido (in genere ortofosforico o

lattico).

ALCALINITÀ RESIDUA.

Si tratta di una grandezza introdotta da Kolbach che dà

immediatamente indicazioni utili sulle qualità della nostra acqua

dal punto di vista del raggiungimento del pH ideale nel mash.

Dette:

* RA l'alcalinità residua espressa in ppm di CaCO3

* Alk l'alcalinità espressa in ppm di CaCO3

* [Ca] la concentrazione di calcio in ppm

* [Mg] la concentrazione di magnesio in ppm

l'alcalinità residua è definita come:

RA = Alk - 0.71 * [Ca] - 0.59 * [Mg]

Nel caso non si conoscano [Ca] e [Mg] ma si conosca la durezza

totale HD, si può ipotizzare

[Mg] = [Ca] / 4

da cui:

HD = 2.5 * [Ca] + 4.16 * [Ca] / 4 = 3.54 * [Ca]

[Ca] = HD / 3.54

[Mg] = HD / ( 4* 3.54) = HD / 14.16

Sostituendo nella formula della RA si ottiene

RA = Alk - 0.24 * HD

L'alcalinità residua è utile poiché è stato dimostrato che:

Una variazione di RA di 180 ppm corrisponde a una variazione del

pH nel mash di 0.3 rispetto al pH che si otterrebbe con gli

stessi grani e acqua distillata.

Espresso in altri termini si può affermare che:

DpH = (RA/180) *0.3

Oppure

DpH = 0.00167 * Alk - 0.0012 * [Ca] - 0.000982 * [Mg]

Dove:

* DpH è la variazione di pH rispetto al caso di utilizzo di

acqua distillata.

In un mash di grani chiari il pH raggiunge i valori ideali se

[Ca] è compreso tra 50 e 150 e se RA è inferiore a 50.

Se ad esempio con i dati della nostra acqua otteniamo RA = 400,

questo vuol dire che superiamo di 400-50 = 350 il valore di RA

ideale, e questo ci porterà ad avere un pH nel mash superiore a

quello ideale (o meglio, quello dell'acqua distillata) di una

quantità:

DpH = (350/180) * 0.3 = 0.58

Questo ci porterebbe, considerando il pH ideale nell'intorno di

5.7 (a 20°C), a un pH di 6.28 che è inaccettabile. La conclusione

è che tale acqua necessita di un trattamento che porti RA al di

sotto di 50.

Per molti autori il criterio dell'alcalinità residua è

preferibile alla semplice valutazione dell'alcalinità, perché

tiene conto anche dei fenomeni chimici che si verificano nel

mash, ed è dunque più accurata.

Per valutare esattamente il pH nel mash occorre conoscere il pH

ottenuto con acqua distillata. Se si usano solo malti chiari

questo valore può essere stimato attorno a 5.6 - 5.8 (a 20°C).

D: COME FACCIO A CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DELLA ACQUA DEL MIO

RUBINETTO?

R: normalmente gli acquedotti municipali forniscono su richiesta

i dati di composizione dell'acqua erogata. Questi dati sono di

solito dati medi rilevati nel corso di un periodo più o meno

lungo e possono non corrispondere all'acqua disponibile dal

rubinetto in quel dato momento. E' comunque meglio di niente e,

almeno a livello generale potremmo trarne utili indicazioni.

Tuttavia per i parametri che più ci stanno a cuore (durezza,

alcalinità e calcio) consiglio di effettuare direttamente

un'analisi mediante gli appositi kit di titolazione disponibili

presso i fornitori di materiali per laboratori o presso i negozi

di materiali per acquari (in quest'ultimo caso i kit sono più

economici).

Ciascun kit misura una sola grandezza e il costo, a seconda del

tipo, varia solitamente dalle 10 alle 30 mila lire.

Il sistema usato per la misura è quello della titolazione. Si

preleva un campione misurato di acqua ( di solito 5 ml) e lo si

mette dentro una provetta, alla quale si aggiungono, in precise

quantità, una sostanza "reagente". Si ottiene così una soluzione

colorata. Mediante un apposito contagocce si aggiunge a goccia a

goccia un'ulteriore sostanza detta "indicatore". A un certo

punto, con l'aggiunta di una n-esima goccia, di colpo il colore

della soluzione cambia. La misura della grandezza cercata è

proporzionale al numero di gocce di indicatore che si sono

aggiunte fino a quel momento, secondo una scala fornita nelle

istruzioni.

E' possibile aumentare la risoluzione della misura raddoppiando

(o triplicando, o quadruplicando) tutti i quantitativi (acqua e

chimici). In questo caso il risultato della misura si ottiene

dividendo per due (o per tre o per quattro..) il risultato

finale.

Nei kit che ho finora utilizzato una goccia di rivelatore

corrisponde a circa 10 °D (gradi tedeschi di durezza). 1°D

corrisponde a 17.8 ppm ( o mg/l ).

I kit che consiglio di acquistare sono:

* DH o durezza totale

* KH o durezza temporanea

* Calcio

D: LA MIA ACQUA DI RUBINETTO NECESSITA DI TRATTAMENTO?

R: Il criterio che consiglio per valutare questa possibilità è

quello dell'alcalinità residua. Pigliamo ad esempio le acque già

viste precedentemente.

In base alla composizione in ioni, ho calcolato i parametri HD,

Alk, TH e RA

Pilsen     Monaco    Dublino   Dortmund     Burton     Torino

Ca            7         75        115        250        295        100

Mg            2         20          4         25         45         20

Na            2         10          4         70         55         10

SO4           5         10         55        280        725         50

HCO3         15        200        200        550        300        175

Cl            5          2         19        100         25         25

----------------------------------------------------------------------

HD           26        271        304        729        925        333

Alk          12        164        164        451        246        143

TH           12        164        164        451        246        143

RA            6         99         80        259         10         61

Vediamo quali considerazioni si possono fare su queste acque dal

punto di viste del possibile trattamento.

PILSEN:

Una delle acque più leggere al mondo. Sicuramente non necessita

di decarbonazione!

I mastri birrai di questa città, patria della Pilsner Urquell

riescono a produrre una delle migliori pilsener usando

quest'acqua con così poco calcio. Io che non sono così bravo, nel

fare una pilsener aggiungerei un po' di calcio, tramite CaSO4 e/o

CaCl2, in modo da raggiungere almeno i 50 ppm.

MONACO:

Si tratta di un'acqua piuttosto alcalina, l'alcalinità residua

sembra consigliare un trattamento di decarbonazione, almeno nel

caso di birre chiare. Nel caso di birre scure non ci dovrebbero

viceversa essere problemi di stabilizzazione del pH ai giusti

valori. Non per niente Monaco è famosa per le sue lager scure.

Un trattamento di decarbonazione ideale porterebbe ai seguenti

valori:

* HD1 = HD - Alk = 107

* Alk1= 0

* RA1 = -25

(Nota: RA1 viene calcolato presupponendo che dopo il trattamento

il rapporto Ca/Mg rimanga lo stesso. Questo non è sempre vero,

tuttavia ci accontentiamo qui di una certa approssimazione)

Nella realtà non si riesce mai a eliminare totalmente la durezza

temporanea, per cui dei valori più realistici sono:

* HD1 = 137

* Alk1= 30

* RA1 = -2.9

Che sono ugualmente degli ottimi valori.

Si noti come RA qui assume valori negativi, per cui dovremmo

aspettarci un calo del pH rispetto ai valori relativi all'acqua

distillata. Ricordando che

DpH = (RA/180) *0.3

Avremo nel nostro caso

DpH = -0.005

Trascurabile nella nostra applicazione.

Non trattare quest'acqua significa (ricordando che 180 ppm CaCO3

di RA provocano un aumento del pH di 0.3) che nel mash il pH si

scosterà dal valore ideale di:

DpH = 99/180 * 0.3 = 0.17

DUBLINO:

E' un'acqua molto simile a quella di Monaco, per cui valgono

esattamente le stesse considerazioni. Considerando che qui RA è

ancora più bassa, sembra ancora meno opportuno procedere a un

trattamento.

DORTMUND:

Si tratta di un'acqua molto dura e molto alcalina. I valori di

alcalinità residua ci obbligano al trattamento, a meno di non

voler utilizzare dosi significative di grani scuri o di malto

acido (sauermalz). Nel caso volessimo una birra tutta di malti

chiari, decarbonando si otterrebbe (caso ideale):

* HD1 = HD - Alk = 280

* Alk1= 0

* RA1 = -74

caso reale:

* HD1 = 310

* Alk1= 30

* RA1 = -52

Si può notare l'efficacia della decarbonazione, che letteralmente

rovescia il fronte, causando una diminuzione del pH del mash

(rispetto all'acqua distillata) di

DpH = (RA/180) *0.3 = -0.086

BURTON-ON-TRENT:

E' una delle acque apparentemente più pazzesche, con valori molto

alti di durezza e alcalinità, e con quantità abnormi di solfati.

Sembra impossibile che con questa acqua si riesca a fare una

birra decente, eppure questa città inglese è tra le più rinomate

al mondo per la qualità delle sue ale.

Valori strani a parte, si nota però subito come l'alcalinità

residua sia molto bassa (RA=10), ad indicare un'acqua che non

darà problemi dal punto di vista del pH nel mash.

Quello che dà maggiormente il carattere a quest'acqua sono però i

solfati, le cui caratteristiche vengono abilmente valorizzate dai

birrai di Burton che fanno ricorso ad abbondanti luppolature.

TORINO:

Che dire? l'acqua del mio rubinetto è in fondo simile a quella di

Monaco e Dublino.

Vale la pena di trattarla nel caso si vogliano delle pilsener di

stile ceco.

Per quest'acqua posso fornire i dati (misurati) che

effettivamente ho ottenuto dalla decarbonazione. Sia mediante

bollitura sia con l'uso di calce biidrata i risultati che ottengo

sono pressoché gli stessi, cioè:

* HD1 = 160

* Alk1= 40

Questo corrisponde a un'acqua la cui composizione è, dopo il

trattamento, approssimativamente:

* Ca: 48 ppm

* Na: 10 ppm

* Mg: 10 ppm

* SO4: 50 ppm

* HCO3: 49 ppm

* Cl: 25 ppm

L'alcalinità residua dopo il trattamento è:

RA1 = Alk1 - 0.71 * [Ca] - 0.59 * [Mg] = 40 - 0.71*48 - 0.59*10 =

0.02

che in pratica porta il pH di un mash di grani chiari allo stesso

valore ottenibile con acqua distillata. Nella mia esperienza

comunque, nel caso di utilizzo di malti scuri, a volte il pH può

raggiungere valori addirittura troppo bassi.

In caso di dubbio questo inconveniente può essere previsto

misurando il pH di un pugno dello stesso mix di malti in acqua

distillata.

Se si prevede di ottenere un pH troppo basso utilizzando l'acqua

così decarbonata, si potrà effettuare un trattamento meno

drastico oppure aggiungere acqua non trattata a quella trattata.

Nel caso ci accorgessimo che il pH è troppo basso solo a cose

fatte, è possibile aggiungere al mash sostanze in grado di alzare

il pH (ad esempio minute quantità di calce idrata).

D: È POSSIBILE TRATTARE L'ACQUA IN MODO DA RENDERLA PIÙ ADATTA

ALLA BIRRIFICAZIONE?

R: I trattamenti più comuni che possono venire eseguiti

sull'acqua destinata alla birrificazione sono i seguenti:

* Decarbonazione per bollitura

* Decarbonazione per aggiunta di calce idrata

* Acidificazione dell'acqua

* Sintesi

Inoltre è possibile intervenire sugli effetti negativi di un

acqua non ottimale mediante interventi a livello di mashing:

* Aggiunta di calcio nel mashing

* Utilizzo di malti scuri o acidi

* Alcalinizzazione del mash

DECARBONAZIONE PER BOLLITURA.

In generale la decarbonazione dovrebbe essere applicata quando il

livello di HCO3 è sull'ordine di 100 ppm o superiore. Questo

significa che, per pH < 8.35 l'alcalinità è superiore a circa 80

ppm CaCO3.

La decarbonazione per bollitura è il metodo più semplice. La

bollitura favorisce la combinazione di ioni Ca e ioni HCO3 che

precipitano come CaCO3. E' applicabile solo nei casi in cui la

durezza dell'acqua sia prevalentemente di natura temporanea (TH).

Ci deve cioè essere una quantità di calcio sufficiente ad

eliminare i bicarbonati . Per valutare TH basta stimare durezza

(HD) e alcalinità (Alk) e ricordarsi che:

se HD < Alk => TH = HD

se HD > Alk => TH = Alk

DECARBONAZIONE PER AGGIUNTA DI CALCE IDRATA

Questo metodo ha il vantaggio di non consumare energia e quello

di permettere la decarbonazione anche in presenza di acque con

alta durezza permanente ( cioè con HCO3 sensibilmente superiore a

Ca). Per queste acque la decarbonazione per bollitura non è

efficace, poiché non c'è abbastanza calcio per precipitare una

quantità adeguata di HCO3.

L'aggiunta di calce idrata Ca(OH)2 fornisce il calcio necessario

a far precipitare tutti i carbonati (fuorché quei 20-30 ppm che

rimangono sempre) senza inoltre privare l'acqua del calcio

necessario.

Il metodo è però un po' più complesso, perché è necessario

effettuare delle misure di pH. Queste misure non richiedono

grossa precisione, e gli economici rotolini di carta al tornasole

da 1 a 10 pH sono sufficienti.

Si comincia col calcolare la quantità di calce necessaria. La

relazione è:

Ca(OH)2 = TH * 0,74 * l / 1000

Dove:

* Ca(OH)2 è la quantità di calce da aggiungere in grammi

* TH è la durezza temporanea

* l è il volume dell'acqua trattata in litri.

Per trattare 40 litri di acqua di Torino, che ha TH=140,

occorreranno

Ca(OH)2= 140 * 0.74 * 40 / 1000 = 4 grammi (circa)

Il valore ottenuto dal calcolo è da considerare solo una base di

partenza.

In realtà è sempre necessario utilizzarne almeno un 30% in più

per ottenere i migliori risultati.

Si mescola questa calce con un po' d'acqua per farne una

pappetta.

Si riempie il nostro pentolone con una quantità d'acqua circa

metà di quella che vogliamo trattare. E' meglio che il pentolone

sia più capiente rispetto al volume totale previsto.

Si aggiunge la pappetta di calce, si mescola e si misura subito

il pH. Dovrebbe raggiungere valori attorno a 10-12. Se è più

basso, preparare un altro po' di pappetta mescolando un

cucchiaino di calce in un po' d'acqua e aggiungerlo all'acqua del

pentolone, misurando anche stavolta il pH. Continuare finché il

pH non raggiunge un valore almeno di 10.

A questo punto mescolare l'acqua per aiutare la reazione. Dopo

5-10 minuti si dovrebbero formare minuti fiocchi bianchi (CaCO3)

che hanno la tendenza a precipitare.

Dopo un'altra decina di minuti si aggiunge pian piano il resto

dell'acqua, continuando a mescolare e controllando spesso il pH.

L'obbiettivo è quello di arrivare ad un pH di circa 8. Se una

volta aggiunta tutta l'acqua prevista il pH è ancora alto,

significa che si è utilizzata troppa calce, e, se il pentolone è

grande a sufficienza, si può continuare ad aggiungere acqua fino

al raggiungimento del pH finale. Vorrà dire che finiremo con più

acqua trattata del previsto!

Se il pH di 8 viene invece raggiunto prima di aggiungere tutto il

volume di acqua previsto, significa che abbiamo utilizzato una

quantità di calce non sufficiente. Si può in questo caso

aggiungere ancora un po' di calce oppure accontentarsi di una

decarbonazione inferiore al massimo ottenibile, che può comunque

essere ugualmente accettabile.

E' necessario lasciar depositare tutto il CaCO3 facendo riposare

l'acqua per qualche ora (meglio per una notte), e poi si decanta

lasciando il deposito sul fondo del pentolone.

E' consigliabile effettuare prima un po' di prove in modo da

impratichirsi del procedimento e stabilire la quantità effettiva

di calce da utilizzare per la propria acqua.

E' anche estremamente consigliabile verificare la riuscita del

trattamento misurando i parametri dell'acqua ottenuta mediante i

kit in commercio (durezza, alcalinità, calcio)

ACIDIFICAZIONE DELL'ACQUA

Un altro modo di venire a capo di un'acqua con troppi carbonati è

quello di aggiungere all'acqua una quantità di acido (alimentare)

sufficiente a contrastare l'effetto tampone dei carbonati.

Il metodo è meno elegante della decarbonazione e in presenza di

acque con alcalinità molto alta può richiedere quantità di acido

tali da essere percepibili anche al gusto.

Ha il pregio di essere il sistema più semplice.

Anche qui occorre disporre di un modo per misurare il pH con una

precisione almeno di 0.2-0.3.

Converrà mirare a un pH di circa 6.

Utilizzando acido lattico (quello di Mr. Malt), converrà

aggiungere ai 30-40 litri d'acqua che useremo, tramite una

siringa, circa 1 ml di acido alla volta e misurare il pH

ottenuto, finché questo non raggiunge il valore desiderato.

Si può usare anche acido citrico o tartarico (reperibili presso

le enoteche). In questo caso conviene aggiungerne una punta di

cucchiaino alla volta e verificare il pH.

L'acqua così trattata può essere usata sia nel mash sia nello

sparge.

SINTESI

Qualora si voglia modificare la composizione della propria acqua

(ad esempio per imitare le caratteristiche di un'acqua utilizzata

per produrre birre famose) è possibile, se la nostra acqua lo

consente, aggiungere dei sali in quantità che possono essere

facilmente calcolate. Questo a patto di conoscere la composizione

di partenza dell'acqua utilizzata.

Naturalmente in questo modo possiamo solo aggiungere ioni di un

certo tipo, non possiamo invece diminuire la concentrazione di

uno ione nella nostra acqua, a meno di non diluirla con acqua

distillata o oligominerale.

Non è consigliabile tuttavia utilizzare come acqua di base da

trattare l'acqua distillata in quanto l'acqua risultante sarebbe

priva di alcuni elementi (es. zinco) assolutamente necessari.

Però si può partire da una miscela di acqua distillata e acqua di

rubinetto o oligominerale, in modo da assicurarsi la presenza di

quegli elementi minoritari indispensabili.

La seguente tabella indica le quantità di ioni fornite da alcuni

sali facilmente reperibili

1 gr. di                           contiene

CaSO4.2H2O  Solfato di calcio      0.23 gr. di Ca  e  0.56 gr. di SO4

MgSO4.7H2O  Solfato di magnesio    0.14 gr. di Mg  e  0.55 gr. di SO4

NaCl        Cloruro di sodio       0.39 gr. di Na  e  0.61 gr. di Cl

CaCl2.2H2O  Cloruro di calcio      0.27 gr. di Ca  e  0.48 gr. di Cl

NaHCO3      Bicarbonato di sodio   0.27 gr. di Na  e  0.71 gr. di CO3

CaCO3       Carbonato di calcio    0.40 gr. di Ca  e  0.60 gr. di CO3

Supponiamo ad esempio di voler aggiungere 60 ppm di Ca a 20 litri

di acqua. 60 ppm significa 60 mg/litro, per cui occorrerà

aggiungere

60*20 = 1200 mg = 1.2 gr. di calcio.

Utilizzando cloruro di calcio (biidrato), che contiene 0.27 gr.

di calcio per ogni grammo, occorrerà utilizzarne

1.2 /0.27 = 4.4 gr.

Aggiungendo questa quantità dovremo anche tenere conto che

aggiungiamo anche

0.48*4.4 = 2.1 gr. di cloruri

cioè 2100 mg che per 20 litri equivalgono a

2100/20 = 105 mg/l o ppm.

Si possono evitare calcoli complicati utilizzando uno dei tanti

programmi di sintesi dell'acqua che sono disponibili su Internet.

Uno tra tutti è BreWater di Ken Schwartz, disponibile

gratuitamente all'indirizzo:

http://home.elp.rr.com/brewbeer/water/brewater.zip

Anche Promash ha un modulo che consente di fare le stesse cose,

ma non è gratuito.

AGGIUNTA DI CALCIO NEL MASHING

Se il pH del mash è troppo elevato è possibile ridurlo mediante

l'aggiunta di un sale di calcio.

Non è il calcio di per sé che abbassa il pH, ma è la sua reazione

con i fosfati contenuti nell'ammostamento che provoca il

precipitare di fosfati di calcio e il liberarsi di ioni H che

diminuiscono il pH.

La quantità di sali da aggiungere dovrebbe essere piuttosto

contenuta per evitare gli squilibri derivanti dall'aggiunta di

altri ioni. I sali più utilizzati in questo impiego sono il

solfato di calcio (CaSO4) che introduce ioni solfato e il cloruro

di calcio (CaCl2) che introduce ioni cloruro. Quest'ultimo è in

genere preferibile dal punto di vista organolettico.

UTILIZZO DI MALTI SCURI O ACIDI

Una ricetta contenente una quantità significativa (almeno 200-300

gr./20 l) di malti scuri (crystal, chocolate, roast,

caramunich...) acidifica il mash aiutando a controbilanciare

l'effetto tampone dei bicarbonati.

Questo in genere sistema le cose nel caso di alcalinità

medio-alta.

D'altra parte una quantità rilevante di malti scuri e un'acqua

poco alcalina possono portare a un mash eccessivamente acido.

Il pH di un ammostamento contenente grani scuri può essere

stimato in anticipo mediante un microbatch, cioè un ammostamento

di una piccola quantità di grani e acqua nelle stesse proporzioni

del mash reale.

ALCALINIZZAZIONE DEL MASH

A volte succede, come nel caso di un'acqua poco alcalina e di

utilizzo di malti scuri, che il pH scenda a valori troppo bassi

rispetto a quelli ritenuti ottimali (5.6-5.8 a 20°C oppure

5.3-5.5 a temperatura di mash). In questo caso, se ci troviamo di

fronte al "fatto compiuto", potremo provare a porvi rimedio

aggiungendo al mash una sostanza che aiuti a ridurre l'eccessiva

acidità. La sostanza migliore in questo caso è la calce idrata in

quanto si limita ad introdurre calcio e ioni OH. Gli ioni calcio

tenderebbero in realtà ad acidificare ulteriormente il mash, ma

il loro effetto è mascherato dall'introduzione di ioni OH che di

fatto elevano il pH.

Le quantità da introdurre sono molto minute, per cui conviene

aggiungere una puntina di cucchiaino alla volta, mescolare bene e

misurare il pH risultante. Non superare i 2 cucchiaini.

IN SINTESI

SE FATE LA BIRRA A PARTIRE DAGLI ESTRATTI:

Se la vostra acqua del rubinetto è gradevole da bere, usatela

senza problemi.

Se non è gradevole da bere, usate acqua minerale naturale.

SE FATE LA BIRRA ALL-GRAIN

Tenete presente che la più grande preoccupazione legata all'acqua

è dovuta alla necessità di raggiungere nel mash i corretti valori

di pH.

* APPROCCIO "A PRIORI"

Cercate di ottenere un'analisi della vostra acqua di rubinetto

oppure misurate direttamente tramite gli appositi kit la durezza,

l'alcalinità e il calcio.

Procuratevi delle cartine per la misura del pH con precisione

attorno a 0.2

Valutate quindi l'alcalinità residua (che è una caratteristica

della vostra acqua) con la formula

RA = Alk - 0.71 * [Ca] - 0.59 * [Mg]

Se non conoscete [Ca] e/o [Mg], partite dalla durezza totale HD

e, ipotizzando [Mg] = [Ca]/4, usate la relazione:

RA = Alk - 0.24 * HD

* Se RA è minore di 50 e [Ca] è compresa tra 50 e 100, nel caso

di mash con grani chiari siete a posto.

* Se RA è minore di 50 e usate quantità significative di malti

scuri, preparatevi all'eventualità di aggiungere un po' di calce

idrata nel mash nel caso il pH scenda a valori eccessivamente

bassi.

* Se RA è sensibilmente superiore a 50 e fate un mash di grani

chiari, allora dovreste considerare la possibilità di trattare

l'acqua per decarbonazione o acidificazione, oppure acidificare

il mash mediante una piccola quantità di malti acidi o con

l'aggiunta nel mash di piccole quantità di cloruro di calcio o di

solfato di calcio.

* Se RA è sensibilmente superiore a 50 e utilizzate grani scuri,

allora molto probabilmente il pH si assesterà da solo ai valori

corretti. Tenete però pronti cloruro di calcio (o solfato di

calcio) e calce idrata nel caso occorrano poi degli aggiustamenti

nel mash.

In ogni caso, qualunque sostanza chimica introducete nel mash,

aggiungetene minute quantità per volta (diciamo la punta di un

cucchiaino) e non superate mai in linea di massima i 2 cucchiaini

totali.

* APPROCCIO "A POSTERIORI"

Fate il mash con l'acqua del rubinetto (purché sia gradevole da

bere) e, appena mischiati acqua e malti, misurate il pH di un

piccolo campione di liquido fatto raffreddare a 20°C.

* Se il pH è attorno ai valori 5.6-5.8 siete a cavallo.

* Se il pH è sensibilmente superiore a questi valori, aggiungete

poco per volta un po' di cloruro di calcio ( o anche solfato di

calcio, ma è preferibile il primo), sino a che il pH non

raggiunge i valori corretti, non superando mai in ogni caso i due

cucchiaini. In alternativa è anche possibile aggiungere piccole

quantità di acido lattico, poche gocce alla volta, sempre

mescolando e controllando continuamente il pH. Se non vi va molto

l'idea di aggiungere queste sostanze nel mash, aggiungere un po'

di malto acido ("sauermalz") o di malti scuri.

* Se il pH è sensibilmente inferiore ai valori ideali potete

correggerlo aggiungendo minute quantità di calce idrata, anche

qui una punta di cucchiaino alla volta, mescolando e misurando

continuamente il pH.

****

DIZIONARIO

a cura di Mr.Ighon: ighon@hotmail.com - ICQ 28946210

Questa sezione e' in continua lavorazione. Ogni contributo per rendere

piu' completo il seguente dizionario e' ben gradito.

A.A.U.- trad. UNITA' ACIDO ALFA

Quantifica l'ammontare di acido alfa (agente che apporta

amarezza) del luppolo.

ALL-GRAIN - trad.

La birra "all-grain" e' una birra fatta solo con malto in grani e

luppolo, e' la piu' difficile

da fare, ma e' quella che da' risultati migliori.

ATTENUATION - trad. ATTENUAZIONE

Capacita' del lievito (espressa in percentuale) di metabolizzare

i diversi tipi di zucchero.

Piu' e' bassa e meno zuccheri saranno fermentati col risultato di

avere una birra piu' corposa e meno alcolica.

BATCH - trad.

Produzione completa di una birra, comprende tutte le fasi della

lavorazione dalla prima all'ultima. Si dice fare un batch per

dire produrre una birra.

BODY - trad. CORPO

Corposita' della birra dal punto di vista fisico, puo' essere

paragonato alla densita'.

BLOW-OFF - trad.

CARBONATION - trad. CARBONAZIONE, GASATURA

Fase successiva all'imbottigliamento della birra, in cui lo

zucchero aggiunto durante la fase di priming viene trasformato in

anidride carbonica.

CASK CONDITIONED - trad. MATURATA IN FUSTO

Una birra si dice "cask conditioned" se fatta maturare in fusto.

CHILLER - trad. RAFFREDDATORE

DRY HOPPING - trad.

EBU - trad. UNITA' DI BITTERING EUROPEA

European Bittering Units. Unita' di misura del grado di amaro

causato dal luppolo, misura l'ammontare di alfa acido presente

nella birra dopo la fermentazione.

EZ-MASH - trad.

Kit per trasformare un pentolone in un mash + lauter tun formato

da rubinetto, tubo di rame, filtro di rete metallica.

FINAL GRAVITY (FG) - trad. DENSITA' FINALE

Indica la quantita' di zuccheri rimasti nel mosto alla fine della

fermentazione. Con una semplice formula si puo' calcolare la

gradazione alcolica della birra prodotta: alc. vol % =

(OG-FG)/7.5

FLOCCULATION - trad. FLOCCULAZIONE,COAGULAZIONE

Rappresenta la tendenza che hanno le cellule di lievito a

riunirsi in colonio piu o meno consistenti.

GRAIN BAG - trad. SACCHETTO PER I GRANI

GRAIN BED - trad. LETTO DI GRANI

GYPSUM - trad. (CHIARIFICANTE)

HOP BAG - trad. SACCHETTO PER LUPPOLO

Sacchettino in cui inserire il luppolo durante la bollitura nel

mosto per evitare di filtrare.

HEAD RETENTION - trad. PERSISTENZA DELLA SCHIUMA

Tempo di persistenza della schiuma dopo che si e' servita la

birra. E' indipendente dalla quantita' della schiuma stessa, e

rispetto a quest'ultima e' un elemento qualitativo piu'

importante.

HOT BREAK - trad.

HOT LIQUOR TUN (HLT) - trad.

Recipiente per l'acqua dello sparge.

IBU - trad. UNITA' DI BITTERING INTERNAZIONALE

International Bittering Units. Unita' di misura del grado di

amaro causato dal luppolo, misura l'ammontare di alfa acido

presente nella birra dopo la fermentazione.

IRISH-MOSS - trad. (CHIARIFICANTE)

Un cucchiaino di irish-moss aggiunto negli ultimi 15 min. di

bollitura del mosto favorisce la precipitazione delle proteine

coagulate nel fondo della pentola, rendendo piu' facile il

travaso del mosto nel fermentatore.

LAUTER TUN - trad.

MALT MILL - trad.

MASH - trad. IMPASTO,MISCELAZIONE,AMMOSTAMENTO

Creazione di un impasto caldo di acqua e malto in grani macinati,

primo step per fare una birra all-grain. Trasforma gli amidi in

zuccheri fermentabili.

MASH-OUT - trad.

Aumento della temperatura di mashing a 76° per alcuni minuti, si

fa alla fine del mashing per eleiminare gli eventuali enzimi

anora attivi.

MASH TUN - trad.

MOUTHFEEL - trad. CORPOSITA'

Corposita', rotondita', pienezza di gusto della birra, intesa

come sensazione al palato.

ORIGINAL GRAVITY (OG) - trad. DENSITA' INIZIALE

Indica la quantita' di zuccheri nel mosto. Si misura all'inizio

della fermentazione con il densimetro.

PELLETS - trad.

PITCHING - trad. SEMINA DEL LIEVITO

Aggiunta del lievito al mosto nel fermentatore.

PRIMING - trad. INNESCO

Fase in cui il mastro birraio aggiunge una sostanza fermentabile

(zucchero o estratto di malto in polvere) alla birra da

imbottigliare, in modo che il lievito residuo la sostanza stessa

in anidride carbonica.

REST - trad.

Il rest della proteasi e' . . . (?)

RIMS - trad. SISTEMA DI AMMOSTAMENTO A RICIRCOLO DI INFUSIONE

Recirculating Infusion Mashing System. Sistema di infusione che

consiste nel fare circolare continuamente l'estratto attraverso

il letto di trebbie, riversarglielo sopra dolcemente controllando

la temperatura.

SANITIZE - trad. SANITIZZARE

Fase in cui si disinfettano tutti gli utensili (bottiglie

comprese) che verranno a contatto con la birra durante la

produzione.

SPARGE - trad. LAVAGGIO DELLE TREBBIE

STEP - trad.

STARTER - trad. LIEVITO ATTIVATO

Operazione che permette di "risvegliare" e "far riprodurre" il

lievito che verra'

aggiunto al mosto in modo da iniziare la fermentazione. Dal punto

di vista biologico e' una coltura di lievito.

STUCK SPARGE - trad. PULIZIA DELLE TREBBIE BLOCCATE

Pulizia delle trebbie troppo compattate o che hanno intasato il

rubinetto di uscita.

TRUB - trad. SEDIMENTO

Sedimento sul fondo del fermentatore di luppolo, lievito, ecc.

****

LIBRI

recensioni a cura di:

Michele (M.B.) mbarro@tin.it

Carlo (C.M.) carma@inrete.it

Max (M) rosamax@split.it

HOMEBREWING (in italiano)

Birra & Birra

edizioni Mistral (gruppo demetra)

Come fare la birra

Giorgio Bernardini editore Milano

Birra Piacere e salute

edizioni Mistral (gruppo demetra)

"In ordine di qualita', ma tutti e tre un po'

datati. E' in lavorazione un manuale che dovrebbe essere piu'

aggiornato.(M.B.)"

"La birra fatta in casa" - Nicola Fiotti

"L'unico vero e proprio manuale in italiano sull'argomento. Forse

meno tecnico e minuzioso dei migliori libri in lingua inglese, ma

chiaro e sufficientemente approfondito da permettere senza problemi

di iniziare l'attivita'.

Incentrato maggiormente sull'all-grain." (M.)

HOMEBREWING (in inglese)

Papazian The complete joy of Homebrewing

"Bello, dinamico, facile a leggersi, pieno di suggerimenti legati

all'esperienza, tecnico quel poco che e'necessario. Copre, con

uguale approfondimento, tutti i processi dal kit all'all grain.

Un' po'ridicolo nelle foto ed illustrazioni. (C.M.)"

Dave Miller Homebrewing Guide

"Tecnicissimo, pesante, difficile da leggere, organizzato in modo

non lineare ma molto completo ed esaustivo. Da leggere solo se si

hanno basi solide ed idee gia'chiare, buono per

approfondire.(C.M.)"

"Passa per una vera e propria bibbia.(M.B.)"

(Manuali CAMRA) "Home Brewing"

Wheeler

"E' il manuale "ufficiale" del CAMRA. Forse non e' proprio il

libro "definitivo" sull'homebrewing come recita la copertina, ma e'

il testo fondamentale sulla tecnica birraria da un ottica inglese.

Piu' affidabile e completo sull'all grain che sulla birra da

estratto.(M.)"

(Manuali CAMRA) Brew Classic European Beer at Home

Wheeler, Protz

"Tecnicamente succinto ma chiaro. Non approfondisce molto ma

fornisce sempre i basics per operare. Molta pratica e poca teoria.

Una vera miniera di ricette bene assortite.(C.M.)"

(Manuali CAMRA) Brew Your own British Real Ale Beer at Home

Wheeler, Protz

"La parte descrittiva dei componenti e del processo mi pare

inferiore rispetto al manuale sulle birre europee (che e'uscito 3

anni PRIMA).

Anche questo e'una miniera di ricette (ma solo di birre

inglesi)(C.M.)"

"Il fatto e' che per la parte sul procedimento e' molto

sintetica, perche' riprende "Home Brewing" che e' per l'appunto il

manuale piu' esteso. I due libri sono complementari.(M.B.)"

Belgian ale

Classic Beer Style Series

"Una quindicina di ricette piu' descrizione, stioria e tipologie

di birre belghe. Quindi non solo un libro tecnico, ma anche di

'conoscenza'.(M.B.)"

Designing Great Beers

Ray Daniels

"Anche questo un librone. Proprio

un Manuale di istruzioni, come piace agli americani, con tanti

dati, tabelle, quantita'. Da seguire passo passo. Al contrario dei

libri europei (tipo CAMRA) che sono piu' da 'lettura'(M.B.)"

Small Scale Brewing. Finlandese

Ikka Sysila

"Delizioso! Meno voluminoso dei precedenti, ma tecnico, e

spiegato in maniera estremamente agevole. Pochissime ricette, ma

veramente prezioso per una profonda comprensione della tecnologia.

Una bella panoramica fotografica di birrerie artigianali e

casalinghe.(M.B.)"

Principals of brewing science

George Fix

"Questo e' proprio un libro (non grosso) di scienza. Spiega passo

per passo tutta la chimica e le trasformazioni della brassazione.

Molto chiaro ma richiede applicazione.(M.B.)"

Dello stesso autore: Analysis of brewing technique

Technology Brewing and Malting

Kunze

"Il libro di testo dell'istituto

VLB di Berlino. Costoso. Naturalmente molto completo, ma piu'

indirizzato alla tecnica industriale che non al "brewing"

artigianale.

Men che meno all'Homebrewing.(M.B.)"

"Homebrewing Vol.I" - Al Korzonas

"Scritto da un "guru" dell'homebrewing USA, e un libro veramente

notevole soprattutto per la sua enciclopedicita': ogni

attrezzatura,aspetto tecnico, ingrediente (qualsiasi tipo, di

qualsiasi fornitore presente sul mercato) e' descritto

minuziosamente. La sezione sui difetti e possibili cause e' forse

10 volte piu' estesa che in altri libri. Parla solo birre da

estratto ma e' utile anche per l'all-grain. Un secondo volume

sull'all-grain era previsto ma probabilmente tardera'

parecchio." (M.)

BIRRA IN GENERALE

The Beer Companion

M. Jackson

"Fondamentale, anche se non e' un libro di Homebrewing. Le birre

sono descritte secondo un ordine stilistico, con dovizia di

particolari anche storici sulla nascita e l'evoluzione di ogni tipo

e stile di birra. Nelle varie schede dedicate alle birre e birrerie

vi sono inoltre indicazioni molto importanti per l'homebrewer,

come gradazione IBU, EBC e anche tipo e qualita' di lieviti,

malti e luppoli impiegati. Se il Miller vi concilia il sonno,

questa e' una lettura piu' piacevole (M.)"

****

RICETTE (ESTRATTO)

a cura di Carlo:carma@inrete.it

Rispetto all'originale postato a Ottobre 98 su IHB ho aggiunto

alcuni miglioramenti che, a mia parere (e col senno di poi),

potrebbero migliorare i risultati ottenuti.

PROCEDIMENTO

(applicabile a TUTTE le ricette:)

a) Estratto Diamalt 1203 per panettieri, o malto chiaro per

homebrewing.

(Ricordarsi di aggiungerlo stemperandolo in acqua calda a gas

spento, per evitare inizi di "caramellizazione" e relativi gusti

di bruciacchiato...se piace basta aggiungere del Roast Barley!)

b) Grani speciali macinati grossolanamente, lasciati in infusione

per 20/30 minuti in acqua (la maggior quantita' possibile) a

circa 65/70 C

c) se ci sono (o volete aggiungere dei fiocchi) a quanto

segnalato su b. aggiungete un 30% della quantita'di estratto

prevista dalla ricetta e poi procedete all'infusione.

LIEVITO

la maggior parte delle ricette suggerisce il "lievito

giusto"...ovviamente risultati piu'che accettabili (ma inferiori)

possono essere ottenuti anche con lieviti diversi (es. secchi)

BOLLITURA

sempre 90 minuti per abbattere le proteine e raggiungere il

livello di estrazione" previsto per il luppolo.

Molti riducono ad un ora il tempo di bollitura ma le mie

"credenze religiose" divergono da questa impostazione.

Sempre aggiunta di Irish Moss (un cucchiaino fatto rinvenire in

acqua ed aggiunto col luppolo da aroma o negli ultimi minuti di

bollitura)

LUPPOLI

io ho sempre usato il luppolo in coni. Lasciato libero durante la

bollitura. A mosto raffreddato uso un grosso colino per separare

i petali (e l'Irish Moss) dal mosto.

Piu'comodamente si possono inserire i fiori in un hop bag

(sacchetto di tessuto tipo garza) che li trattiene pur

consentendo l'attivita'amaricante.

In alternativa potrete usare i "pellets" fiori di luppolo

polverizzati e poi compressi in "cilindretti" solidi.

Il grado di amaro potra' variare leggermennte a seconda di

diversi fattori (tipo di confezionamento del luppolo usato,

durata della bollitura, densita'del mosto):

REGOLA GENERALE

diminuire la quantita'del luppolo nel caso di impiego di pellets,

aumentarla se si usa l'hop bag e/o una bollitura di 60 minuti e/o

mosti molto densi.

FERMENTAZIONE

tutte le birre seguenti hanno fermentato una settimana nel primo

fermentatore. Poi un'altra settimana nel secondo fermentatore.

PRIMING

sempre e solo zucchero (da tavola,prima; ora raffinato di canna)

allora col dosatore di Mr.. Malt.

Ora, più professionalmente, aggiungo 6/7 grammi di zucchero per

litro di birra da carbonare.

In questo caso bisogna far bollire la giusta quantità di zucchero

in poca acqua (mezzo litro circa), ed aggiungerla (raffreddata)

alla birra da imbottigliare, avendo cura di mescolare con

delicatezza per non ossigenare ( e quindi ossidare) la birra

stessa.

BOTTIGLIE

assortite (.75/.66/.50/.33) sterilizzate in lavapiatti a 90 c

Maturazione in cantina per.....settimane.

E veniamo alla compilation:

Barley Wine

Dose per 12 litri (occhio che son 12 e non 23!).

Lasciatela maturare almeno sei mesi rpima di

testarla. Credo che dia il meglio di se' dopo un

paio d'anni di tranquillita'.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     3.500 gr.

Miele                          500 gr.

Zucchero (canna)

scuro                          250 gr.

Grani Speciali

Crystal                        500 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Nugget                          30 gr.

13% AA

Luppolo (Aroma)

Fuggle                           5 gr.

4,8% AA

Lieviti

Scottish Ale (in quantità industriale!)

Note

OG 1.100             FG 1.020      10,5 gradi

alcolici

Birra di Natale

Dose per 12 litri (occhio che, anche questa, son

12 e non 23!)

Da preparare assolutamente a Maggio/Giugno per

berla durante le feste natalizie. Successo

assicurato!

Estratto/Zuccheri

Estratto                     2.300 gr.

Fiocchi d'orzo                 250 gr.

Zucchero (canna)               250 gr.

Grani Speciali

Crystal                        250 gr.

Chocolate                       60 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Northern Brewer                 13 gr.

10,7% AA

Luppolo (Aroma)

Goldings                        15 gr.

5,3% AA

E poi: un cucchiaio di Cardamomo + 30 gr. di

Zenzero grattugiato + uno stick di Cinnamomo a

45 minuti; 20 gr. di bucce d'arancia (essiccate)

amare col luppolo da aroma

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.066             FG 1.024      5.51 gradi

alcolici

Bitter

Dose per 23 litri.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     3.000 gr.

Grani Speciali

Crystal                        250 gr.

Chocolate                      100 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Target                          28 gr.

10,4% AA

Luppolo (Aroma)

Fuggle                          10 gr.

4,8% AA

Lieviti

Edme liofilizzato

Note

OG 1.045             FG 1.011      4,46 gradi

alcolici

Clone Chimay

Dose per 16 litri

Estratto/Zuccheri

Estratto                     2.000 gr.

Estratto wheat                 500 gr.

Candy sugar

(solido catalogo               500 gr.

Mr.Malt)

Grani Speciali

Carapils                       115 gr.

Fiocchi d'orzo                 300 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Northern Bierre                 10 gr.

10,7% AA

Luppolo (Aroma)

Saaz                             3 gr.

3,9% AA

Coriandolo                       4 gr.

Buccie d'arancia

(amare)                          8 gr.

Lieviti

Chimay (clonato da Rosamax!)

Note

OG 1.060             FG 1.010      6,63 gradi

alcolici

India Pale Ale #1

Dose per 23 litri.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     4.000 gr.

Miele                          500 gr.

Grani Speciali

Crystal                        500 gr.

Roast                          100 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Cascade                         90 gr.

6,4% AA

Luppolo (Aroma)

Goldings                        20 gr.

5,2% AA

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.056             FG 1.010      6 gradi

alcolici

India Pale Ale #2

Dose per 23 litri. Una delle mie migliori birre

. . . da provare!

Estratto/Zuccheri

Estratto                     4.000 gr.

Miele                          500 gr.

Grani Speciali

Crystal                        500 gr.

Roast                           50 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Nugget                          35 gr.

13% AA

Luppolo (Aroma)

Goldings                        20 gr.

5,2% AA

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.061             FG 1.013      6,3 gradi

alcolici

Mild

Dose per 23 litri

Birra leggera e piacevole, aggiungerei un paio

di etti di fiocchi d'avena o d'orzo per dare

maggiore corpo

Estratto/Zuccheri

Estratto                     1.800 gr.

Miele                          500 gr.

Zucchero (canna)               150 gr.

Grani Speciali

Crystal                        250 gr.

Chocolate                      100 gr.

Roast                          100 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Fuggle                          40 gr.

4,8% AA

Luppolo (Aroma)

Saaz                            10 gr.

3,9% AA

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.038             FG 1.007      4.07 gradi

alcolici

Mild (clone della Boddingtons)

Dose per 23 litri.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     2.060 gr.

Grani Speciali

Crystal                        306 gr.

Chocolate                       96 gr.

Roast                           60 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Fuggle                          32 gr.

4,8% AA

Luppolo (Aroma)

Goldings                        27 gr.

5,2% AA

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.032             FG 1.008      3,15 gradi

alcolici

Milk Stout

Dose per 12 litri (occhio che, anche questa, son

12 e non 23!)

Estratto/Zuccheri

Estratto                     1.750 gr.

Lattosio                       300 gr.

Grani Speciali

Black Malt                      80 gr.

Chocolate                      340 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Target                          20 gr.

10,4% AA

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.054             FG 1.020      4,46 gradi

alcolici

Outmeal Stout

Dose per 23 litri.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     3.650 gr.

Grani Speciali

Crystal                        200 gr.

Chocolate                      150 gr.

Roast                          150 gr.

Fiocchi d'avena                500 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Northern Brewer                 26 gr.

10,7% AA

Luppolo (Aroma)

Fuggle                          10 gr.

4,8% AA

Con il luppolo finale ho aggiunto 30 "pellets"

di liquerizia comprate in erboristeria

Lieviti

London Ale

Note

OG 1.066             FG 1.014      6,8 gradi

alcolici

Red Ale

Dose per 23 litri.

Questa e' molto "azzeccata". Al limite eliminare

lo zucchero e aggiungere altri 400 gr. di

estratto.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     3.000 gr.

Zucchero (tavola)              300 gr.

Grani Speciali

Crystal                        200 gr.

Roast                          100 gr.

Fiocchi d'orzo                 300 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Nugget                          20 gr.

13% AA

Luppolo (Aroma)

Fuggle                          12 gr.

4,8% AA

Tecnica del Dry Hopping. I fiori di luppolo

vengono lasciati in infusione nel secondo

fermentatore per una settimana. Conviene usare

un Hop Bag (v.sopra) sterilizzato ed appesantito

per farlo "affondare" in modo che la birra

lambisca il luppolo

Lieviti

Scottish Ale

Note

OG 1.046             FG 1.008      5 gradi

alcolici

Scottish Ale #1

Dose per 23 litri.

Non userei piu' lo zucchero caramellato. Salirei

a 2.500 gr. di estratto e aggiungerei 200 gr. di

fiocchi d'orzo.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     2.200 gr.

Zucchero (ben

caramellato)                   300 gr.

Grani Speciali

Crystal                        150 gr.

Chocolate                       30 gr.

Roast                           70 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Target                          20 gr.

10,4% AA

Luppolo (Aroma)

Saaz                            10 gr.

3,9% AA

Lieviti

Scottish Ale

Note

OG 1.041             FG 1.010      4,07 gradi

alcolici

Scottish Ale #2

Dose per 23 litri.

Piu' leggera della Scottish Ale #1. Se amate le

birre rosse salite a 70-100 gr. di Roast.

Estratto/Zuccheri

Estratto                     2.200 gr.

Grani Speciali

Crystal                         25 gr.

Roast                           30 gr.

Luppolo/Aggiunte

Luppolo (Amaro)

Cascade                         20 gr.

6,4% AA

Luppolo (Aroma)

Cascade                          5 gr.

6,4% AA

Lieviti

Scottish Ale

Note

OG 1.032             FG 1.005      3.5 gradi

alcolici

****

RICETTE (ALL-GRAIN)

a cura di Carlo:carma@inrete.it

BREVI NOTE SULL'ATTREZZATURA

La birrificazione casalinga e'uno degli hobby meno costosi e

piu'"succhiatempo" praticabili.

Con questa premessa tengo a precisare che ho utilizzato

costantemente ed esclusivamente hardware disponibile in casa od

acquistato ai minori prezzi possibili. Quindi le mie pentole sono

rigorosamente in alluminio (comprate al mercato per una palla di

fumo), ho eviatato accuratamente il "mashing"in un recipiente

coibentato (tipo frigo rigido da camping) per la mia assoluta

incapacita'a bricolare e mi sono ingegnato per risolvere i vari

"problemini" con aggeggi facilmente reperibili e che non

comportavano interventi meccanici elettrici o

semplicemente....manuali.

Elenco i vari marchingegni in ordine temporale di utilizzo:

Mulino:

quello economico di Mr. Malt. Dopo un anno mi son deciso

a...motorizzarlo. Componenti per la motorizzazione: un vecchio

trapano B&D, un bullone da 13(?) che si avvita al posto del fermo

della manovella ed una chiave a brugola da fissare sul trapano.

Fine :-)

Funziona benissimo ed il tempo di macinatura dei soliti 5/6 Kg di

grani e'passato da 35 minuti a circa 5. Per evitare "proiezioni"

di sfridi e farina conviene foderare tutto il mulino con una

sacchetto grande (e pulito) da super e svuotarlo ad ogni

tramoggia.

Pentola per il mash:

Pentola in alluminio diametro 32 cm altezza 28 cui applico

intorno (non sul fondo ne'sul coperchio) un "cappottino"in lana

di vetro tenuto fermo da un elasticone da bagagliera.

Uso la stessa pentola come contenitore per l'acqua dello

sparging; per spillarla un semplice tubo in plastica che fa da

sifone, fissato al bordo della pentola con una molletta da bucato

:-) e regolazione del flusso con un rubinettino in PVC.....

Secchio per lo sparging:

Un secchio da 20 litri in plastica alimentare cui e'stato

applicato (il buco non l'ho fatto io!) un rubinetto (ricambio del

fermentatore di Mr. Malt).

Nella parte interna del secchio ho collegato all'ingresso del

rubinetto un tubo di plastica rigida (sifone per damigiana

tagliato della giusta lunghezza) tappato all'altra estremita'e

sforacchiato con una pinza da cinture....

Nell'uso il secchio viene rivestito all'interno con il grain bag

di Mr. Malt. Accessorio non indispensabile ma comodissimo:

impedisce al tubo di sfilarsi dal rubinetto e facilita di molto

le operazioni finali di pulizia.

Anche la soluzione dei due secchi uno dentro l'altro, con quello

interno "sforacchiato" e quello esterno dotato di rubinetto (il

tutto conosciuto come "zapap"), ha i suoi estimatori....io me la

son cavata con meno :-)

Pentola per la bollitura:

Alluminio diametro 41 altezza 35

Fornello da "conserve" con bombola GPL.

Serpentina in rame per il raffreddamento:

diametro del tubo in rame 12 mm in dieci spire (indispensabile,

la mia e'un gentile omaggio di un amico birrafondaio....non so

come avrei fatto senza di lui!) E' comunque disponibile dal

solito Mr. Malt.

PROCEDIMENTO e digressione filosofica...

Dopo un'ubriacatura di letture tecniche mi sono convinto che la

birra e'poesia e la affronto da...poeta. Un paio di gradi

centigradi in piu'o meno non mi angustiano, pesature, tempi di

infusione, durata della bollitura: tutto da vivere in scioltezza.

Il grado o il minuto di differenza certamente non hanno un grande

impatto sul risultato finale! Se invece siete dei perfezionisti,

in vena di spese, amate l'accessoristica specifica ed i gadget

costosi avete trovato, con l'all-grain, un campo smisurato con

cui...giocare: termometri digitali, piaccametri, densitometri

additivi per l'acqua, pompe, raffreddatori....l'unico limite e'la

vostra fantasia e il vostro....budget :-)

Finita la digressione passiamo al mio (rozzo ma funzionale)

procedimento:

Normalmente "birrifico" la Domenica mattina (presto) mentre il

resto della famiglia dorme. Con questi tempi inizio lo starter

del lievito il Venerdi'sera e macino i grani il Sabato sera

facendoli riposare durante la notte a 21/22 C. (Sono "stoccati"al

freddo).

Io amo le birre corpose quindi le mie infusioni privilegiano

sempre step a temperature altine: uso due processi a seconda se

la base e'malto Pale o Pilsen.

Col Pale vado subito a 68C col Pilsen indulgo su un primo step a

52C per 10/15 minuti.

Per definire le temperature uso sempre Promash tenendo "fisso" il

primo quantitativo d'acqua di 6 litri. La scaldo sul gas fino

alla temperatura prevista ed aggiungo i grani.

ACQUA : per evitarmi grattacapi uso l'acqua oligominerale "da

discount" per le birre a bassa e per le tedesche o le belghe ad

alta mentre uso l'acqua del rubinetto per tutte le birre inglesi;

aggiungo sempre, e magari e'inutile, una punta di cucchiaino di

"Gypsum" nel mash.

Se uso il Pilsen, sempre Promash, suggerisce la giusta

quantita'di acqua bollente da aggiungere per saltare alla

temperatura prevista.

Se Suds7 mi ha sempre guidato nella birrificazione da estratti

trovo Promash un aiuto indispensabile nell'all-grain, consiglio a

tutti di avere pazienza nelle dovute tarature e

personalizzazioni. Una volta definiti correttamente i propri

parametri e'una "macchina da guerra" e fornisce indicazioni molto

precise su tutte le variabili quantitative in gioco.

Terminate le infusioni, dopo un duplice controllo con la tintura

di jodio, procedo al lavaggio trebbie.

Come anticipato fodero il secchio col "grain bag" tenuto in

posizione da una corona di...mollette da bucato. Con una caraffa

da 2 litri sposto, abbastanza lentamente, il materiale dalla

pentola al secchio e lo lascio poi riposare una decina di minuti.

Durante questo tempo recupero la pentola, la lavo e riempitala

con 15 litri d'acqua e 15 gocce di acido lattico, porto il tutto

a 80C.

Mentre l'acqua di lavaggio si scalda spillo lentamente il liquore

e lo riverso, sempre lentamente, nel secchio; finche'l'uscita non

e'sufficientemente limpida.

A questo punto inizio lo sparging. Pentola sul tavolo, secchio su

una sedia, recipiente di raccolta sul pavimento: ecco la mia

"piramide" di lavoro. Regolo la velocita'di sparging a circa un

litro ogni minuto e mezzo agendo sui due rubinetti

(sifone-pentola e uscita secchio).

Per "i sacri testi" vado un'po'troppo veloce (suggerito: un litro

ogni due/tre minuti)....ma normalmente a questo stadio del

processo....reclamano lo sgombero della cucina :-)

Ovviamente i 15 litri di acqua della partenza NON bastano,

quindi, con una normale pentola da spaghetti, aggiungo, quando

necessario, altri 10/15 litri di acqua (acidulata) a 80C.

Quando nel pentolone di bollitura raggiungo i 20 litri di mosto

accendo il gas.....tanto per guadagnare qualche minuto.

Per esperienza, col mio sistema, devo partire con 30/32 litri di

mosto per arrivare ai 23 litri canonici (raffreddati e con la

minor quantita' possibile di scorie e proteine) dopo 60 minuti di

bollitura.

Il luppolo e'sempre aggiunto negli appositi sacchetti in garza.

Raffreddamento con la serpentina e travaso finale con un sifone

(plastica per alimenti) rozza filtratura con un colino a maglia

metallica (colino e sifone sanitizzati come il fermentatore

etc...)

Il resto e'senza storia! Con quest' accrocchio di pentole, tubi,

mollette da bucato e con l'occupazione di ogni spazio della

cucina riesco ad ottenere con una incredibile costanza una

percentuale di estrazione del 73%.

Per salvaguardare la pace familiare state attenti ai tempi! Io,

dalla prima accensione del fornello alla tappatura del

fermentatore, impiego non meno di 5 ore....sempre che gli enzimi

facciano il loro dovere :-)

E veniamo alle ricette, direttamente dal data base di Promash.

La sezione e'molto meno ricca di quella delle birre da estratto,

con l'all-grain mi sono "specializzato" in due o tre stili, li ho

affinati ed i risultati sono, a mio parere, eccellenti.

La India Pale Ale (gia' mio cavallo di battaglia con l'estratto)

e'di molto atipica per gli ingredienti usati, ma se l'importate

e'il risultato......

INDIA PALE ALE

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):    24.00

Wort Size (LTR):     24.00

Total Grain (Kg):    6.00

Anticipated OG:      1.059

Plato:               14.34

Anticipated SRM:     10.7

Anticipated IBU:     52.8

System Efficiency:   75.00

Wort Boil Time

(minutes):             90

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

0.25 kg. Dark Wheat Malt  Germany        1.039     8

0.50 kg. Crystal 55L      Great Britain  1.034    63

5.00 kg. Pale Malt(2-row) England        1.038     3

0.25 kg. Flaked Barley    America        1.032     2

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

25.00 g. Wye Target        Whole   10.40  34.1   90 min.

25.00 g. Cascade           Whole    6.40  17.1   45 min.

10.00 g. Fuggle             Whole   4.80   1.5   15 min.

Yeast

WYeast 1098 British Ale Yeast

Note

La bollitura di 90 minuti puo'essere ridotta a 60

ritarando le quantita di luppolo.

Il Dunkel Weizen e'l'ingrediente "irrituale" ma

garantisce gusto, colore e soprattutto persistenza di

schiuma....

LAGER- PILSENER

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):   23.00

Wort Size (LTR):    23.00

Total Grain (Kg):    5.50

Anticipated OG:     1.051

Plato:              12.61

Anticipated SRM:      5.0

Anticipated IBU:     39.2

System Efficiency:  70.00

Wort Boil Time

(minutes):             60

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

5.00 kg. Pilsener          Belgium      1.037     2

0.50 kg. Cara-Pils                      1.033    15

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

90.00 g. Saaz             Whole     3.30  38.4   60 min.

10.00 g. Saaz             Whole     3.30   0.9   10 min.

Yeast

WYeast 2124 Bohemian Lager

LAGER HELLES

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):   23.50

Wort Size (LTR):    23.50

Total Grain (Kg):    5.50

Anticipated OG:     1.052

Plato:              12.92

Anticipated SRM:      7.4

Anticipated IBU:     26.8

System Efficiency:  73.00

Wort Boil Time

(minutes):             90

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

1.80 kg. Munich Malt       Germany      1.037     9

0.50 kg. Cara-Pils         Germany      1.033    15

2.70 kg. Pilsener DURST    Germany      1.037     2

0.50 kg. Wheat Malt        Germany      1.039     2

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

42.00 g. Tettnang          Whole   4.90   25.9  60 min.

8.00 g. Tettnang          Whole   4.90    1.0  10 min.

Yeast

WYeast 2308 Munich Lager

WIT

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):   23.00

Wort Size (LTR):    23.00

Total Grain (Kg):    5.15

Anticipated OG:     1.054

Plato:              13.21

Anticipated SRM:      4.0

Anticipated IBU:     19.1

System Efficiency:  75.00

Wort Boil Time

(minutes):             60

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

0.15 kg. Flaked Oats       America      1.033     2

2.50 kg. Pilsener          Belgium      1.037     2

2.50 kg. White Wheat       Belgium      1.040     3

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

35.00 g. Hallertau Hers.   Whole   4.10   18.3  60 min.

10.00 g. Saaz              Whole   3.00    0.8  10 min.

Yeast

WYeast 3944 Belgian White Beer

Note

Il "White Wheath" non e' altro che frumento non

maltato, lo trovate nei negozi di sementi o di alimenti

naturali.

Col secondo luppolo aggiungo 15 g. di Coriandolo

macinato e 10 g. di bucce amare d'arancia, dopo

innumerevoli tentativi mi pare che queste siano le dosi

piu' bilanciate.

RAUCHBIER

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):   21.00

Wort Size (LTR):    21.00

Total Grain (Kg):    5.09

Anticipated OG:     1.050

Plato:              12.35

Anticipated SRM:     17.1

Anticipated IBU:     28.7

System Efficiency:  67.00

Wort Boil Time

(minutes):             90

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

5.00 kg. Smoked(Bamberg)   Germany        1.037     9

0.09 kg. Chocolate Malt    Great Britain  1.034   475

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

42 g.    Hallertau Hers.    Whole   4.75   28.7  60 min.

Yeast

WYeast 1098 British Ale Yeast

DAB

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):   23.00

Wort Size (LTR):    23.00

Total Grain (Kg):    4.90

Anticipated OG:     1.042

Plato:              10.52

Anticipated SRM:      5.2

Anticipated IBU:     27.5

System Efficiency:  67.00

Wort Boil Time

(minutes):             90

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

3.55 kg. Pilsener(2-Row)   Europe       1.035     2

1.35 kg. Munich Malt       Germany      1.037     9

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

18.00 g. Northern Brewer  Whole   10.70  27.5   90 min.

Yeast

WYeast 2308 Munich Lager

WEIZEN

Recipe Specifics

Batch Size (LTR):   25.00

Wort Size (LTR):    25.00

Total Grain (Kg):    5.50

Anticipated OG:     1.052

Plato:              12.78

Anticipated SRM:      5.5

Anticipated IBU:     12.1

System Efficiency:  75.00

Wort Boil Time

(minutes):             60

Grain / Extract / Sugar

Amount   Name              Origin       Gravity Color

2.00 kg. Pilsener DURST    Germany      1.037     2

2.50 kg. Wheat Malt        Germany      1.039     2

0.30 kg. Cara-Pils         Germany      1.033    15

0.70 kg. Munich Mal t      Germany      1.037     9

Hops

Amount   Name              Form    Alpha  IBU   Boil Time

25.00 g. Hallertau Hers.   Whole   4.10   12.1  60 min.

Yeast

WYeast 3068 Weihenstephan Weizen

A coronamento di questa mia "fatica" scrivetemi almeno come sono

stati i vostri risultati!

****

SOFTWARE

a cura di Alessandro Sandrucci"Barboteur": ssand@libero.it

INTRODUZIONE

Avendo un computer a disposizione, vi sarete certamente chiesti

se esistono programmi in grado di assistervi nella formulazione

delle ricette, nella gestione delle scorte e in generale in tutti

quei calcoli utili (se non indispensabili) alla birrificazione

casalinga.

Le risposte (anche troppe) le potrete trovare nella sezione

software del famoso The Brewery.

http://brewery.org/brewery/Software.htm

Confusi? Immagino di si.

Vediamo di semplificare: per gli homebrewer Macintosh (c'è

qualcuno oltre al sottoscritto?) la situazione non e' rosea. I

programmi esistenti impallidiscono al confronto di quelli

disponibili per Win9x. La soluzione più semplice è dotarsi di un

emulatore PC (Windowers, eat your heart out...).

In ambiente Windows la scelta è più ampia, ma si finisce per

utilizzare i 2 più gettonati:

SUDS '97 http://oldlib.com/suds/

Promash http://www.promash.com/

Entrambi sono validi, ben documentati, hanno un costo molto

simile, e comunque richiedono un minimo di preparazione e di

conoscenza dei processi di birrificazione.

Non credo sia questa la sede più adatta per imbarcarsi in una

dettagliata discussione delle funzioni e dei settaggi. Piuttosto,

vorrei fornirvi alcuni elementi per valutare quale dei 2 sia il

più adatto alle vostre esigenze.

SUDS '97

Copyright (c) 1998 The Old Library Shop. All rights reserved.

Versione attuale: 1.1

Ultimo aggiornamento: 31/01/1998

Prezzo: $20, si riceve via e-mail la chiave per disabilitare il

timer iniziale inviando assegno o bonifico internazionale a:

Michael Taylor

1626 Main Street

Bethlehem, PA 18018-1905

La versione completa può essere scaricata da:

http://oldlib.com/suds/download.htm

E' un programma abbastanza completo, semplice da usare, senza

troppi fronzoli. Permette di formulare ricette con estratti, mash

parziale e all grain. Gli all-grainer troveranno un po' limitate

le funzioni di calcolo delle infusioni. Unità di misura metriche

o US.

Per il calcolo delle IBU permette di selezionare le formule

utilizzate (Rager, Garetz o Tinseth).

I parametri di stile sono basati sulle categorie AHA, e possono

essere editati manualmente.

A quanto pare lo sviluppo è fermo alla versione 1.1 dall'inizio

del '98.

PROMASH

ProMash is a trademark of Sausalito Brewing Co., Jeffrey Donovan.

Versione attuale: 1.3b

Ultimo aggiornamento: 26/12/1999

Prezzo: $24.95 acquistabile online con carta di credito.

Requisiti minimi di sistema: Windows 9x, Windows NT o Windows

2000. Scheda video a 256 colori, 8 Megabyte RAM, 3.5 Megabyte

spazio su disco.

Sul sito è disponibile una Evaluation version

http://www.promash.com/evaldownload.html, con una serie di

limitazioni (creazione e/o modifica di 3 ricette, salvataggio di

9 sessioni di birrificazione, stampa disabilitata)

Lo confesso, è il mio preferito.

Molto completo, direi quasi "professionale" (è adottato da molte

micro-breweries USA), con una quantità di settaggi per adattarlo

alle proprie preferenze e attrezzature e pertanto richiede una

buona conoscenza tecnica. Permette di formulare ricette con

estratti e mash parziale, pur essendo decisamente orientato verso

l'all-grain.

Comprende moduli di calcolo per la carbonazione, il trattamento

dell'acqua, lo sparge, la correzione del densimetro, le

diluizioni, le perdite di AA% dei luppoli e chi più ne ha più ne

metta.

Può essere predisposto per l'uso di unità metriche o US. I

database degli stili (BJCP o AHA) e degli ingredienti sono

modificabili, esportabili ed importabili. Ricette e sessioni sono

registrabili separatamente anche come file ASCII. Si possono

selezionare le formule per il calcolo delle IBU e del colore SRM.

La progettazione dei profili di mash è molto valida, anche se non

permette di pianificare agevolmente delle decozioni.

Anche se la versione attuale (1.3b) è piuttosto stabile, sono

ancora presenti alcuni difetti legati all'uso delle unità

metriche (questi anglosassoni proprio non vogliono imparare...

:-)

Tuttavia l'autore Jeffrey Donovan è molto disponibile, e lo

sviluppo procede con frequenti bug fix e miglioramenti.

NOTE SULL'UTILIZZO DI PROMASH

Il sistema di Help di ProMash è ben fatto, e copre in modo chiaro

e abbondante tutte le funzioni del programma e comprende anche un

Tutorial, quindi vale il solito consiglio: LEGGETE I MANUALI (o

trovate qualcuno che ve li traduca...)!

L'interfaccia di ProMash è relativamente semplice: una serie di

pulsanti che richiamano i vari moduli di calcolo e i database.

Il primo passo è quello di impostare i settaggi generali, dal

menu Options - System Settings.

Qui potrete configurare il software in base alle vostre

condizioni di lavoro e alle vostre preferenze personali, quindi

mi limiterò a fornirvi alcuni consigli.

Scegliete BJCP come database di default degli stili. Impostate

tutte le misure su Metric e il System Mode su Homebrewer.

Impostate l'efficienza del sistema inizialmente a 0.75 (75%, in

seguito potrete aggiustare il valore). Contrariamente a quanto

indicato, a causa di un "bug" il numero che dovete introdurre nel

campo "Grain absorption rate" deve essere in litri/libbre. Nel

mio caso ho inserito un valore 0,77 (corrispondente a circa 1,7

litri/Kg). Per il calcolo del colore SRM, personalmente ho

selezionato le formule di Morey. Per l'evaporazione, impostate

10% (potrete calibrarlo meglio dopo qualche misurazione). Per le

IBU, anche se concettualmente mi piacciono di più le formule di

Tinseth, uso quelle di Rager perché sembrano rispecchiare

maggiormente le mie condizioni reali. Potete lasciare le altre

impostazioni ai valori di default. Per rendere le modifiche

permanenti, premete il bottone "Save As Default". Se invece

premete il bottone OK, le impostazioni modificate resteranno

valide solo per la sessione in corso.

Ora che avete predisposto il sistema, passate ad esplorare i

database, premendo i bottoni al fondo dello schermo. Qui potrete

modificare i dati degli ingredienti, cancellarli o registrarne di

nuovi, aggiornare l'inventario delle scorte, stampare.

Le 2 file di bottoni al centro dello schermo servono invece ad

invocare i diversi moduli di calcolo. Normalmente questi moduli

vengono utilizzati all'interno della formulazione delle ricette e

delle sessioni, ma in questo modo è possibile richiamarli

autonomamente:

Units - utilissimo convertitore di unità di misura.

Hop Time - per valutare la perdita di AA% di un luppolo nel

tempo.

Hop IBUs - per calcolare l'utilizzo dei luppoli.

Water Profiler - per calcolare le quantità di sali da aggiungere

all'acqua per ottenere un certo profilo.

Water Needed - per calcolare la quantità di liquore per il mash e

lo sparge, le perdite nel sistema, l'evaporazione, ecc.

Boil Off - permette di calcolare l'aumento di densità del mosto

in funzione del tempo di ebollizione.

Strike Temp - per calcolare la temperatura e quantità di acqua

richieste per una infusione.

Mash Designer - per progettare un profilo di mash.

CO2 - per calcolare la carbonazione (priming o forzata).

Hydro Adjust - per le correzioni alla lettura del densimetro in

funzione della temperatura.

% Alc - per calcolare il grado alcolico approssimativo (% peso e

volume) data l'attenuazione.

Dilution - per calcolare la diluizione del mosto o gli effetti

della miscelazione di 2 mosti diversi.

ProMash gestisce in modo distinto le ricette e le sessioni di

birrificazione. Le prime vengono salvate come file .REC, le

seconde come file .BRW

Con il pulsante New Recipe compare il modulo di progettazione.

Qui scegliete per esempio lo stile, la dimensione della cotta, il

tempo di ebollizione, l'efficienza del sistema... Poi procedete

aggiungendo gli ingredienti e variandone le quantità. Con il

pulsante Yeast And Water scegliete dai database il tipo di

lievito che intendete impiegare e le caratteristiche dell'acqua.

Con il pulsante Extras & Notes potete aggiungere altri

ingredienti (spezie, chiarificanti, ecc.) e specificare commenti

e annotazioni utili.

Con il pulsante Mash Schedule potrete progettare il profilo di

mash desiderato.

ProMash può utilizzare un modello semplificato (in cui

specificate solo temperature e tempi), oppure uno complesso (in

cui inserite un numero illimitato di step e calcolate le

infusioni necessarie). In entrambi i casi è possibile salvare il

profilo in modo da poterlo riutilizzare in altre ricette.

Quando siete soddisfatti della ricetta che avete impostato, con

il pulsante Save salvatela in un file .REC

Potrete sempre richiamarla premendo il pulsante Load Recipe e

modificarla a piacimento.

Le sessioni di birrificazione si creano invece premendo il

pulsante New Session.

Qui sceglierete la ricetta che intendete realizzare e andrete ad

impostare i dettagli relativi a questa particolare sessione.

Per esempio, una volta scelta la ricetta, con il pulsante Edit

Ingredients potete variare la formulazione della ricetta (magari

all'ultimo momento decidete di cambiare lievito o luppolatura) e

con il pulsante Mash Program Specifics anche il profilo di mash.

Uno dei punti di forza di ProMash è proprio la possibilità di

modificare anche radicalmente la ricetta e il profilo di mash

sessione per sessione, lasciando inalterata la ricetta originale:

tutti i dati necessari vengono registrati nel file .BRW di quella

particolare sessione. Questo permette tra l'altro lo scambio di

ricette e sessioni con i vostri amici.

Con il bottone Water Profile potete calcolare le quantità di sali

da aggiungere per ottenere il profilo del liquore desiderato.

In questo modulo compaiono alcune imperfezioni "cosmetiche": le

concentrazioni di sali portano l'indicazione "ppm per gallon"

(mentre ovviamente si tratta di ppm), e le aggiunte "grams per

gallon" (mentre il numero visualizzato rappresenta i

grammi/litro). Jeffrey mi ha promesso di rimediare al più

presto...

Con il pulsante Water Needed potete calcolare tra l'altro la

quantità di liquore per lo sparge e prevedere il volume del mosto

alla fine della bollitura, tenendo conto delle varie perdite e

assorbimenti. Con il pulsante Analyze Inventory potete verificare

di avere a disposizione gli ingredienti richiesti in quantità

sufficiente.

Con il pulsante Finalize Inventory, verranno aggiornati i

database degli ingredienti, sottraendo le quantità di ingredienti

utilizzati in questa sessione.

Il pulsante Fermentation Specifics vi servirà in seguito per

annotare utili informazioni sulla fermentazione (tempi e modi,

densità effettive, ecc.).

Il pulsante Bottling /Kegging vi permetterà di calcolare e

registrare i dati per il priming o la carbonazione forzata.

Infine il pulsante Notes vi permetterà di registrare commenti e

annotazioni sulle varie fasi della produzione, utili per

apportare eventuali correzioni nei futuri batch.

Naturalmente il pulsante Save registrerà la sessione in un file

.BRW, che potrete richiamare e aggiornare in seguito con il

bottone Load Session.

GTKBREW SUITE

Versione attuale: 0.1b (in italiano)

Autore: Fabio Cavaliere fabio@urania.fisica.unige.it

Note: programma in ambiente LINUX

distribuito freeware sotto licenza GPL

Ultimo aggiornamento: 02/12/1999

La versione completa può essere scaricata da:

http://www.roybeer.com/files/GtkBrew_suite/main.html

GtkBrew suite è un insieme di programmi per l'homebrewer che

permette di archiviare le proprie ricette, di calcolare parametri

utili quali la gradazione alcoolica e le IBU, di accedere ad un

database di ingredienti (modificabile dall'utente) e di stampare

una scheda riassuntiva che comprende tutti i parametri e gli

ingredienti del proprio capolavoro. E' scritto interamente in C e

richiede le librerie Gtk+ versione = 1.2, che di fatto sono

installate da tutte le distribuzioni più recenti, almeno se si

utilizza Gnome o Gimp. La sua interfaccia utente risulta

abbastanza omogenea rispetto al "parco" di applicazioni Gtk

sebbene non abbia fatto uso di "componenti standard" Gnome e in

generale dovrebbe fornire un approccio intuitivo al programma. I

programmi che compongono la suite sono 5 :

1.GtkBrew : permette l'editing e l'archiviazione delle ricette

(Estratto e

All-Grain, sebbene quest'ultima sezione sia ancora carente...) ,

inoltre calcola i parametri rilevanti della birra.

2.Gbe : editor per il database dei componenti. Permette di

personalizzare gli archivi di Malti, Luppoli, Aggiunte, Lieviti e

Stili.

3.Gbm : editor per i preset del mashing.

4.Gbp : converte le ricette archiviate con GtkBrew in file

Postscript pronti per essere stampati. Può a scelta produrre file

Dvi o Latex. Per la creazione di file Postscript e Dvi è

necessario avere installato il pacchetto di Latex. Per la preview

del programma è necessario avere installato il programma Gv. Per

informazioni consultate la documentazione relativa alla vostra

distribuzione.

5.Gsp : è un panel che permette di lanciare i 4 programmi sopra

descritti.