Istruzioni supplementari in italiano

Allora il Famoso STC-1000 ha 4 Funzioni, premendo S, Setti con
F1 : Temperatura minima
F2: l'intervallo in gradi massimi
F3 : il tempo in cui si deve accende il frigo quando ha superato la soglia del F2
F4 : non l ho capito, ma ho messo 0
Quindi se voglio il frigo a 8 °C massimo 10 imposterò F1 su 8 e F2 su 2 => 8+2=10

su F3 mettero 1 cosi il frigo si accendera entro 1 minuto dal superamento di 10,1

F4 è un valore di correzione di temperatura, si usa nel caso in cui la sonda non rilevasse la temperatura corretta. Praticamente prendi un termometro che misura in modo preciso e lo metti vicino alla sonda. Se per esempio il termometro indica 20,5 e l'STC segna 20 devi impostare F4 a 0,5 (di default è 0). Io per non rovinare il frigorifero imposto F2 a 5 minuti. In ogni caso devo ancora testarlo.

Voi la sonda dove la posizionate? Sono un po' preoccupato per quanto riguarda il riscaldamento. Per il raffreddamento non dovrebbe essere un problema, ma per il caldo non è cosi' facile!

ahahahah....Io cel ho su 8 °C F1 invece F2 cel ho su 2 Quindi il Delta, ovvero l intervallo di Temperatura è minima 8 e massima 10, cosi il frigo mi si accende e porta la temperatura a 8, poi si spegne e quando la Sonda Rileva 10,1 mi si riaccende e mi riporta la temperatura a 8!