Bavarian Pilsner

OG: 1050 - FG: 1012 - Colore 12 EBC – Amaro: 25 IBU – Alcool: 5% Vol. - Vol co2 2,6

Fermentabili:

Malto in grani Pilsner		5,0 kg

Cara-Pils		    	0,3

Fiocchi di grano		0,2

Luppolo:

Allert. Tradition		30gr 60'

Allert. Tradition		15 gr 30'

Allert. Tradition		20 gr 0'

Lievito:

WLP 802  oppure WLP 800 oppure Saf Lager S23

Mash:

Acqua 3 lt/kg :	16,5 lt

Step-in		     	45°c 10 minuti

Proteolisi rest		55°c 15 minuti

Saccarificazione 	68°c 40 minuti

Mash-out	     	78°c 15 minuti

Sparge 78° con 20 lt d'acqua

Raccogliere almeno 28-30 lt di mosto prima della bollitura.